ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА

Адрес объекта: г. Омск, пр-т Карла Маркса 15/29

ЗАКАЗЧИК:                                       ОАО «МТС-Банк»

ПОДРЯДЧИК: __________________________________________________

г. Москва

2012 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

  - Основание для переоборудования объекта:

Договор аренды

  - Место расположения объекта:       РФ, г. Омск, пр-т. Карла Маркса 15

(адрес, местонахождения объекта)

  - Вид работ: переоборудование с перепланировкой

(текущий ремонт/перепланировка/переоборудование/реконструкция/капитальный ремонт/новое строительство)

  - Назначение объекта:

## Отделение банка (дополнительный офис)

  - Особые условия или  краткое описание объекта:

Кол-во этажей :

Подвал /Цоколь – есть

Первый этаж –

Второй этаж -

  - Сроки начала и окончания строительных работ:

В соответствии с Договором - подряда

  - Сроки начала и окончания проектирования:

В соответствии с Договором – подряда

1.8.	Срок сдачи объекта в эксплуатацию:   «28»     май  2012 г.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1. Выполнение работ по настоящему техническому заданию подразумевает выполнение Подрядчиком всего комплекса изыскательных, проектных и строительных работ по переоборудованию Объекта, в т.ч. исполнения функций Заказчика в вопросах выполнения проектных и строительных работ, согласования проектной документации в установленном законом порядке, а так же иные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного переоборудования объекта и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением объекта, определяемым п.1.4. настоящего технического задания.

2.2. Производство работ предусматривает получение Подрядчиком, в установленном законом порядке, разрешения на производство работ (переоборудованию, перепланировке, реконструкции) Объекта, а так же производство фасадных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования и внутренних инженерно-технических сетей обеспечения, в полном соответствии с согласованной проектной документацией и настоящим техническим заданием.

2.3. При разработке проектной документации, методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для города Омска.

2.4. В соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик выполняет:

- обследование несущих и конструктивных элементов здания, расчет нагрузок на перекрытия и несущие конструкции здания возникающих при устройстве инженерно-технической укрепленности специальных помещений объекта (операционная касса), а также при размещении специального банковского оборудования (банкомат, сейфы) с оформлением Технического заключения

- дизайн-проект ,который должен включать в себя дизайнерские решения (визуализацию) по помещениям № 1,2,3,4.1,4.2,5,7 и должен быть разработан и согласован с Заказчиком до начала строительно - монтажных работ.

- разработку проектной документации, рабочего проекта в составе: архитектурно-строительные решения (фасады, планы, разрезы, интерьеры); конструктивные решения (несущие и ограждающие конструкции); инженерное оборудование, сети, системы (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод и канализация, электроснабжение, автоматизация и управление инженерными системами), пожарно-охранная и тревожная сигнализация, контроль доступа, оповещение, пожаротушение, система телевизионного наблюдения, структурированная кабельная сеть; ***

- подготовительные работы в т.ч., но не ограничиваясь: разборка и демонтаж существующих перегородок, устройство проемов в стенах согласно планировки (Приложение №   ), демонтаж существующих оснований и отделочных покрытий, дверных и оконных блоков, инженерного оборудования и сетей;

- противопожарные мероприятия по эвакуации людей из помещений объекта (устройство дополнительного аварийного выхода), с предварительной разработкой и согласованием перечня мероприятий с органами государственного пожарного надзора; *

- усиление проемов, межэтажных перекрытий в местах размещения тяжелых конструкций и сооружений (помещений, предназначенных для кассовых операций, сейфов и т.п.) в зависимости от расчетов создаваемых ими нагрузок на существующие конструкции здания и соответствия величины нагрузок допустимым значениям несущей способности существующих конструкций на основании полученного Технического заключения (пункт а));

- устройство новых стен и перегородок, устройство выравнивающих стяжек перекрытий (оснований), гидроизоляция помещений;*

- отделочные работы согласно ведомости отделки помещений (Таблица № 3);

- поставку и установку дверей (межкомнатных, противопожарных, наружных, специальных и т.д.) согласно ведомости отделки помещений (Таблица №    );

- поставку и установку оконных блоков в алюминиевых рамах, армированных ударостойкой пленкой класса А-3, подоконников, отливов и откосов;*

- ремонт и окраску фасада;*

- комплекс мероприятий по инженерно - технической укрепленности строительных конструкций (внутреннего периметра объекта, помещений, предназначенных для кассовых операций, специальных помещений и их адресной сертификации) на основании акта обследования и по согласованию в установленном порядке с управлением вневедомственной охраны города Омска

- монтаж внутренних электрических сетей, поставку и монтаж вводно-распределительного устройства, поставку и монтаж счетчиков электроэнергии (тип устанавливаемого прибора учета должен быть согласован сбытовой организацией/ поставщиком электроэнергии), поставку и монтаж электрооборудования; выполнить сертификацию энергоустановки, комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;

- устройство системы отопления, монтаж трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, отопительных приборов; гидравлические испытания отопительной системы;*

- устройство системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением и подготовкой воздуха (в проекте рассчитывается производительность системы приточной вентиляции, при проведении тепловых расчетов, расчетов по воздухообмену принимаются следующие исходные данные: расчетная температура в помещениях для холодного периода времени T=+18 - +20 °С, для теплого периода – T=+22 - +24 °С; относительная влажность - ψ=40-60%, скорость движения воздуха – ν=0,1 - 0,2 м/с, удельный расход воздуха на человека - не менее E=40 м3/ч.;

- пуско-наладочные работы систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- устройство систем водопровода и канализации, установку приборов учета потребления воды;*

- тепловой расчет Объекта, устройство системы кондиционирования воздуха в соответствии с результатами расчета;

- монтаж тепловой завесы во входной группе Объекта в соответствии с результатами теплового расчета;

- согласование проектной документации в установленном законом порядке в органах государственного надзора, получение разрешения на выполнение работ, а так же оформление в органах государственного надзора всех документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию;

- согласование проектной документации по инженерно-технической укрепленности, системам охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения с предприятием, осуществляющим техническую и физическую охрану Объекта (в т.ч., оформить совместный с предприятием акт обследования Объекта);

- - комплектацию Объекта нестандартной мебелью согласно данному Техническому Заданию;

2.5. Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

- настоящим Техническим заданием с приложением планировочного решения и ведомости отделки помещений;

- подготовленными подразделениями БТИ поэтажными планами переустраиваемых помещений Объекта;

- ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России;

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; Р 78.36.002-99 «ГУВО МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов»; Р 78.36.008-99 «ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»

- строительными нормами и правилами РФ (СНиП, МГСН);

- требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

- ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- нормам и правилам пожарной безопасности (ППБ, НПБ).

2.6. Требования к сертификации специализированных помещений.

После проведенных работ по укрепленности специализированных помещений, в которых осуществляются кассовые операции с ценностями или хранение ценностей, выполняется адресная сертификация на все установленные ограждающие конструкции. Подрядчик оформляет и передает Заказчику: макеты адресных сертификатов (за две недели до срока окончания строительных работ); акты на скрытые работы, а также все адресные сертификаты и нотариально заверенные копии сертификатов на элементы конструкций. Документы передаются на этапе приемки-сдачи выполненных работ. Оригиналы сертификатов должны быть выданы органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж и сертифицирующей защитные банковские средства (с указанием даты монтажа оборудования) и подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.

3. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

3.1 Состав помещений в настоящий момент определяется планом БТИ от 2007 г. и отражен в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п. | Наименование помещения | № помещения в соответствии с БТИ | Полезная площадь помещения, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тамбур | 1 | 5,0 | Центральный вход |
| 2 | Зал | 2 | 82,0 |  |
| 3 | Зал | 4 | 57,1 |  |
| 4 | Помещение | 3 | 8,9 |  |
| 5 | Тамбур | 5 | 8,3 | Запасной вход |
| 6 | Помещение | 6 | 5,0 |  |
| 7 | Помещение | 7 | 5,6 |  |
| 8 | Санузел | 8 | 2,0 |  |

Отделка внутренних стен помещений – оштукатуренные и окрашенные поверхности. Напольное покрытие – керамогранит 450х450 мм (светло-серый). Потолочная конструкция выполнена в виде подвесного потолка из ГКЛ.

В наружных стенах здания установлены алюминиевые оконные блоки со стеклопакетами. Оконные блоки состоят из глухой и открывающейся частей, т.е. предусмотрена возможность проветривания.

Помещения обеспечены следующими инженерными коммуникациями и оборудованием: системой электроснабжения,  системой отопления,  системой кондиционирования воздуха (установлены 2 кассетных кондиционера и один настенный), системой пожарной сигнализации, системами охранной сигнализации, системой голосового оповещения, городской телефонной сетью.

Техническое состояние помещений, инженерных сетей и оборудования удовлетворительное. Некоторые существующего напольного покрытия - керамогранит 450х450 мм имеют повреждения (трещины)

3.2. Состав помещений  нового операционного офиса определяется планировкой (Приложение №    ) и отражен в таблице №2

Таблица № 2 Состав помещений

| № п/п. | Наименование помещения | № помещения в соответствии с Планом помещений | Ориентировочная полезная площадь помещения, м2 | Количество рабочих мест в помещении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зона 24 (Тамбур №1)/зона самообслуживания | 1 | 5,0 | - | Место установки банкомата |
| 2 | Операционный зал | 2 | 40,0 | 5 |  |
| 3 | Операционная касса | 3 | 9,5 | 2 |  |
| 4 | Кабины клиентов | 4 | 1,6/1,4 | - |  |
| 5 | Переговорная | 5 | 5,6 | - |  |
| 6 | Кабинет Директора | 6 | 12,5 | 1 |  |
| 7 | Коридор/зона ожидания клиентов (Ипотека) | 7 | 15,8 | - |  |
| 8 | Кабинет СБ и IT | 8 | 10,5 | 2 |  |
| 9 | Техническое помещение (кроссовая) | 9 | 1,6 |  | Место установки IT оборудования |
| 10 | Open space (на 10 человек) | 10 | 50,0 | 10 |  |
| 11 | Гардеробная | 11 | 5,0 | - |  |
| 12 | Koffee-room | 12 | 5,6 | - |  |
| 13 | Санузел | 13 | 2,0 | - |  |
| 14 | Тамбур №2/запасной выход | 14 | 2,2 | - |  |
| Итого Полезная площадь | 168,3 |  |  |
| Итого Общая площадь | 173,5 |  |  |

3.2. Требования к отделочным материалам определены в ведомости отделки по помещениям в Таблице №3

Таблица №3 Ведомость отделки по помещениям

| № п/п | Наименование помещений | Напольные покрытия | Потолочные покрытия | Отделка существующих стен и у страиваемых глухих перегородок из ГКЛ, ГКЛО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тамбур №1/зона 24/зона самообслуживания | Обрезные керамогранитные плиты «KERAMA MARAZZI», коллекция «АРЕНА», модель TU 600101 N) с размерами – 600х600 мм. Плинтус из керамогранитных плит «KERAMA MARAZZI», серия «АРЕНА», модель TU 600101 N) с размерами – 600х600 мм. Высота плинтуса – H=100 мм. Затирочная смесь «ULTRACOLOR PLUS» (торговая марка – «MAPEI»). | Алюминиевый подвесной потолок кассетного типа «SKY TY» (торговая марка «ЛЮМСВЕТ»). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 2 | Операционный зал | Обрезные керамогранитные плиты «KERAMA MARAZZI», коллекция «АРЕНА», модель TU 600101 N) с размерами – 600х600 мм. Плинтус из керамогранитных плит «KERAMA MARAZZI», серия «АРЕНА», модель TU 600101 N) с размерами – 600х600 мм. Высота плинтуса – H=100 мм. Затирочная смесь «ULTRACOLOR PLUS» (торговая марка – «MAPEI»). | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 3 | Операционная касса | Покрытие подиума (фальшь-пол). полукоммерческий линолеум (торговая марка «TARKETT», коллекция «FORCE», цветовая модель «GRES 2»). плинтус пластиковый марки «KORNER», модель LP-48. | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 4 | Кабина клиента (1-2) | Обрезные керамогранитные плиты «KERAMA MARAZZI», коллекция «АРЕНА», модель TU 600101 N) с размерами – 600х600 мм. Плинтус из керамогранитных плит «KERAMA MARAZZI», серия «АРЕНА», модель TU 600101 N) с размерами – 600х600 мм. Высота плинтуса – H=100 мм. Затирочная смесь «ULTRACOLOR PLUS» (торговая марка – «MAPEI»). | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 5 | Переговорная | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 6 | Кабинет Директора | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 7 | Коридор/зона ожидания (Ипотека) | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 8 | Кабинет СБ и IT | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 9 | Техническое помещение (кроссовая) | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 10 | Open-space | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 11 | Гардеробная | Полукоммерческий линолеум (торговая марка «TARKETT», коллекция «FORCE», цветовая модель «GRES 2»). плинтус пластиковый марки «KORNER», модель LP-48 | Существующее | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 12 | Кофе-room | Полукоммерческий линолеум (торговая марка «TARKETT», коллекция «FORCE», цветовая модель «GRES 2»). плинтус пластиковый марки «KORNER», модель LP-48 | Существующее | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |
| 13 | Санузел | Существующее | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). Плитка существующая остается. |
| 14 | Тамбур №2 | Существующее | Подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»; минераловолокнистые плиты - серия «BAIKAL», кромка «BOARD»; подвесная система – T-24, серого цвета). | Краска на акрилатном связующем (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цветовой индекс Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). |

Технологическая схема к Таблицам

Таблица №4 Типы перегородок

| № | Характеристика | Описание конструкции | Толщина | Высота мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А | ГКЛВ | Конструкция перегородки: каркас из металлических профилей 75х40 и 75х50, закрытый с обеих сторон в два слоя ГКЛВ (толщина листов s=10,0 мм). Внутреннее пространство заполнено тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER». С внутренней стороны поверхность дополнительно обрабатывается | до 150 | до перекрытия |
| 2А | ГКЛ | Конструкция перегородки: каркас из металлических профилей 75х40 и 75х50, закрытый с обеих сторон в два слоя ГКЛ (толщина листов s=10,0 мм). Внутреннее пространство заполнено тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER». С внутренней стороны поверхность дополнительно обрабатывается | до 150 | до подвесного потолка |
| 3А | ГКЛ | Конструкция перегородки: каркас из металлических профилей 75х40 и 75х50, закрытый с обеих сторон в два слоя ГКЛ (толщина листов s=10,0 мм). Внутреннее пространство заполнено тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER». С внутренней стороны поверхность дополнительно обрабатывается | до 150 | 2300* |
| 1Б | NAYADA Standart | Модуль с одинарным остекление стекло 8мм., остекленная конструкция на высоту 2600 *, далее до подвесного потолка вентиляционные отверстия. Стекло закаленное матированное пленкой (полупрозрачной). Дверь с одинарным остеклением матированным (полупрозрачной пленкой) в алюминиевой раме, боковыми петлями | 85 | до подвесного потолка |
| 2Б | NAYADA Standart | Модуль с двойным остеклением стекло 6мм., Стекло закаленное матированное пленкой непрозрачной (цвет серый) с двух сторон. Дверь с двойным остеклением и встроенными жалюзями в алюминиевой раме, боковыми петлями. | 85 | 2300* |
| 3Б | NAYADA Standart | Модуль с двойным остеклением стекло 6мм., Стекло закаленное матированное пленкой непрозрачной (цвет серый) с двух сторон. Дверь с двойным остеклением и встроенными жалюзями в алюминиевой раме, боковыми петлями. | 85 | 2100* (под существующую перемычку) |

Таблица №5 Типы дверей

| № | Характеристика | Описание конструкции | Размер дверного блока | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МДФ с сотовым заполнением RAL 7040 (например: модель 200 S ral 7040 производитель: ДСК.doors), Устанавливается замок и фурнитура, наличники. | 790х2090. | 2 |
| 2 | 2 | Дверь с двойным остеклением и встроенными жалюзями в алюминиевой раме, боковыми петлями. | 790х2090. | 2 |
| 3 | 3 | Дверь с одинарным остеклением матированным (полупрозрачной пленкой) в алюминиевой раме, боковыми петлями | 790х2090. | 1 |
| 4 | 4 | Цельностеклянная дверь с боковыми петлями, стекло матированное частично непрозрачной пленкой | 790х2090. | 2 |
| 5 | 5 | Дверь металлическая противопожарная |  | 1 |

3.3. Основные требования к объемно-планировочным решениям и условиям блокировки помещений объектов:

Функциональное зонирование предполагает выделение на объекте зон, предназначенных для обслуживания посетителей, зон с ограниченным доступом и недоступных для посторонних. Помещениями, предназначенными для обслуживания посетителей, являются операционный зал для обслуживания физических и юридических лиц, зона круглосуточного обслуживания (банкомат). Помещениями с ограниченным доступом являются кабинет Директора, рабочие комнаты персонала. Доступ посторонних в остальные помещения Банка, такие как: операционная касса, помещение серверной (кроссовой), должен быть исключен. Запасной эвакуационный выход оснащается устойчивыми к взлому дверями, в нормальном положении закрыты и оборудуются средствами контроля и управления доступом, видеоконтроля и сигнализации.

При проектировании учитываются следующие условия:

а) Основной поток посетителей проходит по маршруту «тамбур – операционный зал для обслуживания физических  и юридических лиц».

б) Помещения с ограниченным доступом выделяются в отдельный блок и отделяются от помещений общей доступности;

в) Блок помещений, предназначенный для проведения кассовых операций, проектируется функционально автономным, в целях сокращения путей перемещения денежных средств операционные кассы и сейфовые комнаты располагаются в одном блоке. Единственный служебный вход в этот блок помещений должен оборудоваться и контролироваться техническими средствами охранной сигнализации.

3.4. Общее описание проводимых Подрядчиком работ по помещениям:

3.4.1.Тамбур №1/зона 24/зона самообслуживания (Помещение №1)

Входной дверной блок  оборудуется системой контроля доступа по картам с подключением к охранной системе и выводом информации через соответствующий контроллер. Существующий дверной блок установленный на границе с помещением №2 защищается автоматическими рольставнями со стороны Тамбура.  С целью дополнительного укрепления охраняемых границ остекленная часть дверей и окон на этих участках оклеивается ударостойкой пленкой А3.

Поверхность стен и перегородок в помещении №2  при необходимости выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется и окрашивается Таблица 3.

В помещении прокладываются электрические линии в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 6

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»)

Выполнить устройство приямка грязеприемника с установкой металлической решетки.

3.4.2. Операционный зал в составе зон 2.1/2.2/2.3/2.4 (Помещение №2)

Границы помещения операционного зала определены на планировке (Приложение №   )

Существующее напольное покрытие демонтируется, после чего, основание пола ремонтируется , выравнивается и готовится под укладывание нового напольного покрытия (Таблица №3). Рисунок раскладки плит - прямая сетка.

По периметру помещения в местах примыкания напольного покрытия к стенам устанавливается плинтус (Таблица №3). Высота плинтуса – H=100 мм. Ширина швов между керамогранитными изделиями - s=1,0 мм.

Швы между изделиями заполняются затирочной смесью (Таблица №3). Цвет смеси определяется дополнительно.

На высоте h=2,8 м от отметки пола устанавливается одноуровневый, модульный, подвесной потолок (Таблица №3) В подвесной потолок устанавливаются светильники с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии). Количество необходимых светильников определяется расчетом, но не менее 12 шт. для данного помещения. Установка рядная

Взамен радиусной демонтируемой перегородки устанавливается новая перегородка согласно планировке Тип 1А Таблица №4. В перегородке устанавливается ревизионный люк размерами 600х600 «невидимка» скрытый, под покраску. Место установки люка в перегородке определяется в процессе работ дополнительно. Люк должен обеспечивать возможность провести ревизию коммуникаций расположенных за устанавливаемой перегородкой, а также доступ к регулирующим элементам инженерных систем. На планировке люк показан условно.

Поверхность стен и перегородок в помещении №2  при необходимости выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется и окрашивается Таблица 3.

Дверные и оконные откосы  при необходимости ремонтируются и подготавливаются под окрашивание. Откосы окрашиваются водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка «TIKKURILA EURO 2»). Цвет краски – белый.

Для организации зоны работы операционистов № 2.4 в соответствии с планировкой устанавливается перегородка (вдоль оси б»). Тип 3А Таблица №4 . Также выполняется перегородка – простенок между осями б» - в» Тип 3А Таблица №4.

В перегородку устанавливается дверь Тип 1 Таблица 5.

Между установленной новой перегородкой по оси б и перегородкой закрывающей инженерные системы в соответствии с планировкой устанавливается операционная стойка на 3 рабочих места для обслуживания сидящих клиентов.

Описание операционной стойки Разделе 7 настоящего ТЗ.

На границе операционного зала с помещениями 7 и 10 устанавливаются перегородки Nayada Standart

Тип 3Б и 2Б Таблица 4 соответственно и с дверями типа 2 Таблица 5. См. Рисунок 1

Рисунок 1

Вид Б                                                                        Вид А

В помещении прокладываются электрические линии в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 6

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»)

3.4.3. Операционная касса.

Операционная касса представляет собой блок помещений, состоящий из двух кабин кассира и имеет общие границы (банковскую стойку операционной кассы) с кабинами клиента.

Блок помещений операционной кассы защищен укрепленной оболочкой. В операционной кассе монтируются два передаточных узла, передаточный инкассаторский шлюз. Во входной проем устанавливается дверной блок. Высота в кассе до устанавливаемого подвесного потолка 2.7 м.

Основание, на котором монтируется блок помещений операционной кассы, рассчитывается на нагрузку относительно его несущей способности. При необходимости выполняется усиление соответствующих несущих конструкций здания.

Существующие, а также вновь изготавливаемые и устанавливаемые ограждающие конструкции операционной кассы отвечают требованиям приложений № 1, 7 руководящего документа «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» (РД 78.36.003-2002) и соответствуют разным степеням укрепленности:

- ограждающие конструкции операционной кассы (стены, пол, потолок) и входной дверной блок изготавливаются с классом устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), а класс пулестойкости не ниже III (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»);

- конструкция передаточных узлов, в т.ч. передаточных устройств подвижных лотков, а также передаточного инкассаторского шлюза обеспечивает класс пулестойкости не ниже III (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»);

При необходимости существующие конструкции здания дополнительно укрепляются.

Соединения существующих и дополнительно возводимых элементов оболочки блока помещений операционной кассы выполняются в соответствии со степенями защиты, указанных выше.

В банковской стойке, монтируемой между кабинами кассира и кабинами клиента, устанавливаются два передаточных узла, каждый из которых состоит из передаточного устройства и пулестойкого окна с укрепленной рамой. Передаточное устройство представляет собой передвижной, одноуровневый лоток, рассчитанный на четыре стандартные пачки купюр (тип УКО-1 НЛ, материал лотка - полированная нержавеющая сталь). Передаточное устройство устанавливается таким образом, чтобы расстояние со стороны операционной кассы от фальшь-пола до верха лотка составило h=750 - 800 мм. Прозрачная часть пулестойкого окна имеет размеры по высоте и ширине – соответственно, 800 и 600 мм. Укрепленная рама и наличники окна изготавливаются из нержавеющей стали. Со стороны операционной кассы на пулестойкие окна устанавливаются горизонтальные, металлопластиковые жалюзи серого цвета.

Передаточный узел комплектуетсяпереговорным устройством типа «кассир-клиент» (Digital Duplex).На рабочем месте кассира устанавливается POS-терминал для приема банковских карт, также устанавливается внеший PIN-пад в кабине клиента. Необходимо предусмотреть отверстие под столешницей для прокладки сетевого кабеля. В банковской стойке, расположенной на границе между кабиной клиента и соответствующей кабиной кассира, монтируется напольный передаточный инкассаторский шлюз с частичным остеклением. Высота установки шлюза определяется высотой подиума, монтируемого в кабинах кассира: дно шлюза находится на поверхности подиума. Габаритные размеры шлюза, установленные предварительно: длина – L=1000 мм, ширина -B=600 мм, высота - H=750 мм. В кабине кассира шлюз выдвигается за границы банковской стойки на расстояние, равное L=500 мм. В обеих дверях шлюза устанавливается пулестойкое стекло. Устройство открывания, закрывания и блокировки дверей шлюза механическое. Внутри шлюза, дно оборудуется неприводным рольгангом, облегчающим передачу тяжелых предметов. Окрашивается корпус шлюза в соответствии с цветовым индексом № 7004 (или № 7040) по шкале колеровочного каталога RAL.

Конструкция дверного блока, устанавливаемого при входе в помещение операционной кассы должна исключает возможность открывания дверного полотна в сторону операционной кассы.

Дверной блок оборудуется двумя замковыми устройствами с соответствующими техническими характеристиками. Одно из замковых устройств дает возможность запирания и открывания дверного полотна ключом, как с наружной стороны, так и с внутренней. Для ограничения открывания двери в коридоре устанавливается настенный упор. На внешней стороне дверного блока устанавливаются металлические проушины для опечатывания. Ширина дверного полотна - не менее 800 мм. Наружная сторона дверного блока декорируется пластиком. Фактура и цвет декоративного слоя пластика определяется дополнительно. Внутренняя и торцевая части дверного блока окрашивается (порошковой краской). Цвет - краски соответствует индексу № 7004 (или № 7040) по шкале колеровочного каталога RAL. Для контроля доступа в кассу рядом с дверью монтируется видеодомофон Commax DPV-4HP2 (черно-белый)

На всей площади кабин кассира и части площади закассового коридора, расположенной за кабинами кассира, монтируется подиум (фальшь-пол) с высотой, равной h=250 мм (от отметки существующего пола). В торце подиума устраивается люк для установки и обслуживания приборов охранной системы. Несущая способность фальшь-пола обеспечивает установку на него двух сейфов. Высота кабины кассира от поверхности фальшь-пола до подвесного потолка – не менее h=2,4 м.

В подвесном потолке операционной кассы устанавливаются встроенные светильники закрытого типа с люминесцентными лампами марки OPL/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», размеры – 595х595 мм). Выключатели для управления освещением монтируются скрыто, в непосредственной близости от входа в блок помещений операционной кассы. Приблизительная высота установки – h=1,0 м.

Для подсветки каждого рабочего места в кабинах кассира над передаточными узлами устанавливаются дополнительные настенные светильники (артикул NEL-A2-E112-T4-840/WH, производитель - «NAVIGATOR») с одной люминесцентной лампой мощностью P=12 Вт. Высота установки светильников –H=1,65 м от отметки напольного покрытия подиума в кабинах кассира. Управление дополнительным освещением в кабинах кассира осуществляется выключателями, установленными на корпусе светильников. Выключатели для управления дополнительным освещением в кабинах клиента устанавливаются на рабочих местах кассиров, над столешницами.

Каждое рабочее место кассира оборудуется трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом для подключения ответственных электропотребителей в количестве не менее 4 штук, а для подключения остального кассового оборудования и оргтехники - трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве не менее 8 штук.

На каждом рабочем месте кассира устанавливаются две двухмодульные (с двумя разъемами) компьютерные розетки RJ-45.

Прокладывание электрических линий в операционной кассе производится в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места кассира прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.

Подключение к схеме электроснабжения производится соответственно назначению розеток.

Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 6

Каждое рабочее место кассира оборудуется:

- «Г-образной» столешницей, устанавливаемой на высоту h=0,75 – 0,8 м от покрытия фальшь-пола, при этом, рабочие поверхности столешницы и передаточного устройства (лотка) располагаются на одной отметке; ширина фронтальной части столешницы, примыкающей к банковской стойке, - B=500 мм, длина фронтальной части соответствует размеру кабин кассира по ширине; длина боковой части столешницы определяется длиной перегородки с остеклением, боковая часть столешницы (ее ширина - B=400 мм) примыкает к этой перегородке;

- запираемой на замок выкатной тумбой;

- креслом с мягким сидением, на колесах, без подлокотников; цвет сиденья черный, декоративное покрытие металлического каркаса кресла – матовый хром;

- подставкой под системный блок;

- настенными полками;

- металлическим сейфом по классу защиты от взлома не ниже III

Столешница изготавливается на основе MDF, верхняя часть и торцы столешницы облицовываются декоративным, мебельным пластиком CPL, (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

В закассовом коридоре устанавливается шкаф для одежды, размеры: ширина – B=600 мм, глубина – S=600 мм.

Для ввода в операционную кассу инженерных коммуникаций (электрических линий, линий охранных систем, пожарной сигнализации и др.) в ее оболочке выполняются технологические отверстия, размеры и место расположения которых определяются в процессе производства работ.

Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в операционной кассе устанавливается кондиционер (торговая марка – «LG» или «SAMSUNG») с внутренним блоком настенного типа и холодопроизводительностью не более 3,0 кВт. Внутренний блок сплит-системы монтируется таким образом, чтобы минимизировать воздействие воздушного потока на кассиров. Наружный блок дополнительно оборудуется опцией «зимний старт» (в составе: регулятор давления компрессора, нагреватель картера компрессора), защищается металлическим козырьком и закрывается металлическим решетчатым кожухом. Точные технические характеристики кондиционера определяются в соответствии с тепловым расчетом.

Межблочные коммуникации прокладываются в пространстве между этажным перекрытием и подвесным потолком операционной кассы или в пластиковых коробах, установленных открыто. Коммуникации соответствующим образом изолируются.

Отвод конденсата из системы осуществляется по дренажным трубопроводам в существующую систему канализации. Для этого дренажная сеть сплит-системы дополнительно оборудуется помпой. Дренажный трубопровод прокладывается в пластиковых коробах, смонтированных открыто, трубопровод соответствующим образом изолируется.

Сплит-система управляется дистанционно с помощью пульта.

Для принудительной вентиляции операционной кассы в подвесном потолке устанавливаются два бытовых, осевых, настенных вентилятора (производитель - фирма «DOSPEL», модель STYL II, производительность - 100 м3/час.). Один из вентиляторов, устанавливаемый над входом в операционную кассу, обеспечивает приток воздуха, второй вентилятор, устанавливаемый напротив кабин кассира, удаляет воздух из операционной кассы. Воздухообмен осуществляется с помощью гибких воздуховодов, присоединенных к вентиляторам с одной стороны, а с другой присоединенных к распределительным устройствам, встроенным в подвесной потолок вне операционной кассы. В качестве воздушных, распределительных устройств устанавливаются вытяжные и приточные диффузоры круглой формы, с плавным регулированием расхода воздуха. Воздуховоды прокладываются в пространстве между перекрытиями и подвесными потолками. В защитной оболочке операционной кассы выполняются технологические отверстия для прокладывания воздуховодов.

При входе в помещение операционной кассы монтируются внутренние элементы комплексного звукового и видеоустройства для контроля доступа в помещения. Для подключения устройства, вблизи него в операционной кассе монтируется трехполюсная электрическая розетка с третьим заземляющим контактом. Розетка присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Наружные элементы комплексного звукового и видеоустройства устанавливаются вблизи входа в блок помещений операционной кассы.

В операционной кассе монтируются: средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации, средства охранного телевидения, структурированная кабельная сеть, средства связи.

Для присоединения пультов и станций охранных систем общей установленной мощностью Pуст.=0,5 кВт к схеме электроснабжения прокладывается отдельная электрическая линия, присоединяемая к однофазному автоматическому выключателю (подключение других потребителей к аппарату исключается). Пульты и станции охранных систем устанавливаются в операционной кассе.

При отделке операционной кассы используются долговечные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

К материалам и конструкциям, используемым для оборудования операционной кассы, а также к смонтированным средствам пожарной, тревожной и охранной сигнализации, средствам охранного телевидения, структурированной кабельной сети, средствам связи прилагаются сертификаты российских федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

После проведения работ, связанных с технической укрепленностью операционной кассы, выполняется адресная сертификация. Оформляются нотариально заверенные копии на все устанавливаемые защитные конструкции и элементы операционной кассы, оригиналы сертификатов соответствия оформляются органом сертификации Госстандарта России. Копии сертификатов соответствия заверяются также подписью руководителя и печатью организации, произведшей монтаж защитных банковских средств (с указанием даты их монтажа и полного адреса их установки), а также подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.

Прокладка трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещения операционной кассы выполняется в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

3.4.4. Кабины клиентов.

Кабина клиента предназначена для индивидуального обслуживания.

Кабины клиентов ограждаются перегородками тип 3А, на границе с помещением №7 устанавливается перегородка тип 2А  См. Рисунок 1

В каждой паре кабин кассира и клиента на столешницах устанавливаются: переговорное устройство типа «кассир-клиент» для усиления голоса марки DD -215 T (торговая марка «DIGITAL DUPLEX»), поставляемое Подрядчиком оборудование POS-терминалов для приема банковских карт и PIN-pad. Для монтажа коммуникационных линий устройства PIN-pad и переговорного устройства ниже устанавливаемых столешниц в банковской стойке устраивается зигзагообразный канал, диаметр которого - D=14 мм. В обеих столешницах выполняются технологические отверстия диаметром не менее - D=14 мм.

Отделка кабин согласно таблице №3. Высота потолка 2.8 м. В перегородки устанавливаются двери тип. 4

В кабине клиента симметрично передаточному узлу, с внешней стороны банковской стойки операционной кассы устанавливается столешница, имеющая следующие размеры: ширина - B=0,3 м, длина зависит от конфигурации кабины и ее размеров. Приблизительная высота установки – 1,0 м, определяется условием расположения столешницы заподлицо с передаточным устройством. Столешница изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

3.4.5 Кабинет Директора

Помещение выгораживается перегородками тип 2А. Поверхности подготавливаются под окрашивание и окрашиваются, устанавливается дверь, ранее демонтированная. Дверь в случае необходимости ремонтируется. Производится установка наличников, регулировка двери для свободного открывания, ремонтируется замок. В помещении также ремонтируются и окрашиваются существующие стены. Производится ТО обслуживание существующего кондиционера.

Помещение прокладываются электрических линий в  изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых  кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места сотрудника прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток соответственно таблицы № 6

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.

Воздухообмен в помещении за счет проветривания (естественный). Дополнительно предусмотреть дополнительную вентиляцию в помещении. Для этого установить за подвесным потолком вентиляторы на приток и вытяжку и через гибкий воздуховод проложенный за подвесным потолком вывести в помещение №7

Осуществить подключение вентиляторов с установкой одноклавишного выключателя в пластмассовый  кабельный канал.

3.4.6 Коридор/зона ожидания (Ипотека)

Помещение выгораживается перегородками тип 2А. Поверхности подготавливаются под окрашивание и окрашиваются, устанавливается дверь, ранее демонтированная. Дверь в случае необходимости ремонтируется. Производится установка наличников, регулировка двери для свободного открывания, ремонтируется замок. В помещении также ремонтируются и окрашиваются существующие стены. Производится ТО обслуживание существующего кондиционера.

Помещение прокладываются электрических линий в  изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых  кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В коридоре прокладывается электрических линий  в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток соответственно таблицы № 6

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.

Воздухообмен в помещении за счет проветривания (естественный). Дополнительно предусмотреть дополнительную вентиляцию в помещении. Для этого установить за подвесным потолком вентиляторы на приток и вытяжку и через гибкий воздуховод проложенный за подвесным потолком вывести в помещение №7

Осуществить подключение вентиляторов с установкой одноклавишного выключателя в пластмассовый  кабельный канал.

Помещение комплектуется Подрядчиком мебелью

3.4.7. Кабинет СБ и IT

Помещение выгораживается перегородками тип 2А. Поверхности подготавливаются под окрашивание и окрашиваются, устанавливается дверь, ранее демонтированная. Дверь в случае необходимости ремонтируется. Производится установка наличников, регулировка двери для свободного открывания, ремонтируется замок. В помещении также ремонтируются и окрашиваются существующие стены. Производится ТО обслуживание существующего кондиционера.

Помещение прокладываются электрических линий в  изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых  кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места сотрудника прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток соответственно таблицы № 6

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.

Воздухообмен в помещении за счет проветривания (естественный). Дополнительно предусмотреть дополнительную вентиляцию в помещении. Для этого установить за подвесным потолком вентиляторы на приток и вытяжку и через гибкий воздуховод проложенный за подвесным потолком вывести в помещение №7

Осуществить подключение вентиляторов с установкой одноклавишного выключателя в пластмассовый  кабельный канал.

3.4.8. Туалеты (санитарные помещения).

В помещении производится ремонт стен и окрашивание, замена поврежденных потолочных плит.

3.4.9. Помещение для размещения серверов и коммутационного оборудования.

Помещение для размещения серверов и коммутационного оборудования (далее по тексту – «кроссовая») ограждается от остальных помещений перегородками тип 2А

Толщина конструкции - s=120 мм. Внутреннее пространство каркаса заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER». В ограждении устраивается дверной прямоугольный проем: высота проема – H=2010 мм, ширина – B=900 мм. Устанавливается противопожарная металлическая дверь.

3.4.10. Оpen-space

Отделка помещения в соответствии с таблицей №3. Поверхность существующих стены и перегородки стен и перегородок в помещении №2  при необходимости выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется и окрашивается Таблица 3.

В помещении по периметру в соответствии с планом рассадки на планировке прокладываются электрические линий  в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток соответственно таблицы № 6

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета

Производится ТО обслуживание существующего кондиционера.

3.4.11. Кофе-room (помещение для сотрудников).

В комнате выполняется замена линолеума с установкой пластиковых плинусов и стыковочных профилей.

Окраска поверхностей стен.

3.4.12. Переговорная комната.

Помещение комплектуется Подрядчиком мебелью

3.4.13. Запасной выход/Тамбур №2

Помещение для размещения серверов и коммутационного оборудования (далее по тексту – «кроссовая») ограждается от остальных помещений перегородками тип 2А

Отделка согласно Таблице №3.

3.6. На все используемые для отделки помещений объекта (стен, потолков и заполнения подвесных потолков и напольные покрытия) материалы представляются гигиенические и пожарные сертификаты.

3.7. На путях эвакуации не допускаются перепады высотных отметок пола на величину менее 45 см, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высотных отметок на большую величину устраиваются лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

3.8. Стены и перекрытия, разделяющие помещения с разным назначением, соответствуют следующим пожарным требованиям: стены - 2-го типа (REI 45) и перекрытия - 3-го типа (REI 45).

3.9. В самостоятельные отсеки, огражденные от остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа (REI 45), перегородками 1-го типа (EI 45), перекрытиями 3-го типа (REI 45) и дверями 2-го типа (EI 30), выделяются следующие помещения:

- помещение операционной кассы;

- техническое помещение для размещения вентиляционного и электротехнического оборудования.

- техническое помещение (кроссовая)

3.11. Узлы пересечения кабелями, трубопроводами, вентиляционными коробами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкции.

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

4.1. Общие требования.

Инженерные системы (сети) должны отвечать нормам, правилам и требованиям, установленным в Российской Федерации. Помещения объекта оборудуются инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.05-91 «Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Правилами устройства электроустановок», Сводом правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для организации проведения работ по монтажу инженерных систем сетей разрабатывается проектная и рабочая документация; проектная документация согласовывается в органах государственного надзора, а так же в снабжающих предприятиях на предмет организации учета потребления.

По окончанию производства работ проектная документация согласовывается Заказчиком и передается Заказчику. Исполнительная документация передается Заказчику при сдаче выполненных работ в четырех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде на компакт диске (CD) (чертежи в формате AutoCAD/ArchiCAD, текстовая и описательная часть в форматах MS Word / Adobe Reader).

4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

4.2.1. При расчете системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений следует учитывать, что вся электрическая энергия, потребляемая источниками света, превращается в тепло. Люминесцентные, решетчатые, растровые светильники, встраиваемые в подвесные потолки, выделяют 48 % тепловой энергии в освещаемое помещение и 52 % в пространство под потолком, а светильники с рассеивателями - соответственно - 40 и 60 %.

При тепловых расчетах принять: температуру воздуха в помещениях для холодного периода – 18-20 °С, для теплого периода - 22-24 °С, относительную влажность - 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 -0,2 м/сек.

4.2.2. Тамбур №1 и Тамбур запасного выхода оборудуются воздушно-тепловой завесой с электрокалорифером. При тепловом расчете и выборе воздушно-тепловой завесы учитывается способность оборудования «отсекать» холодный воздух, а также дополнительно компенсировать потери тепла. Блок управления включением/отключением тепловой завесы размещается на стене в доступной эксплуатационной зоне, на высоте H=1 500 мм от отметки пола.

4.2.3. Помещения кофе-room, туалеты, помещения для размещения серверов и коммутационного оборудования оснащаются автономными системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Система вытяжной вентиляции в помещении для размещения серверов и коммутационного оборудования при работе в аварийном режиме обеспечивает пятикратный воздухообмен.

4.2.4. Предусмотреть систему общеобменной вентиляции с механическим побуждением для следующих помещений №3,8,9,10,12. Для остальных помещений предусматривается естественная вентиляция.

При проектировании учитывается, что распределительные вентиляционные воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали, круглого или некруглого сечения, с ниппельным соединением; крепление воздуховодов к перекрытию выполняется согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 (опоры, подвесы), расстояния между креплениями принимаются l≤4 000 мм; отводы к вентиляционным, распределительным устройствам выполняются гибкими воздуховодами. В местах присоединения воздуховодов к вертикальному или горизонтальному магистральному коллектору, а так же в местах прохождения воздуховода через противопожарную преграду или непосредственно у преграды в воздуховоды врезаются противопожарные клапаны. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов с этими коммуникациями. Вентиляторы с электрическими приводами крепятся на самостоятельных подвесах или площадках, к смонтированному оборудованию при его эксплуатации должен быть обеспечен свободный доступ. Вентиляционное оборудование размещается в пространстве за подвесными потолками, в помещении №14. В местах размещения вентиляционного оборудования выполняется звукоизоляция потолочных перекрытий минераловатными негорючими плитами. Приточные вентиляционные установки оборудуются воздухонагревателями (электрическими калориферами) для подогрева (подготовки) подаваемого в помещения воздуха с возможностью ступенчатого регулирования нагрузки, воздушными фильтрами с индикацией на пульте управления степени загрязнения фильтрующего элемента, а так же звукопоглощающими устройствами (шумоглушителями). Технические характеристики вентиляционного оборудования и выбор модели определяется проектом. Приемные и вытяжные вентиляционные каналы в наружных ограждающих конструкциях закрываются металлическими окрашенными в цвет фасада здания декоративными решетками. В приемных вентиляционных каналах устанавливаются воздушные клапаны с ручным управлением. При проектировании вентиляционных систем рекомендуется использовать оборудование торговой марки «DOSPEL». Щит управления вентиляционным оборудованием размещается в непосредственной близости от места установки вентиляционного оборудования.

Существующие кассетные кондиционеры установленные в двух залах необходимо проверить и провести по ним обслуживающие работы, включить в новую схему питания с установкой отдельного автомата.

4.2.5. В проекте автоматического управления вентиляционным оборудованием должно быть предусмотрено отключение вентиляционных систем при сигнале о пожаре автоматической пожарной сигнализации.

4.2.6. Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования отвечают требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий.

4.2.7. Системы вентиляции и кондиционирования оснащаются устройствами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях.

4.2.8. Трубопроводы проектируемых систем отопления объекта изготавливаются из стальных или металлополимерных труб, разрешенных к применению в строительстве и имеющих сертификаты соответствия. Крепление трубопроводов к стене выполняются монтажными хомутами. В комплекте с металлополимерными трубами применяются соединительные детали и изделия одного производителя. Материал отопительных приборов - сталь, рассчитаны приборы на рабочее давление не менее 1 МПа, произ-ва Kermi или Korado. Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами. На каждом приборе устанавливаются полнопроходные шаровые краны для возможности отдельного отключения прибора от теплосети и воздухоотводчик.

4.2.9. После монтажа проводятся испытания трубопроводов и приборов отопления на герметичность соединений, результаты испытаний должны быть оформлены актами установленной формы.

4.2.10. Операционная касса, помещение для размещения серверов и коммутационного оборудования оборудуются автономными кондиционерами с внутренним блоком настенного типа. При этом, в помещении для размещения серверов и коммутационного оборудования устанавливаются кондиционеры инвенторного типа с функцией автоматического перезапуска (рестарта) в случае перебоев в электроснабжении. Наружные блоки, размещаемые на стенах, снаружи здания, укомплектовываются опцией «зимний старт», над ними устанавливаются защитные козырьки, а при высоте установки блоков менее H=2,5 м от уровня земли устанавливаются антивандальные решетки.

Технические характеристики кондиционеров определяются проектными расчетами. Выбор модели производится из линеек изделий следующих рекомендуемых торговых марок: «LG», «SAMSUNG», «FUJI».

При необходимости кондиционеры оборудуются дренажными помпами для отвода конденсата, конденсат отводится в систему централизованной канализации здания.

4.3. Водопровод и канализация.

4.3.1. Проектная документация по системам водоснабжения и канализации должна содержать следующую информацию: схему устройства внутреннего хозяйственно-бытового горячего и холодного водоснабжения, канализации объекта и присоединения этих систем к централизованным системам здания, чертежи узла учета водопотребления, схему пожарного водопровода объекта и присоединения водопровода к централизованной системе здания (при наличии в здании), водопровод поливочный (планы, схемы, узлы, при наличии в здании), спецификацию оборудования и материалов. Проектная документация должна быть разработана и оформлена согласно требованиям ГОСТ 21.601-79 СПДС. К приборам и отдельным узлам систем горячего и холодного водоснабжения, системы канализации при эксплуатации должен быть обеспечен свободный доступ.

4.3.2. Для учета потребления холодной и горячей воды в проекте определяются счетчики расхода горячей и холодной воды, устанавливаемые в соответствующих системах, перед счетчиками монтируются фильтры механической очистки. При этом, в проекте предусматривается порядок периодической очистки фильтров. При отсутствии в здании горячего водоснабжения в проекте производится расчет оборудования, обеспечивающего горячую воду, а именно, технические характеристики  и тип (накопительный или проточный) водонагреватель. Оборудование устанавливается в туалете.

4.3.3. В проекте предусматривается монтаж водозапорной арматуры для каждого подключенного к сети отопления, горячего и холодного водоснабжения сантехнического или другого оборудования.

4.3.4. На канализационных выпусках моек, умывальников или поддонов, в дренажных трубопроводах предусматривается установка сифонов. Для умывальников применить к установке сифоны бутылочного типа.

4.3.5. Проект предусматривает оснащение помещения кофе-room точками подключения воды и канализации.

4.3.6. Для монтажа внутренней канализационной сети применяются пластмассовые безнапорные трубы. При монтаже внутренней канализационной сети объекта должны быть выполнены следующие требования:

- трубопроводы сети канализации должны быть защищены от повреждений путем устройства твердого перекрытия;

- для ликвидации засоров на горизонтальных участках устанавливаются ревизионные и смотровые лючки (размер не менее 300х300) для обеспечения доступа к ревизиям. Высота установки ревизии и смотрового лючка на вертикальных стояках – 1,0 м;

- после монтажа проводятся испытания трубопроводов канализационной сети на герметичность соединений, результаты испытаний должны быть оформлены актами установленной формы.

4.4. Электроснабжение.

4.4.1. Электроснабжение объекта проектируется с системой заземления TN-C-S, напряжением U=380/220 В. Электрическая схема должна предусматривать обеспечение некоторых потребителей в соответствие с Таблицей 6 от сети гарантированного питания (через ИБП), а также монтаж устройства автоматического включения резервного питания и аварийного подключения части потребителей в случае использования бензогенераторной установки.

Электропитание трехфазных электроприемников объекта осуществляется по пятипроводной сети, однофазных по трехпроводной. Для приема и распределения выделенной мощности в техническом помещении (электрощитовой) устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ).

К оконечным устройствам вводных кабелей присоединяются клеммы вводного аппарата ВРУ. Во ВРУ объекта выполняется система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями п.п. 7.1.87, 7.1.88 раздела 7 ПУЭ. Для этого во ВРУ монтируется главная заземляющая шина (ГЗШ). Во ВРУ монтируется узел учета с счетчиком потребления электроэнергии. Предусматривается установка в устройстве вводного автоматического выключателя, распределительных автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей для подключения электрических линий групп электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (серверы; оборудование, обслуживающее компьютерные сети; системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах; системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; системы охранного телевидения; системы контроля управления доступом; автоматические телефонные станции; банкоматы выдачи и приема денежных средств, POS-терминалы), некоторые ответственные электропотребители с целью резервирования питания подключаются к сетям через источник бесперебойного питания;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, телефонные аппараты, кондиционеры, электрическая тепловая завеса, вентиляторы, рольставни, бытовые приборы, другое инженерное оборудование);

- группы освещения (светильники рабочего внутреннего и наружного освещения, светильники аварийного освещения, световой указатель аварийного выхода, наружная реклама).

В вводно-распределительном устройстве монтируется заземляющая шина РЕ.

Проектная документация по электроснабжению объекта должна содержать следующую информацию: расчет электрических нагрузок от электрических потребителей объекта, расчетные однолинейные схемы, планы распределительной силовой сети электроснабжения (вентиляция, холодильное оборудование, наружное освещение и т.д.), планы сетей освещения, спецификация материалов и оборудования, план размещения и схема подключения бензогенераторной установки. Проектная документация разрабатывается и оформляется согласно требованиям ГОСТ 21.613-88 СПДС, ГОСТ 21.608-84 СПДС.

4.4.2.Для защиты групп силового электрооборудования, освещения и других потребителей от токов короткого замыкания и перегрузок в распределительных электрических щитах устанавливаются автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током устанавливаются дифференциальные автоматические выключатели. Для защиты групповых розеточных электрических линий бытовых потребителей, наружной рекламы и наружного освещения в схеме их электроснабжения предусматривается монтаж дифференциальных автоматических выключателей, а для автоматического управления включением-выключением наружной рекламы и наружного освещения - реле времени, имеющим режим ручного управления.

Плотность монтажа в вводно-распределительном устройстве обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (предусматривается резерв в количестве не менее двух штук). На видимой части устройства графически указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

На фасад здания выводится кабель для подключения рекламной вывески.

Тип и технические характеристики устанавливаемых аппаратов защиты определяются расчетом. Производитель изделий – фирма «ABB».

4.4.3. Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются с использованием клемм типа «WAGO» или опрессовкой.

4.4.4. Все металлические нетоковедущие части осветительного и силового оборудования заземляются путем присоединения к ним защитного РЕ-провода, находящегося во внешней оболочке проложенного кабеля. Другой конец защитного РЕ-провода присоединяется к заземляющей шине РЕ во ВРУ.

4.4.5. Внутренняя электропроводка групповых линий к электроприемникам, выполняется в ПВХ коробах (при открытом монтаже), в ПВХ трубах, металлическом рукаве, стальных трубах (при скрытом монтаже) негорючим кабелем типа ВВГнг или NYM, негорючими проводами. Прокладывание кабелей по наружным конструкциям, в случаях, когда требуется механическая защита, выполняется в металлических трубах или металлических рукавах. При скрытом монтаже кабелей и проводов в основания конструкции встраиваются протяжные коробки.

4.4.6. Схема электроснабжения и управление наружным уличным освещением присоединяется к сети электроснабжения и управления рекламной вывески. В откосах оконных проемов (или в простенках) наружной стены главного фасада здания устанавливаются электрические розетки для подключения подсветки и праздничной иллюминации.

4.4.7. Электроосвещение выполняется в соответствии с действующими нормами и с расчетами освещенности помещений, преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность операционного зала для обслуживания физических и юридических лиц, операционной кассы принимается равной 400 лк и более (СНиП 23-05-95). Для дежурного освещения помещений используются светильники эвакуационного (аварийного) освещения с встроенными аккумуляторами.

4.4.8. На лестничных клетках, в операционных кассах, в сейфовых комнатах для хранения ценностей/ сейфовых комнатах для хранения ценностей клиентов, в туалетах, в помещениях для размещения серверов и коммутационного оборудования, в технических помещениях (для хранения инвентаря и расходных материалов, гардероб, для размещения инженерного оборудования) устанавливаются светильники в защищенном исполнении (степень защиты не менее IP44) с энергосберегающими лампами, количество светильников определяется расчетом освещенности помещений.

4.4.9. Для помещений с несколькими функциональными зонами предусматривается включение и отключение светильников группами. При групповом включении светильников рекомендуется осуществлять питание каждой группы светильников от различных фаз.

4.4.10. Управление освещением помещений объекта должно быть местным для каждого помещения. Выключатели местного управления освещением технических помещений (для хранения инвентаря и расходных материалов, гардероб, для размещения инженерного оборудования), туалетов располагаются вне этих помещений.

4.4.12. Требования к размещению и количеству розеточных групп силовой и структурированной кабельной сети приведены в следующей таблице:

Таблица 6

| № п/п | Наименование помещений (согласно утвержденным планировочным решениям) | Количество розеток СКС (ИКС) стандарта RJ45, шт. | Количество розеток электропитания общего назначения, шт. | Количество розеток электропитания ответственных потребителей (компьютерные), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона 24 (Тамбур №1)/зона самообслуживания | 1 | 1 | - |
| 2 | Операционный зал | 2N | 2N | 2N |
| 3 | Операционная касса | 3N | 5N + 1 | 3N |
| 4 | Кабины клиентов | - | - | - |
| 5 | Переговорная | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Кабинет Директора | 2N | 2N + 2 | 2N |
| 7 | Коридор/зона ожидания клиентов (Ипотека) | 1 | 2 | - |
| 8 | Кабинет СБ и IT | 2N + 2 | 3N | 2N + 2 |
| 9 | Техническое помещение (кроссовая) | - (патч-панели в шкафу) | 2 | 4 |
| 10 | Open space (на 10 человек) | 2N | 2N | 2N |
| 11 | Гардеробная | - | 2 | - |
| 12 | Koffee-room | 1 | 2 | - |
| 13 | Санузел | - | 2 | - |
| 14 | Тамбур №2/запасной выход | - | - | - |

*где N- количество рабочих мест

Примечание: Раздельное электропитание ответственных потребителей и общего назначения подразумевает, что эти две группы потребителей получают питание от отдельных, электрически независимых, ветвей проводки. Гарантированное питание (через ИБП) всех ответственных потребителей не предусмотрено.

4.4.13. Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: «РЕ» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой, фазы А, В, С – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

4.4.14. После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: (Освещение операционного зала. Группа 1( и т. д.

4.4.15. В коридорах устанавливаются розетки для подключения уборочных механизмов. При расчете электрической сети принять мощность потребителей, подключаемых к розеткам – P=2 кВт.

4.4.16. Электрические розетки, подключенные к группам ответственных потребителей и предназначенные для подключения ответственных потребителей, комплектуются внешними деталями красного/оранжевого цветов.

4.4.17. При проектировании и монтаже применяются электротехнические изделия и материалы производства фирм «LEGRAND», «ABB», «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ЛЮМОСВЕТ» и др.

4.4.18. Электрические розетки, в основном,  устанавливаются на высоте – H=300 мм от отметки пола в конструкции стен или в электротехнических коробах, закрепленных на строительных конструкциях, высоту установки выключателей принять – H=1,5 м.

4.4.19. На стене помещения операционного зала в зоне клиентских кабин устанавливается электрическая розетка общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – H=2,2 м.

4.4.20. Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

5. ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ.

5.1. Существующая система должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к монтажному шкафу, расположенному в техническом помещении (для хранения инвентаря и расходных материалов, гардероб, для размещения инженерного оборудования). Шкаф напольный 19", 24U, с стеклянной дверью c металлическими вставками, ручка с замком с трехточечной фиксацией (модель ZPAS WZ-SZBD-094-ZCAA-11-0000-011 размеры 1163x600х600мм (ВхШхГ). В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 2U, KRONE IDC. Патч-панель рассчитана на 48 портов RJ45. Рядом устанавливаются электрические розетки в количестве трех штук.

Внутрь шкафа монтируется следующее оборудование:

5.1.1. В нижнюю часть устанавливается источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V) и блок розеток КСЭ (Zpas WZ-LZ30-09-SU-000) для подключения через ИБП (9 розеток).

5.1.2. Выше устанавливается металлическая полка, на которой будет размещен стандартный системны блок сервера видео наблюдений (miditower, высота не менее 8U).

5.1.3. Выше устанавливается металлическая полка, на которую монтируется имеющаяся офисная АТС Panasonic KX-TDA200. Кабели Amphenol RG-57 идущие от плат расширения LCOT8, DHLC8, DHLC8 (всего 3 шт) кроссируются на дополнительных патч-панелях 19", 2U, KRONE IDC. Патч-панель рассчитана на 48 портов RJ45.

5.1.4. Между патч-панелями устанавливается 2 органайзера для укладки кабелей.

5.1.5. В верхнюю часть шкафа монтируется блок вентиляции (модель  ZPAS WNM-APW04R0B71-011 (PD4W/1) RAL 7035 Модуль вентиляторный, потолочный, 380 x 380 mm, 4 вент.)

5.1.6. Шкаф оснащается комплектом коммутационных Ethernet шнуров UTP 5E категории (20 шт. по 0.5м, 20 шт. по 1м, 15 шт. по 5м, 5 шт. по 10м)

Выполняются пуско-наладочные работы по первичной настройке офисной АТС.

Комплект оборудования приобретаемого подрядчиком для оснащения монтажного шкафа:

| Оборудование | Количество |
| --- | --- |
| Шкаф напольный 19", 24U, с стеклянной дверью c металлическими вставками, ручка с замком с трехточечной фиксацией (модель ZPAS WZ-SZBD-094-ZCAA-11-0000-011 размеры 1163x600х600мм (ВхШхГ) | 1 шт. |
| блок вентиляции (модель ZPAS WNM-APW04R0B71-011 (PD4W/1) RAL 7035 Модуль вентиляторный, потолочный, 380 x 380 mm, 4 вент.) | 1 шт. |
| патч-панель 19", 2U, KRONE IDC на 48 портов RJ45 | 2 шт. |
| органайзер для укладки кабелей | 2 шт. |
| Полка металлическая для размещения в монтажном шкафу | 2 шт. |
| Блок розеток Zpas WZ-LZ30-09-SU-000 для подключения через ИБП (9 розеток). | 1 шт. |
| Кабель Amphenol RG-57 3м | 3 шт. |
| коммутационный шнур UTP 5E категории 0.5м | 20 шт. |
| коммутационный шнур UTP 5E категории 1м | 20 шт. |
| коммутационный шнур UTP 5E категории 5м | 15 шт. |
| коммутационный шнур UTP 5E категории 10м | 5 шт. |
| источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V | 1 шт. |

5.2. Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммуникационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

5.3. Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах и в других местах одной группой, нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

5.4. Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.

5.5. По окончанию монтажных работ на ИКС выдается паспорт, в котором указывается перечень пассивного сетевого оборудования (кросс-панели и другие компоненты), поэтажный план с указанием рабочих мест и заложенных кабелей, тестовые характеристики на каждый проложенный кабель на соответствие категории 5Е.

5.6. На смонтированную СКС выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- схема расположения коммутационного оборудования в шкафу;

- гарантийный договор;

- пакет документов в электронном виде.

5.7. Подрядчик согласует с Заказчиком работы, производящиеся по настоящему разделу.

5.8. Обеспечение переустраиваемых помещений внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

5.9. Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

6.1. Все переустраиваемы помещения, кроме санузла, оборудуются системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пост круглосуточного пребывания охранного подразделения. При входе в переустраиваемые помещения из тамбура входной группы устанавливается ручной пожарный извещатель.

6.2. Операционная касса выделяется в самостоятельный противопожарный отсек перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 60.

6.3. Пожарная сигнализация относится к группе электроприемников первой категории электроснабжения. Электроснабжение производится по соответствующей схеме.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТА МЕБЕЛЬЮ, ПРЕДМЕТАМИ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕМ.

Таблица 7

Мебель, поставляемая Подрядчиком

| № п/п. | Наименование помещения | № помещения | Комплектация мебелью | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Зона 24 (Тамбур №1)/зона самообслуживания | 1 |  | - |
| 2 | Операционный зал | 2 | Кресло Стойка менеджера-консультанта Операционная стойка Стол охранника Кресла операционистов Стол | 6 1 3 1 4 1 |
| 3 | Операционная касса | 3 | Столешницы кассиров Выкатные тумбы | 2 2 |
| 4 | Кабины клиентов | 4 | Столешницы клиентов | 2 |
| 5 | Переговорная | 5 | Стол Кресло | 1 3 |
| 6 | Кабинет Директора | 6 |  | - |
| 7 | Коридор/зона ожидания клиентов (Ипотека) | 7 | Стол Кресло | 1 4 |
| 8 | Кабинет СБ и IT | 8 |  |  |
| 9 | Техническое помещение (кроссовая) | 9 |  | - |
| 10 | Open space (на 10 человек) | 10 |  | - |
| 11 | Гардеробная | 11 |  | - |
| 12 | Koffee-room | 12 |  | - |
| 13 | Санузел | 13 |  | - |
| 14 | Тамбур №2/запасной выход | 14 |  | - |

7.1. В тамбуре главного входа/входной группе/зоне самообслуживания устанавливается банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств. Заказчик доставляет на объект терминал, после чего Подрядчик устанавливает его. Банкомат крепится к полу через штатное крепежное отверстие, расположенное в днище терминала, анкерными шпильками и гайками.

7.2. При входе операционный зал справа, согласно планировке, устанавливается стойка менеджера-консультанта. Дизайн и материалы в соответствии со стойкой операционистов. Конструкция следующая:

Верх столешницы консультанта на отметке 750 мм. Верх столешницы клиента на отметке 1200 мм.

Конструкция радиусная. Рабочее место консультанта комплектуется трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве 3 штук и одной двойной (на 2 порта) компьютерной розеткой RJ-45. Розетки размещаются в пластмассовом двухканальном коробе «LEGRAND» Также в зоне рабочего места консультанта устанавливается двухклавишный выключатель

«LEGRAND», серия «MOSAIC» для управления освещением в операционном зале.

Место менеджера-консультанта комплектуется креслом с мягким сидением, на колесах, с подлокотниками. Цвет сиденья черный, декоративное покрытие металлического каркаса кресла – матовый хром.

7.4. В операционном зале размещается место охранника (стационарный пост видеонаблюдения). Место комплектуется малогабаритным столом. Стол оборудуется расположенной под столешницей нишей, предназначенной для системного блока, столешница с трех сторон ограждается экраном. Стол изготовляется из высокопрочного материала – MDF, ламинированного мебельным, декоративным, бумажно-слоистым пластиком CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). Размеры стола, мм: ширина – B=650, глубина - S=500, высота установки столешницы – H=800.

7.5. В операционном зале для обслуживания физических и юридических лиц устанавливается операционная стойка. Операционная стойка – это комплект из нескольких секций, соединенных в один ряд.

Конструкция операционной стойки должна предусматривать сопряжение ( столешницы и фасада) с обеими перегородками. Операционная стойка – это комплект из нескольких секций, соединенных в один ряд. Стойка двухуровневая. Столешница операциониста шириной 700, столешница клиента шириной 300, устанавливается выше на 50 мм.  и перекрывает столешницу операциониста на 100 мм Рисунок 1. Столешницы изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог) толщина столешницы 30 мм.

*-Точные размеры определяются технологией

Рисунок 1

В столешнице операционной стойки выполняются технологические отверстия диаметром – d=60 мм. и комплектуются закрывающейся заглушкой. Основание секции выполнено в виде подстолья h=720 мм. Сверху на каркас подстолья устанавливается операционная столешница. С фасадной части стойки (со стороны клиентского места) операционная столешница выступает за фронтон стойки на расстояние – S=100 мм. Клиентская столешница опирается на пилоны, поперечное сечение которых представляет собой квадрат со стороной – a=100 мм. Пилоны устраиваются по краям операционной стойки и примыкают к перегородкам операционной стойки. В нижней части панели устанавливается цоколь, смещенный относительно панели в сторону операционистов на расстояние - s=15 мм. Декоративный слой фасадной панели – зеркальный пластик на основе полистирола (модель – «SILVER PF MET TOUCH 1», торговая марка – «SIBU» или его аналог). Покрытие цокольной панели - декоративный бумажно-слоистый пластик HPL [модель – «K01 LUCIDA», коллекция – «METAL (VERTICAL GRADE)», торговая марка – «LIRI»] или аналог пластика. Высота цоколя - 100мм. Схема и размеры стойки даны ориентировочно, более точно размеры и конструкция определяются технологией производства и по результатам исполнительных замеров выполняемых Подрядчиком.

В боковых опорах секции предусмотреть технологические отверстия для организации электрических линий в пластмассовых двухканальных коробах «LEGRAND». Каждое рабочее место операциониста комплектуется трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве 4 штук и одной двойной (на 2 порта) компьютерной розеткой RJ-45.

В операционном зале формируется зона ожидания клиентов,  для этого устанавливается круглый стол D=80мм. и  стулья в количестве 3 штук

7.6. Вдоль стены по оси 2 в зоне 2.4 за спинами операционистов устанавливаются стационарные тумбы. Конструкция тумбы: 3 секции по два файловых выдвижных ящика по высоте и один двухстворчатый шкаф (длина около 600) , закрывающимися на ключ Размеры тумбы, мм: высота - В=750, глубина – Ш=500. Длина одной секции около 300мм. Конструкция и рабочие элементы тумбы, изготавливаемой на основе MDF, выдерживают повышенные нагрузки, при условии постоянного пользования и максимального наполнения их документами. Рисунок 2.

На тумбе размещается оргтехника. Для ее подключения предусмотреть подвод питания электрическими линиями и «неэкранированной витой парой» категории 5Е  в пластмассовом двухканальном коробе «LEGRAND»на высоте 900мм. Установить электрически розетки - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»):  два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта в количестве 3 штук и 2 портов RJ45.

Рисунок 2

7.7. На местах ожидания клиентов устанавливаются стулья с мягким сидением, без подлокотников. В клиентской зоне оборудуется место для оформления посетителями документов. На этом месте стол. Высота стола – h=700 мм. Диаметр столешницы, 800 мм. Столешница стола изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER», или его аналог). Столешница крепится к вертикальным опорам, изготовленным в виде металлической полированной стальной трубы, диаметр которой – D=70 мм. В нижнюю часть опор установлен пластиковый подпятник темно-коричневого цвета.

Цвет сиденья стульев для посетителей черный, декоративное покрытие металлического каркаса стульев – матовый хром.

7.9. На стене, вблизи мест ожидания клиентов монтируются ламинированные отбойные панели, ширина которых h=200 мм. Панели изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). Высота установки панелей - h=1,0 м от уровня покрытия пола.

7.12. В кабинах клиента симметрично передаточному узлу, с внешней стороны банковской стойки операционной кассы устанавливаются столешницы, ширина столешниц - B=0,3 м. Приблизительная высота установки – 1,0 м. Столешницы изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

8. ОХРАННАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

8.1. В санузле пожарная сигнализация не монтируется.

8.2. Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог).

8.3. В помещениях объекта устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели адресные дымовые точечные - «ИП-212» (либо аналог); адресные ручные пожарные извещатели - «ИПР-513» (либо аналог);  световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л».

8.4. В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий - 6139 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - извещатели охранные звуковые «Астра-С» (либо аналог), извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на окнах (на открывание) - извещатели магнитоконтактные ИО-102;  на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог, «Астра-5» и др.); на рабочих местах операционистов, сотрудника охраны - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог).

В блоке помещений операционной кассы монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации пользователя - 6128 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - «Фотон-Ш» (либо аналог); на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог, «Астра-5» и др.); на сейфах, установленных в кабинах кассира - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на рабочих местах кассиров - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог), извещатели «Кукла-Л» (либо аналог).

8.5. Банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуется средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателем магнитоконтактным ИО-102, охранным вибрационным извещателем «Шорох-2».

8.6. При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течение 4-5 часов. С этой целью система комплектуется резервными источниками питания «СКАТ 1200».

8.7. Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

8.8. Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеосервера VIDEONET, рассчитанного на определенное количество камер, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в техническом помещении №9. Видеокамеры монтируются согласно ниже приведенного рисунка.

8.9. Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET

•	общее требуемое число видеовходов – 19;

•	разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•	режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•	режим записи каждого канала 6 кадров в сек.

•	время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•	программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).

8.10. Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-2080P , либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

8.11. Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

8.12. Примерный перечень необходимого оборудования:

| Купольная камера SAMSUNG SCD-2080P | шт | 10,00 |
| --- | --- | --- |
| Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11 | шт. | 2,00 |
| IVS12-v8 комплект 12 канальной системы видеонаблюдения VIDEONET | шт. | 1,00 |
| Системный блок Intel Core i5, 2 Гб ОЗУ | шт. | 1 |
| Винчестер 2 Тб Seagate Barracuda 7200.12 | шт. | 2,00 |
| Монитор Samsung 19" | шт. | 1,00 |
| Источник питания ББП-30 | шт. | 3,00 |
| Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт. | 3,00 |
| ИБП UPS 600 Ippon Back Power Pro | шт. | 1,00 |

8.13 Входная группа  пом. №1 оборудуется системой ограничения доступа, для организации работы зоны «24»

Примерный перечень необходимого оборудования, для «зоны 24»:

| PERCo RM-2VR Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) | шт. | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| PERCo SC-800 Контроллер управления доступом к банкомату | шт. | 1,00 |
| SD-7103GC-PE кнопка выхода | шт. | 1,00 |
| БИРП-12/1,6 Блок источника резервного питания 12В | шт. | 1,00 |
| B.P.BATTERY BP7-12 Универсальная аккумуляторная батарея | шт. | 1,00 |
| ML300-50 Накладной электромагнитный замок 300 кг, 12VDC/600mA | шт. | 1,00 |
| GEZE TS-1000 Дверной доводчик | шт. | 1,00 |

9.РЕКЛАМА.

Предусмотреть вывод кабеля на рекламную вывеску на фасаде здания ПВГ 3х2,5 (до 2,5 кВт) и вывод кабеля ПВГ 3х1,5 со стороны организованного  входа в арендуемое помещение. Подключение рекламных вывесок должно быть обеспечено через отдельный автомат и УЗО. Управление наружным освещением фасада и рекламной установки должно осуществляться автоматически посредством сумеречного датчика (фотореле) или реле времени с блокировкой автоматического и ручного управления. В откосах оконных проемов (или в простенках) операционного зала установить эл.розетки (1 эл.розетка на проем) для подключения праздничной иллюминации.

На стене помещения операционного зала установить электрическую розетку общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – 2,2 м.

10. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

10.1. Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ, а также согласования и разрешения, необходимые для переустройства и переоборудования помещений. Проводит регистрацию изменений в инвентаризационной  технической документации в территориальных органах технической инвентаризации. Проектную документацию по разделу «Электроснабжение» (ЭМ, ЭО, ЭН) согласовывает с Энергонадзором (в части допуска в эксплуатацию), Энергосбытом (в части монтажа и сдачи устройства учета электроэнергии)  в установленном порядке с подготовкой  проектной и исполнительной документации, необходимой для заключения: Договора на потребление-отпуск электроэнергии и Акта разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности.

10.2.Проектная документация выполняется в соответствии с ГОСТ 21.101-97 по следующим разделам: АС (включая инженерно-техническую укрепленность), КР, ЭМ, ЭО, ЭН, ЭС, ВК, ОВ, ПТ, ПС и ОС, видеонаблюдение, СКС и телефония, система контроля доступа.

10.3. Проектная рабочая и исполнительная документация выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в двух видах:

- на бумажном носителе – 3 экземпляра;

- в электронном виде (CD ):

    - чертежи, планы, схемы в форматах AutoCad 2004 /  ArhiCad 9 ;

    - текстовая часть в любых текстовых форматах /   .pdf файлах

10.4. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя.

10.5. В составе проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а так же паспорта на все поставленное оборудование.

10.6. Еженедельно Подрядчик направляет Заказчику фотоотчет о выполненных работах в соответствии с утвержденным планом-графиком.

11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Выход подрядчика на объект осуществляется по Гарантийному письму от  Банка. Дата выхода на объект является датой начала работ на объекте.

При составлении договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по переустройству помещений и оборудованию их в соответствии с указаниями, содержащимися в настоящем Техническом задании, принимаются следующие условия.

Стоимость договора подряда формируется из стоимости строительно-монтажных работ по переустройству помещений, стоимости разработки проектно-сметной документации, стоимости работ, связанных с охранными мероприятиями, стоимость монтажа инженерных сетей и оборудования и т.д.

Платежи осуществляются Заказчиком в последовательности:

- аванс - 40% от суммы договора подряда, оплачивается в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания договора подряда, на основании представленного Подрядчиком счета;

- промежуточный платеж , на основании предоставления Подрядчиком адресных сертификатов на укрепленные конструкции и сертификатов на элементы этих конструкций – 30%

- по факту выполнения работ – 30 % от суммы договора подряда, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

Оплата производится в рублях.

Ожидаемый срок исполнения строительно-монтажных работ по переустройству помещений –  28 мая 2012 г. (не более 60 календарных дней) .

Гарантийные обязательства Подрядчика на результаты выполненных строительно-монтажных работ по переустройству помещений принимаются следующими: собственно, на работы – на срок не менее одного года,  на смонтированное оборудование – определяется установленными производителем гарантийными условиями.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ

Подрядчик должен иметь:

1. Опыт строительных работ. Срок присутствия на рынке строительных услуг - не менее 3 (Три) лет;

2. Опыт выполнения работ по переустройству и переоборудованию, отделке банковских помещений и защитных сооружений;

3. Регистрацию в качестве члена саморегулируемой организации, осуществляющей капитальное строительство и проектирование (либо указать наименование субподрядной организации выполняющей проектные работы);

4. Допуск к следующим работам:

- 4520111 монтаж оконных блоков, витражей, перегородок;

- 4520127 обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления;

- 4540201 установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;

- 4530195 испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;

- 4580201 установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;

- 4530241 установка калориферов и воздухонагревателей;

- 4530243 монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;

- 4530275 затягивание и прокладка проводов;

- 4530276 монтаж вводно-распределительных устройств;

- 4530278 установка осветительных щитков;

- 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

- 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

- 4530637 монтаж рубильников выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных;

- 4530638 монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей;

- 4530645 установка электрических приборов;

- 4530658 прокладка внутренней электропроводки;

5. Сертификаты на используемые материалы и оборудование;

6. Соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора подряда (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

7. Положительную репутацию (наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Подрядчика, или рекламациях по аналогичным договорам может служить основанием для признания Подрядчика неблагонадежным).

Подрядчик не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, его имущество не должно находиться под арестом. Подрядчик должен быть платежеспособным и выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. Не допустимы убытки по бухгалтерской отчетности Подрядчика.

Подрядчик должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством.