Приложение №1

к Запросу цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на производство работ по реконструкции систем  приточно - вытяжной вентиляции П – 4 и  В -  4  в офисных помещениях ОАО «МТС-Банк»

## 1. Предмет  закупки:

Производство работ по  реконструкции систем  приточно – вытяжной вентиляции П-4 и  В-4, расположенных в помещениях на 1- ом этаже здания согласно Приложению 1 (План технического помещения).

2. Место проведения работ: г. Москва, ул. Садовническая, л. 75, на территории офиса  ОАО «МТС-Банк». Общая  площадь объекта составляет 8555,2 м2.

3. Перечень работ: согласно Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию):

- работы по демонтажу старого оборудования;

- работы по  монтажу нового оборудования;

- наладка оборудования, установленного на техническом этаже  6 – го этажа здания;

- проведение технологических испытаний.

4. Требования к участникам

Наличие опыта работы – не менее 3 (трех) лет.

Работы должны быть выполнены силами Участника (Подрядчика) в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

При работе существующей приточно-вытяжной вентиляции не обеспечивается трехкратный воздухообмен в офисных помещениях. Для достижения заданных параметров (трехкратный воздухообмен в офисных помещениях) следует подобрать необходимое  оборудование. По приточной вентиляции П-4 необходимо оборудование, которое войдет в корпус действующей установки, согласно Спецификации (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию).

Для проведения работ необходимо наличие свидетельства СРО, квалифицированного  и аттестованного по электробезопасности персонала не ниже 3-ей группы допуска.

До начала производства работ Участник (Подрядчик) обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ожидаемые результаты выполнения работ

Результаты выполненных  работ Подрядчик представляет   в виде Акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон. По окончанию монтажа нового вентиляционного оборудования должно произойти увеличение воздухообмена до нормативных параметров (3-х кратный воздухообмен в офисных помещениях).

6. Условия выполнения работ

Проведение работ  в рабочее время с 9-00 часов до 17- 00 часов.

По окончанию выполнения монтажа оборудования провести технологические испытания систем  приточно - вытяжной П-4 и В-4 в течение 72 часов.

7. Платежные условия договора:

Оплата работ производится в рублях по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора  по следующей схеме:

- предоплата в размере 30% от стоимости Договора;

- по факту выполнения работ – 70%  от стоимости Договора, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) счет-фактура;

б) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон.

8. Валюта договора:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

9. Срок исполнения обязательств Подрядчика:

Срок поставки выбранного оборудования – 21 календарный день после подписания Договора.

Выполнение работ должно быть осуществлено в течении 7 календарных дней после поставки оборудования.

10. Порядок формирования цены Договора:

В цену Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

11. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненную работу составляет 24 месяца со дня подписания Акта приема-передачи на выполненные работы.

Гарантийный срок на поставленное оборудование указан в паспортных данных завода – изготовителя.

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки:

Главный энергетик

Службы эксплуатации и ремонта              _________________          А.А.Христофоров	должность				                      подпись			Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки

Директор Административного

департамента                                                                                                 И.А. Азарова      должность					                         подпись	                                     Ф.И.О.

Приложение 2

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

вентиляционного оборудования фирмы АВВ, установленного  на сегодняшный день в вентиляционной камере технического этажа.

| № п/п | Наименование оборудования | ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система приточно-вытяжной вентиляции П-4,В-4 |
| 1 | Вытяжной вентилятор EUVA-11-2-2-1-0 V=1660м3/час | шт. | 1,0 |
| 1 | Приточный вентилятор EUVA-20-7-0-1-0 V=1800М3/час | шт. | 1,0 |
| 2 | Водян. Воздухонагр. EUEE-20-4-01-1-0-1-1. | Шт. | 1,0 |
| 3 | Охладитель EUNN-20-2-1-1-01-0-1-1 | шт. | 1,0 |
| 4 | Увлажнитель EULB-20-2-1-0-01-1-1 | шт. | 1,0 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

вентиляционного оборудования, устанавливаемого в вентиляционной камере технического этажа

| № п/п | Наименование оборудования/работ | Технические характеристики | ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система вытяжной вентиляции В-4 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Система приточной вентиляции П-4 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Работы и прочие затраты |
| 1. | Демонтаж установленного оборудования |  |  |  |
| 2. | Монтажные работы |  |  |  |
| 3. | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 4. | Изготовление новых паспортов вентиляционных систем |  |  |  |
| 5. | Прочие расходы (расшифровать) |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

# Footnotes

В стоимость Коммерческого предложения должны войти расходы на наладку оборудования и проведение технологических  испытаний