Приложение №1

к Закупочной документации

от «  » _________2012г.

Открытое акционерное общество «МТС-Банк»

Уральский филиал ОАО «МТС-Банк»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по переоборудованию помещений для организации  размещения  Уральского филиала «МТС-Банк» (ОАО) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Энгельса 36.

г. Москва

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Цель настоящего Технического задания – определить состав проекта переустройства помещений для размещения в нем  Уральского филиала «МТС-Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге,  в арендуемом помещении, в соответствии с утвержденной планировкой, а также сформулировать исходные данные и технические условия, необходимые для подготовки проектной и сметной документации на производство работ.

На основании настоящего Технического задания Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию, в соответствии с которой Подрядчик выполняет работы по переустройству.

Арендуемое помещение общей площадью S=857,7 м2 расположено на первом и втором этажах  12-ти этажного здания  БЦ «Филитц», находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул.Энгельса, д.36

Колонны и межэтажные перекрытия выполнены из монолитного железобетона. Толщина перекрытий – s=220 мм.

Внутренние стены помещения, смонтированные из   пазогребневых блоков и              отштукатурены.. Стена первого этажа со стороны фасада выполнена из стеклопакетов общей площадью 140м2.

Арендуемое помещение имеет 4 выхода:

- №1 - основной  вход (выход)  со стороны ул. Энгельса;

- №2 -  аварийный выход во двор  из помещения №15 на первом этаже;

- №3 -  аварийный выход на лестницу из помещения №28;

Высота до перекрытия первого этажа  H= 4,0 м., второго Н= 3.0м.

Входная группа оборудована металлическими  дверными  блоками с  остеклением и  распашными  полотнами.

Помещение обеспечено следующими инженерными коммуникациями и оборудованием: системой электроснабжения  разрешенной мощностью  120 кВт, системами  центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацией. В помещении проложены  воздуховоды системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, установлена система пожарной сигнализации и аварийного пожаротушения.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса изыскательских, проектных и строительных работ, а так же иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного ввода объекта в эксплуатацию и при его дальнейшей эксплуатации в соответствии с функциональным назначением объекта.

Переустройство помещений предусматривает подготовку проекта в объеме, достаточном для выполнения строительных работ и для получения разрешения на проведение переустройства, в том числе, расчет нагрузок от возводимых защитных сооружений на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям, подготовку проекта организации работ собственно, строительные работы, поставку на объект и монтаж инженерного оборудования, инженерно-технических сетей обеспечения в соответствии с согласованной проектной документацией и настоящим Техническим заданием. При подготовке проекта организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе г.Екатеринбурга.

Кроме того, при проведении  строительных  работ выполняются следующие работы:

- по обеспечению электрического питания систем пожарной, охранной, тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, систем контроля и управления доступом; по устройству закладных элементов для этих систем (порядок работ уточняется с Заказчиком дополнительно на стадии выполнения работ);

- по монтажу структурированных кабельных сетей (далее по тексту – СКС);

- по пуску и наладке смонтированных инженерных систем;

- по возведению и сертификации защитных сооружений, укреплению и сертификации существующих строительных конструкций.

Складирование на переустраивающемся объекте материалов, оборудования, других изделий, организацию их хранения, а также утилизацию на объекте и вывоз с объекта строительного мусора и отходов подрядная организация осуществляет самостоятельно.

Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

- поэтажный план;

- настоящим Техническим заданием;

- планом размещения  Уральского филиала «МТС-Банк» (ОАО)

- «Ведомственными нормами проектирования здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банка России», утвержденными Приказом Банка России от 10.01.2002 г. за № ОД-7;

- Техническими условиями организации, осуществляющей охрану строящегося объекта;

- РД 78.36.003-2002 МВД России (Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств);

- РД 78.36.005-2005 МВД России (Руководящий документ. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану);

- РД 78.36.006-2005 МВД России (Руководящий документ. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов);

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации;

- документами Центрального Банка Российской Федерации и АКБ «МБРР» (ОАО), касающимися организации и строительства банковских подразделений;

- Приложением 1 к Положению Банка России 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

- Правилами устройства электроустановок (7-ое издание);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- нормами и правилами пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы.

В ходе производства работ Подрядчик еженедельно направляет Заказчику по электронной почте фотоотчет о выполненных работах.

При разработке проектной документации, методов строительства и выборе материалов следует учитывать климатические условия, характерные для города Екатеринбурга.

Рабочий проект разрабатывается с учетом следующих характеристик переустраиваемых помещений, указанных в Таблице № 1:

| № п/п | Наименование помещения | № помещения | Площадь помещен. (м2) | Кол-во рабоч.мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |  |  |
| 1 | Вход | 1 | 7,71 |  |  |
| 2 | Зона самообслуживания клиентов | 2 | 7,6 |  | Устанавливаются два банкомата |
|  | Операционный зал |  | 104,64 |  |  |
| 3 | Зона операционистов | 3 |  | 5 |  |
| 4А | Рабочие места сотрудников | 4А |  | 3 |  |
| 4Б | Менеджер-консультант | 4Б |  | 1 |  |
| 5А/Б | Зона ожидания клиентов | 5А/Б |  |  | Вокруг колонны устанавливаются столешницы для заполнения документов |
| 6А/Б | Клиентские кабины | 6.А/Б | 3,9 |  |  |
|  | Кассовый узел: |  | 55,7 |  |  |
| 6 | Операционная касса на 2 раб.места | 6 | 13,6 | 2 | Дверь передаточный узел – II взлом, банковская стойка -IIвзлом/IIIпуля |
| 7 | Закассовый коридор | 7 | 11,2 |  |  |
| 8 | Раб.место зав.кассой | 8 | 2,7 | 1 |  |
| 9 | Эл. щитовая | 9 | 1,4 |  |  |
| 10 | Помещение для хран.денег с призн.радиоакт.заражения | 10 | 3,2 |  |  |
| 11 | Сейфовая комната для хр.цен.Банка | 11 | 6,5 |  | Стены II (взлом) класс , |
| 12 | Касса пересчета | 12 | 7,3 |  |  |
| 13 | Сейфовая комната для хр.цен.клиентов | 13 | 7,2 |  | Стены III (взлом) класс , |
| 14 | Предкладовая сейф. комнаты для хр.ценностей клиентов | 14 | 2,6 |  | Дверь – I (взлом) класса |
| 15 | OPEN SPASE | 15 | 124 | 26 |  |
| 16А/Б | Переговорная | 16 А/Б | 11,4 |  |  |
| 17 | Санузел | 17 | 13,78 |  |  |
| 18А/Б | Техническое помещение | 18 А/Б | 34,8 |  |  |
| 19 | Комната охраны | 19 | 8,1 |  |  |
| 20 | Запасной выход (инкас) | 20 | 6,0 |  |  |
|  | Итого |  | 377,63 |  |  |
|  | 2 ЭТАЖ |  |  |  |  |
| 21 | Переговорные | 21 | 14,2/14.2 |  |  |
| 22 | Корпоративный блок | 22 | 50 | 12 |  |
| 23 | Кабинет Управляющего | 23 | 26,8 | 1 |  |
| 24 | Рабочее место секретаря | 24 | 6 | 1 |  |
| 25 | Кофе-room | 25 | 5,4 |  |  |
| 26 | Отдел кадров | 26 | 7,9 | 1 |  |
| 27 | Кроссовая | 27 | 7,0 |  |  |
| 28 | Отдел IT | 28 | 14,0 | 3 |  |
| 29 | Гардеробная | 29 | 9,2 |  |  |
| 30 | Санузел | 30 | 13,13 |  |  |
| 31 | СЭБ, отдел возврата | 31 | 21,0 | 4 |  |
| 32 | OPEN SPASE | 32 | 143,0 | 39 |  |
| 33 | Запасной выход | 33 | 8,0 |  |  |
| 34 | Комната приема пищи | 34 | 15,4 |  |  |
| 35 | Архив | 35 | 29,72 |  |  |
| 36 | Помещение транспортной машины | 36 |  |  |  |
|  | Коридоры |  | 94,97 |  |  |
|  | Итого |  | 480,09 |  |  |

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Переустройство арендуемых помещений подразумевает следующие архитектурно - строительные работы:

В соответствии с планом размещения Филиала, в зоне устройства  помещений,  на границах, находящихся между помещениями №:

- 18А-19 на высоту 2,5м;

- 18А-18Б, 19-18Б, 18Б – по оси 15/1(поэтажного плана) до перекрытия;

- 8-10, 6А и 6Б  по оси Е(поэтажного плана), 6А-5Б  -вдоль оси 16.2 – до подвесного

потолка;

15,17;21-32 -монтируются непрозрачные перегородки высотой от пола до перекрытия.

Конструкция возводимых перегородок: каркас из металлических профилей , закрытый с обеих сторон в два слоя гипсокартонными листами (толщина листов s=12,5 мм). Межкаркасное пространство заполнено тепло- и звукоизоляционным материалом.

В помещениях, в возведенных перегородках,  устраиваются проемы:

- № 6А, 6Б, 18А , №10 - высотой от уровня пола – H=2,0м. ширина проема – B=0,8 м.;

-  № 14, 19, 18Б, 23  - проёмы высотой от уровня пола Н= 2,1м и шириной – В=0,9м;

-  № 27 высотой -Н=2,1 и шириной -В=1,0м

В проемах перегородок монтируются деревянные дверные блоки белого цвета полуглянец. Дверной блок комплектуется петлями типа FT-65, ручками, замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон. Цвет фурнитуры – «матовый хром». Распашное полотно открывается только в сторону указанную на плане Дверной блок оборудуется автоматическим доводчиком внутренней установки и, если это предусмотрено настоящим ТЗ, системой контроля и управления доступом. Монтаж СКУД выполняет Подрядчик.

Перегородка между кабинами клиентов  (пом. № 6.А и 6.Б)  монтируется непрозрачною с высотой – H =2,1 м. Двери клиентских кабин устанавливаются цельностеклянные, распашные с алюминиевой коробкой и боковыми креплениями петель, (торговая марка – «NAYADA» «Алютех» или аналог). На высоте H=1050 мм от уровня напольного покрытия, с обеих сторон стеклянных полотен устанавливаются нажимные ручки-замки. Дверные блоки оборудованы также замковыми устройствами  горизонтальной  модификации,  имеющими функцию запирания и открывания дверного полотна ключом с наружной стороны, фиксатором - с внутренней стороны. Цвет фурнитуры – «матовый хром». Размеры стеклянного полотна (мм): высота - H=2000, ширина - B=800. Дверное полотно оклеивается белой матовой самоклеящейся пленкой. Размеры рисунка уточняются дополнительно на этапе производства работ.

Переговорная №16 монтируются из мобильных  перегородок высотой до 1700мм.

Поверхность существующих стен и возведённые перегородки, дверные  откосы, короба ремонтируются и подготавливаются под окрашивание. Поверхность выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется. Окрашивание  производится  водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка ТЕКС. Колеруется по каталогу Tikkurila Symphony. Цвет F309 (светло-бежевый)

Оконные откосы окрашиваются водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской  Цвет краски – белый.

Из мест планируемого размещения Кассы пересчета (№12) и Сейфовой(№11) необходимо перенести шкаф и трубы аварийного пожаротушения. Спринклеры и сеть труб, находящихся над  помещениями  №6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14  заглушить либо демонтировать.

Общие требования к помещениям объекта:

Во всех помещениях установить одноуровневый подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»). Уровень установки подвесного потолка до 3,5 м от уровня пола на первом этаже и 2,5 м на втором. В подвесной потолок установить встроенные светильники открытого типа с люминесцентными лампами

Покрытие пола 1-го этажа - керамогранитные  плиты светло-бежевого цвета, не полированные,  размером 600х600мм, устраивается на всей площади, за исключением помещений №18А/Б, 19, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- напольное покрытие в которых необходимо выполнить из гомогенного износостойкого ПВХ-покрытия коммерческого. В помещениях №17 и 30 напольное покрытие выполнить из керамогранитной плитки бежевого цвета размером 300х300мм.

В санузлах выполнить облицовку стен плиткой 300х300.

Напольное покрытие второго этажа выполнить из гетерогенного износостойкого ПВХ-покрытия коммерческого. По периметру помещения  и в местах примыкания напольного покрытия к стенам и возведенным перегородкам установить

-на первом этаже  керамический плинтус (кроме помещений с покрытием ПВХ);

-на втором этаже в помещениях с ПВХ-покрытием пластиковый плинтус.

Все установленные Подрядчиком двери должны открываться в указанных  на плане  направлениях. Дверные блоки оборудовать замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон.  Для ограничения открывания дверного полотна установить напольные упоры для всех дверей помещения. Тип замка, упоров, фурнитуру, способ крепления и цвет согласовать с Заказчиком.

Вход  и   Комната самообслуживания клиентов («Зона 24»):

Вход  в помещение Филиала и комнату самообслуживания клиентов выполнен в виде прямоугольных дверных проемов, ширина каждого - b=1500 мм, высота – h=2200 мм. В проемы установлены металлические дверные блоки с двумя распашными стеклянными полотнами в каждом.

Левое дверное полотно входа и правое «Зоны 24» должны быть оборудованы внутренними защелками и находиться постоянно в закрытом состоянии. Открывание дверей только наружу Конструкция дверных блоков должна  исключать возможность открывания полотен  в сторону помещения. Дверные блоки оборудованы замковыми устройствами. Двери должны быть оборудованы доводчиками и ограничителями.

На расстоянии 1800мм от первой,  внутри помещения установлены вторые, аналогичные  по размерам и исполнению двери.  В тамбуре входной группы и «зоны 24» установить «тепловые завесы», питающий кабель которых проложить в коробе и вывести в Операционный зал.

Покрытие пола –керамогранитные плиты светло-бежевого цвета 600х600мм., с углублением под грязезащитный коврик.(размеры уточняются)

В подвесной потолок установить встроенные светильники с люминесцентными лампами. Выключатель, для управления освещением в помещении, смонтировать в операционном зале.

.

Операционный зал и зона ожидания клиентов (пом. № 1).

Границы операционного зала и зоны ожидания клиентов проходят осям Е-К-16-17 поэтажного плана здания.

Брендовую стену, проходящую по оси К, окрасить матовой акрилатной краской,  . колеруется по каталогу Tikkurila Symphony. цвет согласовывается с Заказчиком

Трубы отопления,  проходящие вертикально вдоль колон, радиаторы отопления закрыть коробами и экранами  из ГКЛ и окрасить в основной цвет стен (F309)

Выключатель, для управления освещением в помещении, смонтировать в операционном зале. Высота установки выключателей – приблизительно 1,0 м.

Лестница.

Покрытие  ступеней лестницы выполнить из матового, неполированного керамогранита светло-бежевого цвета размером 30х30 см. Радиаторы отопления, расположенные в нише под окнами, закрыть экраном из ГКЛ. Лестницу, с левой стороны по оси Е,  отделить от стены санузла и проходящих вертикально вдоль его стены  труб, перегородкой  из ГКЛ до основания плит перекрытия второго этажа. Экран и перегородку окрасить в основной цвет стен.

Кроссовая (пом. № 27).

Перегородка Кроссовой комнаты должны быть выполнены на высоту до перекрытия (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс или аналог (50мм) с обшивкой в 2 слоя ГКЛ по 12,5 мм), минимальный предел огнестойкости конструкций перегородок кроссовой должен быть не менее ЕI 45 (согласно СНиП 21-01-97).

В подвесной потолок установить встроенные светильники закрытого типа с люминесцентными лампами. Выключатель, для управления освещением в помещении, смонтировать в непосредственной близости от входа в данное помещение. Высота установки выключателя – приблизительно 1,0 м.

Места примыкания перегородок кроссовой комнаты  к перекрытию должны быть заполнены негорючими материалами. Прокладка трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещения кроссовой выполняется в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Во входной проем установить сертифицированную дверь с пределом огнестойкости не менее не менее ЕI 30 с уплотнением в притворах, габаритные размер двери принять не менее 2 040х930мм. Электротехническое оборудование применяется к установке в накладном исполнении. Прокладка транзитных трубопроводов и коммуникаций через помещение кроссовой не допускается.

Установить кондиционер в количестве 2 комплекта. (один резервный)

В помещение Кроссовой завести кабель ПВС 5х10 для подключения оборудования и провод ПВС 3х2,5 для подключения кондиционера.

СОСТАВ КАССОВОГО УЗЛА. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ

УКРЕПЛЕННОСТИ И ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ.

Кассовый узел состоит из: операционной кассы на 2 раб. места, закассового коридора и рабочего места зав. кассой, помещения для хранения денег с признаками радиоактивного заражения, сейфовой комнаты, для хранения ценностей банка, кассы пересчета.

Входная дверь в кассовый узел  выполняется по классу устойчивости ко взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), по пулестойкости - не ниже III класса (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Ширина дверного проема составляет не менее 900 мм.

Полом кассового узла  являются соответствующие плиты перекрытия здания. При необходимости, установленной в процессе обследования, они укрепляются дополнительно: пол – металлическим листом толщиной не менее 5 мм, потолок – арматурой диаметром 16 мм с ячейкой не более 150*150 мм.

В кассовом блоке монтируется  подвесной модульный потолок  «ARMSTRONG»  так, чтобы расстояние между плитами перекрытия и подвесным потолком было не менее 500 мм. Уровень установки подвесного потолка должен быть не менее +2,5 м от фальш-пола.

В помещениях кассового блока поверхность всех внутренних стен,  облицовывать листам ГКЛ (толщ. 12,5 мм), подготовить под окраску и окрасить. Краска матовая акрилатная (цвет бежевый).

Внутренняя отделка кассового блока должна быть долговечной, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

При входе в кассовый блок монтируется комплексное звуковое и видеоустройство для контроля доступа в кассовый блок.

В кассовом блоке монтируются: средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации, структурированная кабельная сеть, сеть электроснабжения, телефонная связь, дополнительная подсветка рабочих мест кассиров и мест для обслуживания клиентов.

Материалы и конструкции, используемые для оборудования кассового блока, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты российских федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Операционная касса (№6)  рассчитана на работу двух кассиров. Панели защитные должны соответствовать  классу устойчивости к взлому не ниже 2 по взломостойкости и 3 по пулестойкости.

Передаточный узел банковской стойки должен соответствовать классу устойчивости к взлому не ниже II. В связи с этим выполняются следующие работы:

-Банковская стойка устанавливается из соответствующих указанным условиям конструкций;

В кассе (№6) размещаются два рабочих места кассиров и одно рабочее место Зав.кассой. Каждое место кассира  оборудовано передаточным узлом. Передаточный узел состоит из передаточного устройства и бронеокна с размерами не менее 600*800 мм и укрепляется не ниже III класса по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Передаточный узел комплектуется одноуровневым лотком для передачи денег передвижного типа ( УКО-1 НЛ,  нержавеющая сталь), переговорным устройством типа «кассир-клиент» (Digital Duplex). Над каждым местом кассира и клиента установить настенные светильники подсветки на высоте 2.2-2.3 м. типа (Doja 89957 производитель Eglo). Предусмотреть установку со стороны кассира  алюминиевых жалюзей.

Фальш-пол, выполняемый в кабине кассиров, поднимается на высоту 200 мм от поверхности существующего пола. Подъем на подиум при входе в кабину кассиров выполняется в виде ступени. Напольное покрытие выполнить из гетерогенного износостойкого пвх-покрытия  (коммерческий)

Перегородку между кассирами выполнить с высотой не менее 2,1 м от поверхности существующего пола. Верхняя часть перегородки, устанавливаемой между кассирами, оборудуется стеклом на высоте h=900 мм. В «глухой» части перегородки выполняется продольное отверстие для передачи документов.

В защитный барьер между кассиром и клиентской кабиной №6Б, слева от кассира устанавливается напольный инкассаторский шлюз.

В подвесной потолок операционной кассы установить светильники с люминесцентными лампами (зеркальные с решеткой- ARS/R-серия, компании «Световые технологии». Выключатели для управления освещением в помещениях Операционной кассы смонтированы в непосредственной близости от входа в данное помещение (за исключением, Кабин для обслуживания клиентов). Высота установки выключателя – приблизительно 1,0 м.

Каждое рабочее место кассира оборудовано трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом для подключения ответственных электропотребителей в количестве не менее 4 штук, для подключения остального кассового оборудования и оргтехники - трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве не менее 6 штук.

Для каждого рабочего места кассира установить по две двойных (на 4 выхода) компьютерных розеток RJ-45.

Электрические линии проложены в каждой кабине кассира в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофротрубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и плитами перекрытия, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места кассира прокладывание электрических линий выполнено в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Тип установленных в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт»; при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного (оранжевого) цвета.

Подключение к существующим электрическим сетям здания произведено соответственно назначению розеток.

Каждое рабочее место кассира оборудуется:

- Г-образной столешницей (шириной 600 мм) из ламинированного ДСП заподлицо с передаточным устройством (лотком);

- запираемой на замок выкатной тумбочкой;

- поставляемым Заказчиком стулом для кассира (с мягким сидением, на колесах, без подлокотников).

На каждом рабочем месте кассира устанавливается переговорное устройство типа «кассир-клиент» для усиления голоса марки 205Г (торговая марка «DIGITAL DUPLEX»).

В каждой паре кабин кассира и клиента на столешницах устанавливается  POS-терминал для приема банковских карт и PIN-pad. (поставка Заказчика)

Розетки (RJ-45 и электрическая), для подключения POS-терминалов и сам терминал, располагаются со стороны кассиров (№6), PIN-pad подключаются к POS-терминалу проводом и выносятся в клиентские кабины  (№6.1 и 6.2)

Со стороны клиентов кассы оборудуются  ламинированной столешницей, прикрепляемой к банковской стойке на высоту h=1,0 м. Ширина столешницы – не менее 300 мм. Выше горизонтальной панели кабины защищаются пулеустойчивым стеклом на высоту не менее 2м. от пола или пулезащитной перегородкой на ту же высоту с окнами из пулезащитного стекла. Класс пулеустойчивого остекления устанавливается по ГОСТ 50941-96

Ограждающие конструкции Кабин для обслуживания клиентов (пом. № 6А и 6Б) не укреплены.

Каждая Кабина для обслуживания клиентов ограждена непрозрачными перегородками ГКЛ (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами (50мм) с обшивкой в 1 слой ГКЛ по 12,5 мм), высота которых до подвесного потолка. Дверной блок Кабины для обслуживания клиентов оборудован полотном, с остеклением в алюминиевом профиле. Ширина дверного блока  b=0,8 м. Дверное полотно открывается в сторону операционного зала. Стекло матированное. Дверной блок оборудован также замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания дверного полотна ключом с наружной стороны, фиксатором - с внутренней стороны. Перегородка между клиентскими кабинами ГКЛ (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами (50мм) с обшивкой в 1 слой ГКЛ по 12,5 мм), высота которых h=2,1м.

В состав Кассового узла также входят:

Помещение (№10) обработки денежных знаков с радиоактивным загрязнением. Оборудовать столиком, мини-сейфом, обложенным кирпичом и металлическим ящиком, для хранения применяемых материалов.

Касса пересчета (№12), оборудовать кассовыми столами на 2 рабочих места и техникой,  выделить  место экспертизы денежных знаков и ремонта кассовой техники. Существующее окно укрепляется до II класса по взлому и IIIпо пуле.

Сейфовая комната (пом.№11) предназначенная для хранения ценностей банка. Вход в комнату осуществляется из помещения Кассы пересчета. Сейфовая комната должна быть освещена и обеспечена общеобменной  вентиляцией. Покрытие пола гетерогенное ПВХ-покрытие,  высота укрепленных конструкций h=2,7 м, высота модульного подвесного потолка «ARMSTRONG»  h=2,4 м. Предусмотреть техническую возможность доступа к вибрационным датчикам охраны «Шорох-2», устанавливаемых по периметру оболочки сейфовой комнаты, для принятия их в эксплуатацию, возможности ежеквартального обслуживания и диагностики, в виде установки открывающихся лючков.

Технически охраняемая и укрепляемая оболочка Сейфовой комнаты  состоит: из потолка, стен, дверных блоков и пола. Для технической укрепленности оболочки комнаты  необходимо выполнить следующие работы:

-пол оболочки должен соответствовать  II классу взломостойкости;

-конструкции (оболочки) перекрытия, пола, стен и блокируемый дверной проем в Сейфовой должны иметь устойчивость к взлому не ниже  к II ласса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»). В случае несоответствия конструкций указанным требованиям они подлежат укреплению;

-стены Сейфовой комнаты  выполняется с устойчивостью к взлому не ниже  II класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»);

-вход  оборудуется металлическими защитным дверным блоком класса устойчивости к взлому не ниже  II и блоком с дверью-решеткой (ГОСТ Р 51224-98 «Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические требования») Возможна установка одного блока оборудованного  дверями и решеткой;

Дверное полотно должно быть левого исполнения, а конструкция дверного блока должна позволять открывание полотна наружу и исключать открывание полотна в сторону Сейфовой комнаты. Замковые устройства, установленные в дверном полотне должны давать возможность закрытия двери только со стороны Кассы. Дверь-решетка должна быть правого исполнения, а конструкция защитного блока должна позволять открывание двери-решетки в сторону Сейфовой и исключать открывание двери-решетки наружу. Дверь-решетка выполняется из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размерами не более 150*150 мм. В местах пересечения прутья свариваются между собой. Дверь-решетка оборудуется несамозащелкивающимся замковым устройством, установленным на высоте от пола в пределах 900 – 1650 мм и обеспечивающим запирание двери-решетки снаружи и изнутри. Количество ключей на каждый замок не менее четырех штук. Вверху возводимой перегородки выполняется технологическое отверстие и устанавливается «U»-образная закладная металлическая труба с внутренним диаметром не менее 18 мм для прокладывания слаботочных и силовых линий

Сертификация  констукций кассового узла.

После монтажа ограждающих конструкиций Кассового узла Подрядчик предоставляет сертификаты:

1. Сейфовую    комнату хранения ценностей клиентов  –   оригинал (синего цвета)

На элементы –бронепанели, двери предоставляются нотариально заверенные копии.

2. Ограждающие конструкции Кассового узла – оригинал (синего цвета),

На изделия в отдельности - на операционную кассу  ( оригинал) , на сейфовую комнату

(оригинал) , а также на все элементы и составляющие  конструкций ( бронепанели,

стекло, передаточный лоток, шлюз, двери)  - нотариально заверенные копии, на

обратной стороне указывается адрес установки

РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ

ХРАНЕНИЯ  ЦЕННОСТЯМИ КЛИЕНТОВ.

В состав Сейфовой комнаты для хранения ценностей клиентов входят два помещения: помещение № 13, в котором осуществляется непосредственно хранение ценностей  клиентов (далее по тексту – «Сейфовая») и помещение №14, предназначенное для самостоятельной работы клиентов (далее по тексту – «Предкладовая»). Сейфовая располагается в соответствии с планировкой. Высота укрепленных конструкций h=2,7 м, высота подвесного потолка h=2,4 м.

Вход в Сейфовую осуществляется из операционного зала через Предкладовую. Комплектация  Сейфовой депозитными ячейками – функция Заказчика.

Предкладовая – должна быть освещена и обеспеченна вытяжной вентиляцией.

Рабочее место клиента – горизонтальная панель 600х300, крепится к левой стене между колонной и стеной Сейфовой на высоте 1200мм от пола.  Подбор и комплектация рабочего места – функция Подрядчика.

Рабочее место клиента оборудовать  трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве 2-х штук.

Технически охраняемая и укрепляемая оболочка  Сейфовой состоит: из потолка, стен, дверных блоков и пола  – первый рубеж; из стен и дверного блока Предкладовой  – второй рубеж. Для технической укрепленности оболочки Сейфовой необходимо выполнить следующие работы:

- пол оболочки должен соответствовать III классу взломостойкости;

- высота модульного подвесного потолка «ARMSTRONG»  h=2,4 м.

- конструкции (оболочки) перекрытия, пола, потолка, стен и блокируемый дверной проем в Кладовой должны иметь устойчивость к взлому не ниже III класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»). В случае несоответствия конструкций указанным требованиям они подлежат укреплению;

-перегородка между Сейфовой и Предкладовой выполняется с устойчивостью к взлому не ниже III класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»);

-вход в Сейфовую оборудуется металлическими защитным дверным блоком класса устойчивости к взлому не ниже III и блоком с дверью-решеткой (ГОСТ Р 51224-98 «Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические требования») Возможна установка одного блока оборудованного  дверями и решеткой;

Дверное полотно должно быть правого исполнения, а конструкция дверного блока должна позволять открывание полотна наружу, в Предкладовую, и исключать открывание полотна во внутрь Сейфовой. Замковые устройства, установленные в дверном полотне должны давать возможность закрытия двери только со стороны Предкладовой.

Дверь-решетка должна быть левого исполнения, а конструкция защитного блока должна позволять открывание двери-решетки во внутрь  и исключать открывание двери-решетки наружу. Дверь-решетка выполняется из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размерами не более 150*150 мм. В местах пересечения прутья свариваются между собой. Дверь-решетка оборудуется несамозащелкивающимся замковым устройством, установленным на высоте от пола в пределах 900 – 1650 мм и обеспечивающим запирание двери-решетки снаружи и изнутри. Количество ключей на каждый замок не менее четырех штук.

Вверху возводимой перегородки выполняется технологическое отверстие и устанавливается «U»-образная закладная металлическая труба с внутренним диаметром не менее 18 мм для прокладывания слаботочных и силовых линий.

Для технической укрепленности оболочки Предкладовой рассмотреть следующие работы:

Возводимые ограждающие конструкции Предкладовой должны соответствовать I классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»

Вход в Предкладовую из коридора оборудуется металлическим защитным дверным блоком I класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51224-98 «Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические требования») В конструкции оболочки предусматриваются «закладные» для сетей.

Дверное полотно должно быть левого исполнения, а конструкция дверного блока должна позволять открывание полотна в сторону зала и исключать открывание полотна в сторону Предкладовой. Замковое устройство, установленное в дверном полотне должно давать возможность закрытия двери с обеих сторон: при этом со стороны коридора – ключом, со стороны Предкладовой – с помощью защелки. На внешней стороне двери устанавливаются металлические проушины для опечатывания. Количество ключей к замку - не менее четырех штук.

После проведенных работ по укреплению Сейфовой выполняется адресная сертификация устанавливаемых ограждающих конструкций. Заказчику представляются акты на скрытые работы, а также сертификат соответствия на ограждающие конструкциии и нотариально заверенные копии на элементы установленных защитных конструкций Сейфовой. Оригинал сертификата Сейфовой  должен быть выдан органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж и сертифицирующей защитные банковские средства (с указанием даты монтажа оборудования) и подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.

Внутренняя отделка

Поверхность стены из бронированных панелей  обшить в один слой гипсокартонными листами (толщина листов s=10 мм). Поверхности стен, оклеить стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, прошпаклевать, прогрунтовать, окрасить. Краска матовая акрилатная (цвет светло-бежевый). В Сейфовой (пом. № 13) и Предкладовой (пом. № 14) укрепленную оболочку потолка обшить листами ГКЛ (толщ. 10мм.). Поверхность потолка подготовить под окраску (грунтовка, шпатлевка, шлифовка) и окрасить водоэмульсионной, матовой краской (торговая марка «TEKC»). Цвет потолка – белый.

В потолок встроены светильники открытого типа марки ARS/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») с люминесцентными лампами. Выключатели для управления освещением в помещениях Предкладовой и Сейфовой  смонтированы в непосредственной близости от входа в данное помещение. Высота установки выключателя – приблизительно 1,0 м.

ПЕРИМЕТР ОФИСА.

РАБОТЫ  ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ  УКРЕПЛЕННОСТИ   ПЕРИМЕТРА.

Все помещения Филиала круглосуточно охраняются  физической охраной и  техническими средствами. Охраняемые границы располагаются вдоль периметра помещения.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОФИСА

Помещения  офиса оборудуются инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.05-91 «Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Правилами устройства электроустановок»; Сводом правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

При проведении тепловых расчетов, расчетов по воздухообмену принимаются следующие исходные данные: расчетная температура в помещениях офиса для холодного периода времени – T=+18 - +20 °С, для теплого периода – T=+22 - +24 °С; относительная влажность - ψ=40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 - 0,2 м/с. При расчетах учитывается тепловая энергия, выделяемая источниками искусственного освещения, электрическим оборудованием.

Существующая система отопления, в случае необходимости, ремонтируется следующим образом:

-проводятся испытания трубопроводов и приборов отопления на герметичность соединений и целостность элементов системы. Неисправные узлы и детали системы заменяются;

-после ремонтных работ проводятся повторные испытания трубопроводов и приборов отопления на герметичность соединений и целостность, результаты испытаний оформляются актами установленной формы.

В тамбуре входной группы  и комнате самообслуживания клиентов, в холодное время года, нормальную  температуру поддерживают установленные над дверью горизонтальные электрические тепловые завесы. В остальных помещениях офиса, для поддержания вышеуказанной температуры, дополнительно к существующим, устанавливаются  радиаторы отопления.

Вентиляция и Кондиционирование в помещениях офиса централизованные. В тамбуре входной группы, комнате самообслуживания клиентов, предусматривается естественная вентиляция за счет воздушного обмена через уличную входную дверь.

В помещениях Кассового узла, Сейфовой и Предкладовой в подвесной потолок встраивается вытяжной диффузор круглой формы, с плавным регулированием расхода воздуха. Отводы к устройствам распределения воздуха выполняются гибкими воздуховодами. Воздуховоды прокладываются в пространстве между перекрытиями и подвесными потолками.

Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима офисные помещения подключены к централизованной системе кондиционирования БЦ. В помещениях кассового узла монтируется  кондиционер

В Кроссовой (помещение №27) устанавливаются  2 кондиционера с системой автоматического переключения между ними.

После монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводятся пуско-наладочные работы.

Электроустановки систем кондиционирования отвечают требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий.

Все остальные помещения офиса высота границ которых до подвесного потолка и выше должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. Для этого прокладываются оцинкованные и гибкие воздуховоды в помещения от магистрального и в подвесной потолок встраиваются вытяжные диффузоры прямоугольной формы. Вентиляции должна предусматривать возможность регулирования расхода воздуха. Сечения воздуховодов определяются расчетом  с учетом назначений помещений.

В кабинете руководителя (помещение №23) также устанавливается настенный кондиционер.

Длины трасс кондиционеров должны быть минимальными.

Оборудование 4 сплит-систем (для помещений 27,23,6) предоставляет Заказчик.

Подрядчик выполняет их установку, подключение и пуско-наладочные работы.

Для помещений № 15,21,22,23,32,35 выполнить кондиционирование. Для этого выполнить разводку трасс трубопроводов хладоносителя с врезкой в магистральные трассы централизованной системы кондиционирования здания и установкой за потолочным пространством горизонтальных вентиляторных доводчиков в двух или четырех трубном варианте и разводкой от них систем воздуховодов с установкой конечных прямоугольных диффузоров в подвесном потолке.

Параметры выбираемого оборудования определяются расчетом исходя из площадей помещений их назначений и количества людей. Также определяются параметрами существующей централизованной системы кондиционирования в здании.

Существующие системы водоснабжения и канализации проложены в санузле. Проверяется функциональное состояние приборов, сантехнической арматуры и сетевых трубопроводов указанных систем. В случае неисправности они ремонтируются или заменяются.

Для учета потребления холодной воды в санузле установлен счетчик расхода холодной воды.

Аксессуары (диспенсер для бумажных полотенец, держатель для туалетной бумаги, контейнер для мусора, ершик) устанавливаются в санузле и служебном помещении, места установки дополнительно уточняются при производстве работ.

Офис подключен к системе  пожаротушения БЦ. В помещениях офиса монтируется расчетное количество стандартно укомплектованных пожарных шкафов. Арматура шкафа присоединяется к действующим сетям внутреннего пожарного водопровода здания.

После монтажных работ проводятся испытания трубопроводов водоснабжения и канализационной сети, системы внутреннего пожарного водопровода на герметичность соединений, результаты испытаний оформляются актами установленной формы.

Электроснабжение  офиса выполняется с распределительными сетями с системой заземления TN-C-S, напряжением U=220/380 В. Рабочий проект предполагает подготовку однолинейной схемы, расчетной схемы электрических нагрузок, плана распределительной силовой сети электроснабжения и плана внутренних групповых сетей освещения.

На стене помещения №  (9), установлен вводно-распределительный щит, в котором в отдельном отсеке смонтирован узел учета со счетчиком потребления электроэнергии. Отпускная установленная электрическая мощность – P= 70 кВт. Напряжение внешней электрической сети – U=380/220 В.

В вводно-распределительном щите монтируются распределительные автоматические выключатели и дифференциальные автоматические выключатели (или устройства защитного отключения для всех групповых линий осветительной сети, электропотребителей общего назначения), к которым присоединяются электрические линии групп электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (серверы; оборудование, обслуживающее компьютерные сети; системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах; системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; системы охранного телевидения; системы контроля управления доступом; АТС; терминалы выдачи и приема денежных средств), некоторые ответственные электропотребители подключаются к сетям через ИБП для резервирования питания;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, телефонные аппараты, кондиционеры, электрическая тепловая завеса, вентиляторы, бытовые приборы, другое инженерное оборудование);

- группы освещения (светильники рабочего внутреннего и наружного освещения, светильники аварийного освещения, световые указатели аварийного выхода, наружная реклама).

В вводно-распределительном щите монтируется заземляющая шина РЕ для уравнивания потенциалов.

Предусмотреть установку в электрощите отдельного автомата на рекламную фасадную вывеску банка вместе с УЗО и реле времени на включение/выключение. Обеспечить вывод  кабеля для подключения фасадной вывески к электропитанию, кабель ПВС  (3х1,5 со стороны фасада в месте размещения вывески (уточняется по согласованному дизайн-проекту  оформления ДО),  ориентировочная мощность потребления э/э до 2,0 кВт.

В щите также устанавливаются автоматические выключатели для подключения: приборов охранных систем, кондиционеров, серверного оборудования, телефонной станции.

Плотность монтажа в щите обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 2 штук). В щите указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

Тип и технические характеристики устанавливаемых аппаратов защиты определяются расчетом. Производитель изделий – фирма «ABB».

В зоне самообслуживания клиентов,  вблизи места установки банкоматов, на стене, на высоте H=0,2 м монтируются по две  трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом и по две двухмодульные компьютерные розетки RJ -45 на каждый банкомат. Электрические розетки присоединяются к автономной группе ответственных электропотребителей.

В операционном зале, справа от входа, на стене, рядом с установленной стойкой менеджера – консультанта, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируется стандартный блок розеток. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). Место установки блока розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

В  помещениях №№ 15, 22, 23, 26, 28, 31, 32, на стенах, сбоку от организуемых рабочих мест устанавливается стандартный блок розеток. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). В каждом из этих помещений на стене, в месте установки тумб с МФУ монтируются: одна трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом, одна одномодульная компьютерная розетка RJ-45. К розеткам подключается оргтехника. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. Высота установки розеток - H=0,9 м от отметки напольного покрытия. Места установки розеток дополнительно уточняются на стадии производства работ.

В помещении №27, на стене, вблизи места установки серверного оборудования, в т.ч., оборудования службы безопасности, монтируются пять трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом и одна компьютерная розетка RJ-45. Четыре розетки присоединяются к группам ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Место и высота установки розеток уточняется дополнительно на стадии производства работ.

В  помещении №34, монтируются четыре трехполюсные электрические розетки с третьим боковым, заземляющим контактом. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

В каждой кабине клиента (№6А/Б) над столешницей, с левой стороны от клиента устанавливается одна трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения счетчика купюр. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

В кабинете Управляющего  №23,  рядом с организуемым рабочим местом, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируется стандартный блок розеток. Место установки блока розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

На стене помещения № 22, при оборудовании рабочего места секретаря (№24), устанавливается  стандартный блок розеток .

В Операционном зале, на стене , над кабинами клиентов (№6А/Б) устанавливается трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом. Предназначенная для подключения табло «Курсы валют» розетка присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Высота установки – H=2,2 м. Место установки розетки дополнительно уточняется на этапе производства работ.

В   межвитражных простенках операционного зала и  OPEN SPASE устанавливаются восемь трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения иллюминации и внутренних рекламных стендов. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

В коридорах на каждом этаже предусмотреть  установку  розеток с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения уборочных механизмов. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения. При расчете электрической.сети для розеток принять установленную мощность– P=2 кВт.

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт», или аналог, цвет белый): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта.

В операционном зале, на брендовой стене, сзади операционной стойки, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия, для подключения оргтехники, монтируются четыре трехполюсные электрические розетки с третьим боковым, заземляющим контактом, четыре одномодульных компьютерных розеток RJ-45. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. В операционном зале каждое из семи (4+3) рабочих мест операционной стойки и мест менеджеров-консультантов оборудуется блоком розеток, в состав которого входят: три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки, присоединяемые к группе ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяемая к группе электропотребителей общего назначения); одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45. Под рабочей столешницей операционной стойки устанавливаются пластмассовые кабельные каналы с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм), В кабельные каналы устанавливаются электрические розетки, розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного или оранжевого цвета), компьютерные розетки RJ-45 (серия «MOSAIC 45», фирма-производитель «LEGRAND» или аналог).

Электрические линии всех групп электропотребителей прокладываются в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и конструкциями перекрытия, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочих мест электрические линии прокладываются в пластмассовых двухканальных коробах, с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Внутренние групповые линии выполняются кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружное прокладывание кабелей, требующих механической защиты, выполняется в металлических трубах или металлорукавах.

Электропитание трехфазных электроприемников выполняется по пяти проводной, однофазных - по трех проводной схемам.

Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются опрессовкой или с использованием клеммников типа «WAGO».

Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладывания отдельного защитного РЕ-проводника.

Искусственное освещение в офисе выполняется по расчетам, в соответствии с действующими нормами преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность на рабочих местах в операционном зале и операционной кассе принята равной не менее 400 лк. В помещениях монтируется: рабочее внутреннее освещение, аварийное освещение, световые указатели аварийного выхода, снаружи – рабочее наружное освещение, световая реклама (монтируется Заказчиком).

В подвесной потолок тамбура входной группы и комнате самообслуживания клиентов устанавливается по два встроенных  светильника с люминесцентными лампами, модель OPL/R 418.

В помещениях офиса устанавливаются встроенные в подвесной потолок светильники с люминесцентными лампами, модель ARS/R 418.  В  тамбуре входной группы, операционном зале, коридоре, лестнице, комнате самообслуживания клиентов нормативное количество светильников присоединяется к группе аварийного освещения.

В санузле для освещения используется существующие светильники с энергосберегающими лампами.

Светильники рабочего освещения разделяются на следующие группы управления:

- светильник тамбура входной группы -выключатель устанавливается при входе в операционный зал из тамбура входной группы или в тамбуре;

- две группы светильников операционного зала -выключатель устанавливается при входе в зал из тамбура входной группы;

- светильники комнаты самообслуживания клиентов -выключатель устанавливается при входе в операционный зал из тамбура входной группы;

- светильники коридора и лестницы  -выключатель устанавливается на стене пом.№14 (17)

- светильники  OPEN SPASE (пом. № 15) -выключатель устанавливается при выходе на колонне (по оси В);

- светильники санузлов -выключатель устанавливается при входе в помещения;

- два светильника кабин клиента - выключатель устанавливается в кабинах кассира;

-светильники коридора и лестницы 2-го этажа - выключатели на стене пом. №29;

- светильники OPEN SPASE (пом№28) – выключатели на колонне (пересечение осей Г-16)

Выключатели скрытой установки, одноклавишные или двухклавишные, для управления освещением в помещениях монтируются в непосредственной близости от входа в данные помещения. Высота установки выключателей – приблизительно H=1,0 м.

Световые указатели аварийного выхода устанавливаются: в холле над дверным проемом при выходе в тамбур входной группы и над дверями запасного и аварийных выходов,    Указатели снабжаются автономными источниками питания (аккумуляторными батареями). Указатели присоединяются к отдельной группе освещения. В электрических линиях управления этой группы выключатели не устанавливаются.

Защитная оболочка проводов и жил кабелей распределительной сети имеют следующую расцветку: «Р» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой, фазы «А», «В», «С» – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

Все работы по электропроводке выполняются в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

После выполнения электромонтажных работ выполняется комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП, результаты работ оформляются протоколами.

ЗАДАНИЕ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ФИЛИАЛА МЕБЕЛЬЮ, ПРЕДМЕТАМИ

ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕМ

В зоне самообслуживания клиентов устанавливаются  вестибюльный банкомат Wincor Nixdorf 2000xe и терминал самообслуживания СКС ITT -502.18. Заказчик доставляет на объект указанное оборудование, после чего Подрядчик их устанавливает. Банкоматы крепятся к полу через штатные крепежные отверстия, расположенные в днище, анкерными шпильками и гайками.

В операционном зале справа от входа монтируется стойка менеджера-консультанта и операционная стойка, сзади рабочих мест операционистов, у стены,  оборудуется рабочее место для начальника ОПЕРО. Изготовление и поставка мебели функция Заказчика

В холле, справа и слева от входа,  организуется зона ожидания клиентов. В ней, на высоте  h=760 мм, от уровня пола, устанавливаются прикрепленные к колоннам Г-образные столешницы (1200х350мм) – рабочее место для заполнения документов посетителями. Столешница стола изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL, цветовой и текстурный индекс согласовать облицовочного пластика  – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

В кабинах клиента  симметрично передаточному узлу, с внешней стороны банковской стойки операционной кассы устанавливается столешница, имеющая следующие размеры (м): длина – L=1,0, ширина - B=0,3. Приблизительная высота установки – 1,0 м. Столешница изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL, цветовой и текстурный индекс согласовать облицовочного пластика  – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

На окнах в операционном зале, помещениях №15, 22, 23, 32 устанавливаются светозащитные жалюзи с вертикальными матерчатыми ламелями. Длина ламелей меньше на 20 – 30 мм расстояния от отметки их крепления к карнизу до подоконника. Ткань из коллекции «ЛАЙН». Цвет ткани выбирается дополнительно на стадии производства работ.

Установка наружной рекламы производится Заказчиком.

ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ, ПОЖАРНОЙ (ДЛЯ

ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ И ОХРАНЯЕМОГО БЛОКА ПОМЕЩЕНИЙ)

СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог).

В помещениях объекта устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели адресные дымовые точечные - «ИП-212» (либо аналог); адресные ручные пожарные извещатели - «ИПР-513» (либо аналог);  световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л». В санузле пожарная сигнализация не монтируется.

В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий - 6139 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп (основной, запасной (ые) входы/выходы) - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - извещатели охранные звуковые «Астра-С» (либо аналог), извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на окнах (на открывание) - извещатели магнитоконтактные ИО-102;  на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на рабочих местах операционистов, сотрудника охраны - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог).

В блоке помещений кассового узла монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - ПКП «Виста-501» (либо аналог), пульт управления и индикации пользователя - 6128 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - «Фотон-Ш» (либо аналог); на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на сейфах - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на рабочих местах кассиров, а также в остальных помещениях кассового узла   - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), на рабочих местах кассиров - «Астра-Р» (либо аналог), извещатели «Кукла-Л» (либо аналог).

В сейфовой комнате для хранения ценностей Банка монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: пульт управления и индикации пользователя - 6128; на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог) на стенах, полу, потолке - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на стене - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1».

В предсейфовой комнате для хранения ценностей клиентов (преддепозитарии) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: пульт управления и индикации пользователя - 6128; на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог), на стене - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1».

В сейфовой комнате для хранения ценностей клиентов (депозитарии) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: пульт управления и индикации пользователя - 6128; на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на стенах, полу, потолке - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на стене - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1».

Банкомат (зона «24») предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуется средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателем магнитоконтактным ИО-102, охранным вибрационным извещателем «Шорох-2».

Материалы и конструкции, используемые для оборудования операционной кассы, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеосервера VIDEONET, рассчитанного на определенное количество камер, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в техническом помещении (кроссовой) №21. Видеокамеры монтируются согласно ниже приведенных рисунков.

Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET

•	разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•	режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•	режим записи каждого канала 6 кадров в сек.

•	время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•	программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).

Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-3080P, либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Вход в кассовый узел оборудуется видеодомофоном с вызывной панелью.

Примерный перечень необходимого оборудования:

| Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P | шт | 13 |
| --- | --- | --- |
| Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11 | шт. | 2 |
| Defender 16 Pro 16-канальная видеостанция реального времени, серия VideoNet-Pro Темп просмотра/записи - 25 к/с на канал; Разрешение: 704*576; Аудиоканалы: 16; Дисковый массив: 6000GB (до 14 суток при 24ч. записи); Отказоустойчивость массива: да; RAID-5; Передача информации по сети (LAN, Internet и др.): да; Тревожные входы: 16; Релейные выходы: 4; Выходов на монитор: 2; DVD-RW: да; Форм-фактор: Rack19", 4U. | шт. | 1 |
| Монитор Samsung 19" | шт. | 1 |
| СКАТ-1200 Источник бесперебойного питания 12В, 3,5А | шт. | 3 |
| Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт. | 4 |
| ИБП APC Smart-UPS X 2200VA | шт. | 1 |
| Видеодомофон Commax DVP 4HP | шт. | 1 |
| Вызывная панель AVC-305 | шт. | 1 |

В комнате охраны оборудуется рабочее место системы охранного теленаблюдения:

| ПЭВМ, ОС - Windows XP SP3 | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| Монитор Samsung 19" | шт. | 1 |
| ПО Videonet - IVC-v8 | шт. | 1 |

Система контроля и управления доступом (СКУД) организуется на основе сервера «BOLID Орион Про» с операционной системой Windows XP service pack 3, с установленным СУБД SQL Express2008 (SQL server 2008). Сервер СКУД устанавливается в техническом помещении (кроссовой) №21. Оборудование точек доступа (дверей) системой СКУД заключается в установке электромагнитного замка, дверного доводчика и считывателей магнитных карт с обеих сторон. Расположение точек доступа указано на вышеприведенном рисунке (обозначено считывателями магнитных карт).

Примерный перечень необходимого оборудования:

| Системный блок Intel Core i5, 2ГБ ОЗУ, 1Тб HDD, ОС - Windows XP SP3, исполнение для монтажа в напольный шкаф 19” | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| Монитор Samsung 19" | шт | 1 |
| MOXA CP-118EL - Плата последовательных асинхронных интерфейсов, 8-port RS-232/422/485 Universal PC | шт. | 1 |
| ПО - АРМ "Орион Про" 1.11 sp5 (модули: Сервер "Орион Про", Администратор базы данных "Орион Про", Оперативная задача "Орион Про", Генератор отчетов "Орион Про", Учет рабочего времени "Орион Про". | шт. | 1 |
| С2000 - Контроллер доступа | шт. | 3 |
| С2000-Proxy - Считыватель проксимити для взятия,снятия, доступа, исполнение – врезной | шт. | 6 |
| AL-200 Premium (сер) - Накладной электромагнитный замок со встроенным датчиком контроля замка, датчиком положения двери и световой индикацией состояния замка. | шт. | 3 |
| Источник питания ББП-30 | шт. | 2 |
| Аккумулятор 12В 7 А/ч | шт. | 2 |
| TS-68 Доводчик двери, до 90 кг (EN 4, 1250мм), 2-х скоростной, цвет: серебро | шт. | 3 |

В комнате охраны оборудуется рабочее место СКУД: (с эвакуационной кнопкой разблокировки дверей)

| ПЭВМ, ОС - Windows XP SP3 | шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| ПО - АРМ "Орион Про" 1.11 sp5 (модуль: Оперативная задача "Орион Про") | шт | 1 |
| Монитор Samsung 19" | шт. | 1 |

Примерный перечень необходимого оборудования, для организации «зоны 24»:

| PERCo RM-2VR Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) | шт. | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| PERCo SC-800 Контроллер управления доступом к банкомату | шт. | 1,00 |
| SD-7103GC-PE кнопка выхода | шт. | 1,00 |
| БИРП-12/1,6 Блок источника резервного питания 12В | шт. | 1,00 |
| B.P.BATTERY BP7-12 Универсальная аккумуляторная батарея | шт. | 1,00 |
| ML300-50 Накладной электромагнитный замок 300 кг, 12VDC/600mA | шт. | 1,00 |
| GEZE TS-1000 Дверной доводчик | шт. | 1,00 |

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Существующая система должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к монтажному шкафу или стойке, расположенному в служебном помещении.. В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", . Патч-панель рассчитана на 24 или 48 портов RJ45.Общее количество портов рассчитывается исходя из планировок размещения оборудования и рабочих мест. Рядом устанавливаются электрические розетки в количестве пяти штук.

Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки в служебном помещении с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммуникационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой, и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", или на подвесных системах под потолком, закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

По окончании монтажных работ на ИКС выдается паспорт, в котором указывается перечень пассивного сетевого оборудования (кросс-панели и другие компоненты), поэтажный план с указанием рабочих мест и заложенных кабелей, тестовые характеристики на каждый проложенный кабель на соответствие категории 5Е.

На смонтированную СКС выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- схема расположения коммутационного оборудования в шкафу;

- гарантийный договор;

- пакет документов в электронном виде.

Подрядчик согласует с Заказчиком работы, производящиеся по настоящему разделу в служебном помещении.

Обеспечение филиала внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ДРУГОЙ                                     ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию, а также согласования и разрешения, необходимые для переустройства и переоборудования помещений. В рамках подготовки проекта организации работ выполняется расчет нагрузок на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям.

Проектная рабочая и исполнительная документация по разделам (строительные конструкции, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоснабжение и канализация, структурированная кабельная сеть, техническая укрепленность) выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в следующих видах:

- на бумажном носителе – 2 экземпляра;

- в электронном виде (CD,DVD; чертежи, планы, схемы в форматах программы AutoCad, текстовая часть в любых текстовых форматах, фотографии в формате PDF).

После проведения работ, связанных с технической укрепленностью границ помещений филиала и операционной кассы, выполняется адресная сертификация операционной кассы и адресная сертификация наклеиваемой на стекло дверей и окон ударостойкой прозрачной пленки. Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы, а также сертификаты соответствия на построенные изделия и нотариально заверенные копии сертификатов. Кроме того, Подрядчик передает Заказчику нотариально заверенные копии на все устанавливаемые защитные конструкции и элементы операционной кассы и блока помещений филиала в укрепленных границах. Оригиналы

сертификатов соответствия должны быть выданы органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов соответствия заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж защитных банковских средств (с указанием даты их монтажа и полного адреса их установки), а также подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.

Оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Исполнителя Подрядчик передает Заказчику при сдаче выполненных работ.

В составе исполнительной документации Подрядчик передает Заказчику следующую документацию: перечень организаций, принимавших участие в строительстве; комплект исполнительных чертежей на монтаж укрепленных конструкций; сертификаты и технические паспорта на смонтированное оборудование и примененные материалы; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты об индивидуальных испытаниях; акты и протоколы об электрических измерениях; журналы производства работ; материалы обследований, имевших место в процессе производства работ.

Подготовка рабочей и исполнительной документации по разделам охранная, тревожная сигнализация, охранное телевидение, пожарная сигнализация) – функция Подрядчика, наружная реклама)– функция Заказчика.

Все работы, материалы, оборудование не регламентированные данным Техническим заданием необходимо согласовать с Заказчиком до начала соответствующих  монтажных работ.

Дополнительная информация и требования к участникам

Компания Участник должна иметь опыт проведения аналогичных работ по ремонту и реконструкции банковских объектов и помещений. Наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных работах. Также обязательным является наличие опыта  сертификации технически укрепленных конструкций.

Обязательным является наличие следующих документов у Участника:

Наличие Лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений.

Свидетельства о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение следующих видов работ:

-Работы по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика

-4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

-4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом;

-4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами;

-4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом.

-19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки;

-4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями  заводского изготовления.

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

4530221 Установка водомерных узлов

4530451-4530464  Прокладка трубопроводов

4530466 Установка запорной арматуры;

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали.

4530451-4530464  Прокладка трубопроводов

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков

4530278 Установка осветительных щитков

4530279 Установка электрических плит

Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно-разрывного пункта на опорах и крышах зданий

4530651 Установка заземлителей

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и осветителей

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой

4530644 Установка электронагревательных приборов

4530645 Установка электрических приборов

4530646 Установка изоляторов

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений

4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей

4520107 Монтаж легкий конструкций покрытий

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)

4520112 Возведение зданий из блокбоксов

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой

-Аттестата Аккредитации Органа по Сертификации,

-Аттестата Аккредитации Испытательной Лаборатории

для компании партнера, выполняющей сертификационные работы и имеющей договорные отношения с участником

СРО о проведение проектных работ

для компании партнера, выполняющей проектные  работы и имеющей договорные отношения с участником

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы производятся в торгово-офисной части жилого здания. Возможны ограничения по времени на производство шумных работ со стороны сторонних организаций и жильцов дома  Другие работы проводятся в соответствии с действующими муниципальными нормативными документами.

Ожидаемые результаты выполнения работ:

при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что отчеты о результатах выполненных работ Подрядчик оформляет в виде Актов сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах) по форме КС-2.

Платежные условия Договора подряда:

оплата работ производится в рублях по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 7 (Семи) рабочих дней после заключения Договора подряда по следующей схеме:

- предоплата в размере 30% от стоимости Договора подряда;

- по факту выполнения работ – 40%  от стоимости Договора подряда, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

г) оригиналов Адресных Сертификатов Соответствия на конструкции: кабины защитные операционной кассы на 3 рабочих места,  хранилища ценностей клиентов, хранилища ценностей Банка, сертификатов на элементы конструкции.

- 30%  от стоимости Договора подряда, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) счет-фактура;

б) акты сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах), подписанные уполномоченными лицами Сторон.

в) актов по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3(в двух экземплярах) подписанные уполномоченными лицами Сторон.

г) новый БТИ, и согласованная проектная документация

Валюта Договора подряда:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

Срок исполнения обязательств Подрядчика:

выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок не более 90 календарных дней с момента подписания Договора

Порядок формирования цены Договора подряда:

в цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Гарантийные обязательства:

при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.