«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.Председателя Малого Комитета по тендерам и закупкам Уфимского филиала

_________________ Р.С.Каипов «__»__________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по монтажу охрано-пожарных систем сигнализации и  видеонаблюдения Операционного офиса Уфимского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Орск

Требования к услугам, условия и сроки оказания услуг: Монтаж охранной, тревожной сигнализации, систем охранного телевидения и контроля доступа, а также пожарной сигнализации в блоке помещений нового Операционного офиса Уфимского филиала ОАО «МТС-банк» в г.Орск (далее - ОО), охраняемого техническими средствами в период отсутствия в ОО персонала. Срок выполнения работ – 15 дней после подписания Сторонами Договора, со дня списания авансового платежа с корреспондентского  счета ОАО «МТС-Банк».

# Предмет  закупки:

В блоке помещений ОО, охраняемого техническими средствами в период отсутствия  персонала, и операционной кассе монтируются: средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, извещатели ОС на открытие окон, извещатели охранные вибрационные, инфракрасные,  звуковые,  оптико-электронный пассивный , извещатели дымовые точечные (далее ОПС). Видеоустройства для осуществления визуального контроля (далее ВН).

ОО общей площадью S = 56,4 м2 расположен на первом этаже в 2-х этажного здания, находящегося по адресу: г. Орск , ул. Проспект Ленина, 41Б.

Предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора на  оказание услуг по монтажу охрано-пожарных систем сигнализации и  видеонаблюдения ОО Уфимского филиала ОАО «МТС-Банк», в г.Орск

На следующих условиях:

- Количество и качество работы/услуги: согласно СПЕЦИФИКАЦИИ - Приложения №1 к настоящему Техническому заданию.

- Специальные требования к монтируемым системам ОПС и ВН:

Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

- Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг:

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса услуг по монтажу ОПС и ВН, а так же иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для полного ввода объекта в эксплуатацию и при его дальнейшей эксплуатации в соответствии с функциональным назначением объекта.

- Платежные условия договора: аванс 50%, 50% по факту выполнения работ, после подписания Сторонами Актов приемки передачи.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.

- Условия оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» по следующему адресу: г.Орск, ул.Проспект Ленина 41Б, в установленный срок.

  - По факту выполнения работ Поставщик предоставляет соответствующие Акты (скрытых работ, замеров сопротивлений участков цепей, изоляции, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию) и эксплуатационную документацию в составе: руководства администратора и руководства оператора.

  - Поставщик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения аргументированных документов-претензий от Банка.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

Выполнение работ должно быть осуществлено в срок до «01» сентября 2012 г.

- Гарантийные обязательства Поставщика: Гарантийный срок на выполненную работу должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу.

- Специальные требования к поставщику. Наличие лицензии на право осуществления монтажа охрано-пожарной сигнализации и средств видеонаблюдения.

- Порядок формирования цены Договора. Согласно установленной сметы.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение №1 – Спецификация

Приложение №2 – Перечень основного оборудования

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки ________________/________________/

должность					подпись		Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки ______________/________________/

должность					подпись		Ф.И.О.

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Техническому заданию.

Технические требования к работам

| № п/п | Наименование работ | Описание работ | Место выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОНТАЖ ОХРАННО - ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 1) Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог). 2) В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий – 6139 (либо аналог); на дверные блоки входных групп (основной, запасной входы) - извещатели магнитоконтактные ИО-102, извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш»; над окном - извещатель охранный звуковой «Астра-С» (либо аналог), извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-Ш»; на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на рабочих местах операционистов - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог). В помещении операционной кассы монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - ПКП Виста-501, пульт управления и индикации пользователя – 6128 (либо аналог); на дверном блоке - извещатель магнитоконтактный ИО-102, извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-Ш»; на стене - извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-9» (либо аналог); на сейфах, установленном в кабине кассира - извещатель охранный вибрационный «Шорох-2»; на рабочем месте кассира - кнопка тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог), извещатель «Кукла-Л» (либо аналог). 3) Банкомат, предназначенный для автоматизированной выдачи и приема денежных средств, оборудуется средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателем магнитоконтактным ИО-102, охранным вибрационным извещателем «Шорох-2». 4) При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течение 4-5 часов. С этой целью система комплектуется резервными источниками питания «СКАТ 1200». 5) Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации». | Операционный офис находящийся по адресу: г.Орск, ул. Проспект Ленина | 15 дней |
| 2. | МОНТАЖ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ | Видеонаблюдение осуществляется с помощью внутренних видеокамер, видеосервера VIDEONET, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в помещении № 3 (кроссовая). Видеокамеры монтируются согласно Рисунка №1. Видеокамеры монтируются согласно нижеуказанным требованиям: кассовое помещение, угол обзора максимальный в сторону передаточного лотка; передаточный лоток со стороны клиента, угол обзора передаточный лоток, руки-лицо клиента; рабочие места сотрудников оперзала, угол обзора максимальный; клиентская зона оперзала, угол обзора максимальный; входная группа в отделение МТС-Банка, угол обзора направленный на лица входящих; помещение кроссовой (серверной), угол обзора максимальный; Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET и соответствовать следующим параметрам: разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу; режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек; режим записи каждого канала 6 кадров в сек; время хранения информации на серверах не менее 30 суток в max. режиме записи; программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real). Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-3080P , либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG. Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG. Вход в операционную кассу оборудуется видеодомофоном с вызывной панелью. | Операционный офис находящийся по адресу: г.Орск, ул. Проспект Ленина | 15 дней |

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки ________________/________________/

должность				подпись			Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки ______________/________________/

должность				подпись			Ф.И.О.

Приложение №2

Перечень основного оборудования.

- Охранно-пожарная сигнализация

Комплект оборудования ОПС в модульной кассе.

| Система охранно-тревожной сигнализации (на базе КП Vista 501, контакт GSM 5RT1 (компл.:модем, антенна,бокс,бп,аккум.,трансформат.), пульт 6139, реле 4204, Рпу +1 брел., ИО102-6, ИО102-20, Астра-5 (исп.А), Штора, Кукла-Л, ИО 101-2, Шорох 2 (2), ИП212, ИПР, оповещат. светозвук., Скат 1200, АКБ (2) , ИО102-2 (2) | компл. |
| --- | --- |

Дополнительно к комплекту оборудования ОПС, установленного в модульной кассе для пультовой охраны помещений офиса необходимо добавить следующее оборудование:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Клавиатурная панель пользователя 6128 (Установить в кассу, а панель 6139 из кассы в оперзал) | 1 |
| 2. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 | 5 |
| 3. | Извещатель охранный типа "Штора" | 3 |
| 4. | Извещатель охранный ручной ИО 101 (стационарная КТС) | 3 |
| 5. | Извещатель охранный объемный (типа Фотон-9, Астра-5) | 6 |
| 6. | Извещатель охранный поверхностный звуковой (типа Астра-С) | 1 |
| 7. | Извещатель охранный вибрационный Шорох-2 | 2 |
| 8. | Расширитель 4208 | 2 |
| 9. | Светозвуковой оповещатель | 1 |
| 10. | Источник резервного питания | 1 |
| 11. | Аккумулятор 12 В; 7 А/ч | 1 |

* Оборудование по пожарной сигнализации в помещениях офиса не учитывалось.

2. Видеонаблюдение

| Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P | шт | 5,00 |
| --- | --- | --- |
| Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11 | шт. | 1,00 |
| VideoNet Defender 8 - 8-ми канальная видеостанция реального времени | шт. | 1,00 |
| Монитор Samsung 19" | шт. | 1,00 |
| СКАТ-1200 12В, 3,5А | шт. | 2,00 |
| Видеодомофон Commax DVP 4HP | шт. | 1 |
| Вызывная панель AVC-305 | шт. | 1 |
| Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт. | 2,00 |
| ИБП UPS 1000 Back Power Pro | шт. | 1,00 |

Рисунок №1