«Утверждаю»:

Председатель комитета

по тендерам и закупкам

АКБ «МБРР» (ОАО)

__________________ Маслов О. Е.

«___» __________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных

работ по переустройству помещений, находящихся по адресу: РБ, г. Октябрьский,

ул. Горького, д. 40, с целью размещения в них Дополнительного офиса

Уфимского филиала АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Октябрьском

г. Москва

2012 г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Цель настоящего Технического задания – определить состав проектных и строительных мероприятий, а также исходные данные и технические условия, которые необходимо выполнить для переустройства арендуемых помещений в соответствии с утвержденным планом размещения Дополнительного офиса Уфимского филиала АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Октябрьском.

На основании настоящего Технического задания организация-участник закупки услуг рассчитывает затраты на разработку проектно-сметной документации и затраты на строительные работы, которые выполняются подрядной организацией (далее по тексту Технического задания – «Подрядчик») в соответствии с проектно-сметной документацией.

Арендуемые помещения общей площадью S=81,8 м2 расположены на части первого этажа жилого дома. Пятиэтажное строение находится по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 40. Здание, в котором расположены арендуемые помещения, имеет технический подвал. Помещения относятся к категории нежилых, офисных помещений, в настоящее время используются в качестве офисных помещений.

В состав арендуемых помещений входят [нумерация помещений указана в соответствии с экспликацией к поэтажному плану (литера А), подготовленному Октябрьским межрайонным филиалом ГУП «БТИ Республики Башкортостан», от 20.08.2009 г.]: офис (пом. № 70/1, площадь – S=77,3 м2), умывальная (пом. № 70/2, площадь – S=3,0 м2), туалет (пом. № 70/3, площадь – S=1,5 м2).

Стены выполнены из блоков, толщина стен – около 500 мм. Часть внутренних стен, перегородок выполнена из кирпича, часть – из металлического каркаса и гипсокартонных листов. Перекрытия между этажами – пустотные железобетонные плиты. Арендуемые помещения составляют единый блок, имеют два отдельных входа: один - с улицы Горького, второй - с лестничной клетки подъезда жилого дома. Вход в помещения с улицы Горького оборудован наружным металлическим порталом и крыльцом, выполненным в виде примыкающей к входу прямоугольной площадки (высота площадки – H=100 мм). Площадка выложена из тротуарной плитки (модель «катушка»), по периметру установлены бетонные бордюры. В проем входа установлен металлический дверной блок правого исполнения. Конструкция дверного блока предусматривает открывание распашного полотна только в сторону улицы. Верхняя часть полотна прозрачная, выполнена из стекла, нижняя – непрозрачная. Дверной блок оборудован соответствующей фурнитурой: стационарными прямыми ручками-скобами (с обеих сторон полотна), замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон. Вход с лестничной клетки подъезда жилого дома в офисное помещение в настоящий момент закрыт и заблокирован конструкцией из кирпичной кладки.

Блок арендуемых помещений находится на двух горизонтальных уровнях: нижний уровень находится на отметке уличной площадки крыльца, верхний уровень – на 1 м выше этой отметки.

Внутри помещений от площадки дверного проема уличного входа устроена пятиступенчатая лестница для подъема на верхний уровень офиса (пом. № 70/1). Расстояние от отметки верхнего уровня до перекрытия первого этажа – H=3,08 м. С обеих сторон лестниц расположены площадки, огражденные от лестницы металлическими поручнями. Площадки устроены как единое пространство с офисом.

Вход в умывальную (пом. № 70/2) из офиса(пом. № 70/1) оборудован деревянным дверным блоком с фурнитурой. Дверной блок правого исполнения оснащен распашным полотном, открывающимся только в сторону офиса. Ширина дверного полотна – B=700 мм. На полотне фрезерованием нанесен рисунок. Цвет дверного блока – вишня, ржаво-коричневый. В дверной блок встроено замковое устройство, имеющее функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон. Цвет фурнитуры – «золото».

Вход в туалет (пом. № 70/3) осуществляется из умывальной (пом. № 70/2). В проем, расположенный на границе между умывальной и туалетом, установлен дверной деревянный блок. Дверной блок правого исполнения оснащен распашным полотном, открывающимся только в сторону умывальной. Ширина дверного полотна – B=600 мм. Цвет дверного блока – белый. В дверной блок встроено замковое устройство, имеющее функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон.

Стены офиса оклеены стеклообоями и окрашены. Напольное покрытие выполнено из полированных керамогранитных плит с размерами - 400х400 мм. Цвет плит – бежевый, с включениями в виде разводов. Схема раскладки плит – прямая квадратная сетка. Офис перекрыт одноуровневым, модульным, подвесным потолком: подвесная система – T-24 (торговая марка «ARMSTRONG», серый цвет, размеры ячейки - 600х600 мм). Высота установки подвесного потолка – H≈2,7 м. Система заполнена минераловолокнистыми плитами (торговая марка «ARMSTRONG», серия «BAIKAL», кромка «BOARD»). Подвесной потолок разделяется двумя ригелями. Выступающая за подвесной потолок часть ригелей выровнена и окрашена в белый цвет.

В умывальной (пом. № 70/2) и туалете (пом. № 70/3) покрытие стен и полов – керамическая плитка. Потолочное пространство помещений перекрыто одноуровневой, модульной, подвесной системой, являющейся аналогом подвесного потолка в офисе.

В умывальной (пом. № 70/2) установлен фаянсовый умывальник, оборудованный соответствующей сантехнической арматурой. В туалете (пом. № 70/3) смонтирован компакт-унитаз. В умывальной установлены: настенное зеркало, электрическая сушилка для рук, принудительная вытяжка, урны.

На фасадах здания, выходящих на улицу Горького и на центральную площадь, устроен облицованный камнем цоколь. В оконные проемы фасада здания установлены оконные блоки, укомплектованные стеклопакетами с открывающимися секциями. С фасадной стороны оконные проемы закрываются рольставнями. Рольставни оборудованы ручным, механическим, подъемным приводом, который смонтирован внутри здания, вблизи окон.

Арендуемые помещения обеспечены следующими инженерными коммуникациями и оборудованием: системой электроснабжения (установленная мощность – P=25,0 кВт, напряжение сети – U=380/220 В), центральным отоплением, системами холодного и горячего водоснабжения [в умывальной (пом. № 70/2) установлен накопительный водонагреватель (торговая марка – «ARISTON»], системой канализации, системой пожарной и охранной сигнализации, телефонной связью. В состав вводно-распределительного устройства электрической сети входит узел учета электропотребления, зарегистрированный в энергосбытовой организации. Существует возможность увеличения отпускной установленной мощности до - P=35,0 кВт. В офисе (пом. № 70/1) смонтирована сплит-система с внутренним настенным блоком. На вводе трубопроводов холодного водоснабжения установлен счетчик потребления воды.

В результате переустройства арендуемых помещений состав Дополнительного офиса планируется в виде, приведенном в Таблице № 1 [нумерация помещений указана в соответствии с Планом размещения Дополнительного офиса Уфимского филиала АКБ «МБРР» (ОАО)]:

| №№ п/п | Наименование помещения | № помещения в соответствии с планом размещения | Ориентировочная площадь помещения, м2 | Количество рабочих мест в помещении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Входная группа | 1 | 5,9 |  | в зоне устанавливается банкомат, предназначенный для выдачи и приема денежных средств |
| 2 | Лестница | 1б | 2,0 |  |  |
| 3 | Коридор | 2 | 17,9 | 2 | в коридоре размещаются места: охранника, менеджера-консультанта, ожидания клиентов |
| 4 | Операционно-кассовый зал | 3 | 29,2 | 5 | в зале устанавливаются две двухсекционные операционные стойки, оборудуются рабочее место директора и резервное рабочее место |
| 5 | Индивидуальная кабина клиента | 4а | 2,0 | - |  |
| 6 | Индивидуальная кабина клиента | 4б | 2,5 | - |  |
| 7 | Операционная касса | 5 | 13,0 | 2 | в блок помещений операционной кассы входят: две кабины кассира, закассовый коридор, сейфовая комната |
| 8 | Сейфовая комната | 6 | 5,9 | - | устанавливаются сейф, пять металлических шкафов |
| 9 | Санузел | 7 | 4,5 | - | санузел состоит из умывальной, туалета |
| 10 | Техническое помещение (кроссовая) | 8 | 0,9 | - | в помещении устанавливается кроссовый шкаф СКС и вводно-распределительное электротехническое устройство |
|  | Суммарная площадь |  | 81,8 |  |  |

Функциональное зонирование предполагает выделение на объекте: зоны, предназначенной для обслуживания посетителей; клиентской зоны, группы служебных помещений с ограниченным доступом персонала Дополнительного офиса; специальных помещений. В состав зоны, предназначенной для обслуживания посетителей, входят операционно-кассовый зал, часть коридора – место менеджера-консультанта, индивидуальные кабины клиента. К клиентской зоне относится часть коридора – места ожидания клиентов. Операционная касса, сейфовая комната и техническое помещение (кроссовая) составляют группу служебных помещений с ограниченным доступом персонала Дополнительного офиса. Санузел - специальное помещение.

Проход в Дополнительный офис персонала и посетителей осуществляется через действующую входную группу.

При входе в Дополнительный офис, с правой стороны от лестницы на площадке устанавливается банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств. Возможность осуществлять операции на банкомате предоставляется во время работы Дополнительного офиса.

В коридоре, рядом с лестничным спуском, с правой стороны от лестницы размещается место охранника (стационарный пост видеонаблюдения). С этой же стороны коридора, на границе, находящейся между коридором и операционно-кассовым залом, оборудуется место менеджера-консультанта, который встречает и информирует посетителей. Место охранника комплектуется столом и стулом, на место менеджера-консультанта устанавливается стойка.

Банковское обслуживание посетителей осуществляется в операционно-кассовом зале: операционное обслуживание сидящих клиентов – за операционными стойками; кассовое – в индивидуальных кабинах клиента. На границе операционной зоны устанавливаются две двухсекционные стойки. В операционной зоне организуются рабочее место директора и резервное рабочее место. Места комплектуются офисной мебелью.

Кассовое обслуживание посетителей осуществляется в операционной кассе и индивидуальных кабинах клиента.

Операционно-кассовый зал непосредственно граничит с блоком помещений операционной кассы. На границе между помещениями устроен вход в операционную кассу. Проход в индивидуальные кабины клиента осуществляется из операционно-кассового зала через дверные проемы, устроенные в перегородках.

Блок помещений операционной кассы - функционально автономное сооружение. В составе блока - две кабины кассира, закассовый коридор и сейфовая комната. Блок имеет один служебный вход, который контролируется техническими средствами охранной сигнализации. Служебный вход расположен на границе между операционно-кассовым залом и закассовым коридором. В состав операционной кассы входят закассовый коридор и две кабины кассира. Кроме служебного входа закассовый коридор имеет сообщение с кабинами кассира и сейфовой комнатой через дверной проем. Дверной блок, установленный в этом проеме, контролируется техническими средствами охранной сигнализации.

При кассовом обслуживании посетители находятся в индивидуальных кабинах клиента, одна из кабин дополнительно оборудована передаточным шлюзом для инкассирования упакованных ценностей с большими габаритами.

В клиентской зоне, занимающей часть открытого пространства коридора и оснащенной соответствующей мебелью, посетители ожидают очереди в специально оборудованных для этого местах.

Операционно-кассовый зал отделяется внутренними перегородками, существующими и вновь построенными, с дверными проемами от следующих помещений Дополнительного офиса: индивидуальных кабин клиента, операционной кассы, санузла, технического помещения (кроссовой). Кроме того, операционно-кассовый зал огражден существующими наружными стенами здания.

Проход в санузел осуществляется из операционно-кассового зала через существующий дверной блок. Состав санузла, размеры его помещений, оборудование, существующие отделочные материалы не изменяются.

Проход в техническое помещение (кроссовую) осуществляется из операционно-кассового зала через монтируемый дверной блок. В техническом помещении (кроссовой) монтируются вводно-распределительное электрическое устройство, серверное оборудование СКС и серверное оборудование охранных и пожарных систем. Дверной блок, смонтированный в проеме этого помещения, оборудуется системой контроля и управления доступом.

При входе в Дополнительный офис, с левой стороны от лестницы на площадке устанавливается шкаф для хранения верхней одежды сотрудников Дополнительного офиса.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса работ, а также иные мероприятия, определенно не упомянутые, но необходимые для полного ввода объекта в эксплуатацию и при его дальнейшей эксплуатации в соответствии с функциональным назначением объекта.

Переустройство помещений предусматривает подготовку проекта в объеме, достаточном для выполнения строительных работ, для получения разрешения на проведение переустройства помещений, в том числе, расчет нагрузок от возводимых защитных сооружений на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям, подготовку проекта организации работ, собственно, выполнение строительных работ, поставку на объект и монтаж инженерного оборудования, инженерно-технических сетей в соответствии с согласованной проектной документацией и условиями настоящего Технического задания.

При подготовке проекта организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в г. Октябрьском.

Кроме того, при строительстве Дополнительного офиса выполняются работы:

- по комплектации объекта нестандартной мебелью;

- по пуску и наладке смонтированных инженерных систем;

- по монтажу систем пожарной, охранной, тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, систем контроля и управления доступом;

- по монтажу структурированных кабельных сетей (далее по тексту – СКС);

- по монтажу наружной рекламы (настоящим Техническим заданием производство этих работы не предусматривается);

- по возведению и сертификации защитных сооружений, укреплению и сертификации существующих строительных конструкций.

Складирование на строящемся объекте материалов, оборудования, других изделий, организацию их хранения, а также утилизацию на объекте и вывоз с объекта строительного мусора и отходов Подрядчик осуществляет самостоятельно.

Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

- экспликацией и поэтажным планом (литера А), подготовленными Октябрьским межрайонным филиалом ГУП «БТИ Республики Башкортостан», от 20.08.2009 г.;

- настоящим Техническим заданием;

- планом размещения Дополнительного офиса Уфимского филиала АКБ «МБРР» (ОАО);

- «Ведомственными нормами проектирования здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банка России», утвержденными Приказом Банка России от 10.01.2002 г. за № ОД-7;

- Техническими условиями организации, осуществляющей охрану строящегося объекта;

- РД 78.36.003-2002 МВД России (Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств);

- РД 78.36.005-2005 МВД России (Руководящий документ. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану);

- РД 78.36.006-2005 МВД России (Руководящий документ. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов);

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации;

- документами Центрального Банка Российской Федерации и АКБ «МБРР» (ОАО), касающимися организации и строительства банковских подразделений;

- Приложением 1 к Положению Банка России 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

- Правилами устройства электроустановок (7-ое издание);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- нормами и правилами пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы.

В процессе производства работ Подрядчик еженедельно направляет в АКБ «МБРР» (ОАО) (далее по тексту настоящего Технического Задания – «Заказчик») по электронной почте фотографический отчет о выполненных работах.

При разработке проектной документации, методов строительства и выборе материалов следует учитывать климатические условия, характерные для г. Октябрьского.

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Переустройство арендуемых помещений подразумевает выполнение следующих архитектурно - строительных работ в соответствии с планом размещения Дополнительного офиса.

Существующее вводно-распределительное устройство демонтируется и устанавливается в техническом помещении (кроссовой) в месте, уточняемом дополнительно на этапе производства работ. В зоне строительства технического помещения (кроссовой), блока помещений операционной кассы демонтируются подвесные потолки, осветительные приборы, электрические сети, сети и оборудование автономной пожарной сигнализации, подоконник, отопительный прибор; ручной, механический, подъемный привод рольставен. Приводной механизм устанавливается в доступном для эксплуатации месте.

На части офиса (пом. № 70/1) строится блок помещений операционной кассы. Указания по технической укрепленности и отделке помещений приводятся ниже.

На границе между операционно-кассовым залом и санузлом оборудуется технической помещение (кроссовая). Внутренние размеры помещения ориентировочно: 1580х535 мм. Размеры уточняются на стадии производства работ. Техническое помещение (кроссовая) отделяется от операционно-кассового зала непрозрачной перегородкой, возведенной на всю высоту первого этажа.

Конструкция перегородки: каркас из металлических профилей, закрытый с обеих сторон в два слоя гипсокартонными листами (толщина листов - s=10 мм). Толщина перегородок S=110 мм. Внутренне пространство каркаса заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER».

В возведенной перегородке технического помещения (кроссовой) устраивается прямоугольный проем, высота проема – H=2,1 м, ширина - B=0,9 м.

На границе между операционно-кассовым залом и индивидуальными кабинами клиента, а также между индивидуальными кабинами клиента устанавливаются непрозрачные перегородки, высота перегородок – H=2,3 м. Конструкция перегородок: каркас из металлических профилей, закрытый с обеих сторон в два слоя гипсокартонными листами (толщина листов - s=10 мм). Толщина перегородки S=70 мм. В возведенных перегородках, находящихся на границе между операционно-кассовым залом и индивидуальными кабинами клиента устраиваются прямоугольные проемы, высота проемов – H=2,1 м. ширина – B=0,8 м.

Подлежащие выравниванию дверные проемы ремонтируются: обрамляются каркасом из металлических профилей, закрытым гипсокартонными листами (толщина листов - s=10 мм).

В Дополнительном офисе вновь возведенные перегородки, существующие перегородки и стены (кроме внутренних стен и перегородок санузла), стенки лестницы, дверные и оконные откосы ремонтируются и подготавливаются под окрашивание. Поверхность существующих стен, перегородок и откосов выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется. Окрашивание отремонтированных стен, перегородок, дверных откосов производится водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Краска колеруется по цветовому индексу Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). Оконные откосы окрашиваются водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цвет краски – белый.

Покрытие, состоящее из керамических плит, на внутренних стенах, перегородках и заградительных коробах санузла ремонтируются, очищаются от грязи, моются.

Существующие, керамогранитные, напольные покрытия и плинтусы в операционно-кассовом зале, в коридоре, во входной группе, в индивидуальных кабинах клиента, в техническом помещении (кроссовой) очищаются от грязи, моются.

Существующие, керамические, напольные покрытия в санузле очищаются от грязи, моются.

На поврежденных участках напольных покрытий производится ремонт.

В местах стыковки разных покрытий пола устанавливаются металлические раскладки-порожки. Цвет порожков – матовый «хром».

В операционно-кассовом зале, индивидуальных кабинах клиента и техническом помещении, на участках потолочного пространства, на которых демонтируются подвесные потолочные конструкции, вновь перекрываются одноуровневой, модульной, подвесной системой – аналогами исходных изделий (или демонтируемыми изделиями). Устанавливается подвесная система на отметке существующего подвесного потолка. Установленная система заполняется минераловолокнистыми плитами аналогами исходных изделий (или демонтированными изделиями).

Выступающие наружные части ригелей ремонтируются и окрашиваются водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Цвет краски – белый.

Существующий дверной блок входной группы ремонтируется, очищается от грязи, моется. Замковое устройство заменяется на новое аналогичное изделие.

Существующие дверные блоки санузла очищаются от грязи, моются. Замковые устройства заменяются на изделия с встроенным механизмом, имеющим функцию запирания и открывания ключом с наружной стороны, фиксатором - с внутренней стороны.

В проем технического помещения (кроссовой) устанавливается металлический дверной блок с распашным полотном, правого исполнения, блок оборудован замковым устройством с функцией запирания ключом с наружной стороны. Размеры полотна (мм): ширина – B=800, высота H=2050. Наружная сторона дверного блока декорируется пластиком. Фактура и цвет декоративного слоя пластика определяется в соответствии с декоративным покрытием дверного блока санузла (вишня, ржаво-коричневый цвет). Внутренняя и торцевая части дверного блока окрашиваются (порошковой краской). Цвет - краски соответствует индексу № 7004 (или № 7040) по шкале колеровочного каталога RAL Цвет фурнитуры, которой комплектуется дверной блок, - «матовый хром». Дверной блок оборудуется системой контроля и управления доступом.

В проемы перегородок индивидуальных кабин клиента устанавливаются цельностеклянные распашные двери с алюминиевой коробкой и боковым креплением петель (торговая марка – «NAYADA»). Двери левого исполнения открываются только в сторону операционно-кассового зала. На высоте H=1050 мм от уровня напольного покрытия, с обеих сторон стеклянного полотна устанавливаются нажимные ручки-замки. Дверной блок оборудован также замковым устройством горизонтальной модификации, имеющим функцию запирания и открывания дверного полотна ключом с наружной стороны, фиксатором - с внутренней стороны. Цвет фурнитуры – «матовый хром». Размеры стеклянного полотна (мм): высота - H=2000, ширина - B=700. Дверное полотно оклеивается самоклеящейся пленкой с горизонтальными белыми, матовыми полосами. Размеры рисунка уточняются дополнительно на этапе производства работ.

Заполнения оконных проемов ремонтируются, очищаются от грязи, моются.

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТЬЮ

ГРАНИЦ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА

В период отсутствия в Дополнительном офисе персонала и физической охраны проход в помещения запрещается, а Дополнительный офис охраняется техническими средствами. Охраняемые границы проходят по периметру блока помещений Дополнительного офиса.

Для укрепления вертикальных преград, расположенных на охраняемых техническими средствами границах, предусматривается выполнить следующее.

Остекленные части существующих оконных блоков, установленных в стеновых проемах операционно-кассового зала, а также остекленная часть дверного блока входной группы защищаются наклеиваемой на стекло со стороны помещений ударостойкой, прозрачной пленкой с классом защиты А-3 (ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные»).

Блок помещений операционной кассы (в составе кабин кассира, закассового коридора и сейфовой комнаты) в период длительного отсутствия в операционной кассы сотрудников Дополнительного офиса контролируется техническими средствами и охранными системами. Кроме того, оболочка указанных помещений определенным образом защищается.

СОСТАВ БЛОКА ПОМЕЩЕНИЙ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ. УКАЗАНИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В состав блока помещений операционной кассы входят две кабины кассира, закассовый коридор и сейфовая комната. Блок помещений операционной кассы имеет общие границы с индивидуальными кабинами клиента, операционно-кассовым залом и санузлом. Кроме того, участок существующей наружной стены здания и стена, расположенная на границе с лестничной клеткой подъезда жилого дома, являются частью ограждения блока помещений операционной кассы. Две индивидуальные кабины клиента примыкают к банковской стойке операционной кассы.

Блок помещений операционной кассы защищен укрепленной оболочкой. В операционной кассе монтируются два передаточных узла, передаточный инкассаторский шлюз. Во входной проем устанавливается дверной блок. Вход в сейфовую комнату оборудуется сдвоенным дверным блоком: со стороны закассового коридора в блок устанавливается сплошное металлическое полотно правого исполнения, со стороны сейфовой комнаты в блок устанавливается металлическая решетчатая дверь левого исполнения. Высота операционной кассы (от укрепленного пола до укрепленного потолочного перекрытия здания) – H=3,08 м.

При строительстве операционной кассы выполняются следующие мероприятия.

Основание, на котором монтируется блок помещений операционной кассы, рассчитывается на нагрузку относительно его несущей способности. При необходимости выполняется усиление соответствующих несущих конструкций здания.

Существующие, а также вновь изготавливаемые и устанавливаемые ограждающие конструкции операционной кассы отвечают требованиям приложений №№ 1, 7 руководящего документа «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» (РД 78.36.003-2002) и соответствуют разным степеням укрепленности:

- банковская стойка операционной кассы и входной дверной блок, кроме двух передаточных узлов и передаточного инкассаторского шлюза изготавливаются с классом устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), а класс пулестойкости не ниже III (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»);

- конструкция двух передаточных узлов, в т.ч. передаточных устройств (подвижных лотков), а также передаточного инкассаторского шлюза обеспечивает класс пулестойкости не ниже III (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»);

- часть оболочки операционной кассы (вновь устанавливаемые элементы и существующие конструкции здания, кроме банковской стойки, передаточных узлов, передаточного инкассаторского шлюза, оболочки сейфовой комнаты, дверного блока с решеткой сейфовой комнаты) изготовляется с классом устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»);

- оболочка и дверной блок сейфовой комнаты (вновь устанавливаемые элементы и существующие конструкции здания, кроме оболочки и дверного блока операционной кассы, банковской стойки, передаточных узлов, передаточного инкассаторского шлюза, металлической решетчатой двери сейфовой комнаты) изготовляются с классом устойчивости к взлому не ниже III (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»);

- металлическая, решетчатая дверь изготовляется в соответствии с требованиями МГСН 4.10-97.

При необходимости существующие конструкции здания дополнительно укрепляются.

Соединения существующих и дополнительно возводимых элементов оболочки блока помещений операционной кассы выполняются в соответствии со степенями защиты, указанных выше.

В банковской стойке, монтируемой между кабинами кассира и индивидуальными кабинами клиента, устанавливаются два передаточных узла, каждый из которых состоит из передаточного устройства и пулестойкого окна с укрепленной рамой. Передаточное устройство представляет собой передвижной, одноуровневый лоток, рассчитанный на четыре стандартные пачки купюр (тип УКО-1 НЛ, материал лотка - нержавеющая сталь). Передаточное устройство устанавливается таким образом, чтобы расстояние со стороны операционной кассы от фальшь-пола до верха лотка составило h=750 - 800 мм. Прозрачная часть пулестойкого окна имеет размеры по высоте и ширине – соответственно, 800 и 600 мм. Укрепленная рама и наличники окна изготавливаются из нержавеющей стали. Со стороны операционной кассы на пулестойкие окна устанавливаются горизонтальные, металлопластиковые жалюзи серого цвета.

В банковской стойке, расположенной на границе между индивидуальной кабиной клиента (пом. № 4б, Таблица № 1) и соответствующей кабиной кассира, монтируется напольный передаточный инкассаторский шлюз с частичным остеклением. Высота установки шлюза определяется высотой подиума, монтируемого в кабинах кассира: дно шлюза находится на поверхности подиума. Габаритные размеры шлюза, установленные предварительно: длина – L=1000 мм, ширина -B=600 мм, высота - H=750 мм. В кабине кассира шлюз выдвигается за границы банковской стойки на расстояние, равное L=500 мм. В обеих дверях шлюза устанавливается пулестойкое стекло. Дверь шлюза со стороны кабины кассира левого исполнения, со стороны индивидуальной кабины клиента – правого исполнения. Устройство открывания, закрывания и блокировки дверей механическое. Внутри шлюза, дно оборудуется неприводным рольгангом, облегчающим передачу тяжелых предметов. Габаритные и установочные размеры уточняются дополнительно на стадии производства работ. Окрашивается корпус шлюза в соответствии с цветовым индексом № 7004 (или № 7040) по шкале колеровочного каталога RAL.

Конструкция дверного блока, устанавливаемого при входе в блок помещений операционной кассы, в закассовый коридор, правого исполнения исключает возможность открывания дверного полотна в сторону операционной кассы. Дверной блок оборудуется двумя замковыми устройствами с соответствующими техническими характеристиками. Одно из замковых устройств дает возможность запирания и открывания дверного полотна ключом, как с наружной стороны, так и с внутренней. Для ограничения открывания двери в коридоре устанавливается настенный упор. На внешней стороне дверного блока устанавливаются металлические проушины для опечатывания. Ширина дверного полотна - не менее 800 мм. Наружная сторона дверного блока декорируется пластиком. Фактура и цвет декоративного слоя пластика определяется в соответствии с декоративным покрытием дверного блока санузла (вишня, ржаво-коричневый цвет). Внутренняя и торцевая части дверного блока окрашивается (порошковой краской). Цвет - краски соответствует индексу № 7004 (или № 7040) по шкале колеровочного каталога RAL.

На всей площади кабин кассира и части площади закассового коридора, расположенной за кабинами кассира, монтируется подиум (фальшь-пол) с высотой, равной h=250 мм (от отметки существующего пола). В торце подиума устраивается люк для установки и обслуживания приборов охранной системы. Несущая способность фальшь-пола обеспечивает установку на него двух взломостойких сейфов. Высота кабины кассира от поверхности фальшь-пола до подвесного потолка – не менее h=2,4 м.

Конструкция сдвоенного металлического дверного блока в сейфовой комнате исключает возможность открывания: сплошного полотна - в сторону сейфовой комнаты, а решетчатой двери – в сторону закассового коридора. Ширина дверных полотен - не менее 800 мм. Дверной блок со сплошным полотном оборудуется двумя замковыми устройствами, а дверной блок с решетчатой дверью – одним замковым устройством. Сдвоенный дверной блок окрашивается порошковой краской. Цвет - краски соответствует индексу № 7004 (или № 7040) по шкале колеровочного каталога RAL.

Для ограничения открывания сплошной и решетчатой дверей в сейфовой комнате и закассовом коридоре устанавливаются настенные упоры.

Существующий оконный проем в наружной стене здания, находящейся на границе с операционной кассой, блокируется таким образом: с внутренней стороны остекленная часть оконного блока оклеивается ударостойкой, светоотражающей пленкой с классом защиты А-3 (ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные»); проем, со стороны помещений, закрывается влагостойкими гипсокартонными листами; пространство между оконным блоком и ограждением проема заполняется матами из теплоизоляционного материала марки «ISOVER».

Вновь установленные защитные конструкции блока помещений операционной кассы с наружной и внутренней стороны выравниваются каркасом, монтируемым из металлических профилей, который закрывается гипсокартонными листами. При необходимости таким же образом выравниваются существующие стены и перегородки здания.

Между кабинами кассира, устанавливается перегородка, примыкающая к банковской стойке; высота перегородки - не менее 2,1 м (от верхней отметки подиума). Длина перегородки – L=1,9 м. Конструкция перегородки: каркас из металлических профилей, закрытый с обеих сторон в один слой гипсокартонными листами (толщина листов s=10 мм). В верхней части перегородки устраивается оконный проем, в который устанавливается стекло: расстояние от поверхности подиума до низа оконного проема h=900 мм. Ширина оконного проема – B=830 мм. В непрозрачной части перегородки выполняется прямоугольное отверстие для обмена документами формата А4 между кассирами. Габаритные и установочные размеры оконного проема и отверстия уточняются дополнительно на стадии производства работ.

Одна из кабин кассира отделяется от выхода из операционной кассы и части закассового коридора непрозрачной перегородкой, монтируемой на краю подиума. Высота перегородки – H=2,4 м (от верхней отметки подиума до отметки подвесного потолка). Длина перегородки – L=1,9 м. Конструкция перегородки: каркас из металлических профилей, закрытый с обеих сторон в один слой гипсокартонными листами (толщина листов s=10 мм).

Вновь возведенные перегородки, существующие перегородки и стены, дверные и оконные откосы ремонтируются и подготавливаются под окрашивание. Поверхность стен, перегородок и откосов выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется. Окрашивание стен, перегородок и откосов производится водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка «TIKKURILA EURO 7»). Краска колеруется по цветовому индексу Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»).

В блоке помещений операционной кассы монтируется одноуровневая, подвесная, модульная система T-24 (торговая марка «ARMSTRONG», серый цвет, размеры ячейки - 600х600 мм). Система заполняется минераловолокнистыми плитами (торговая марка «ARMSTRONG», серия «BAIKAL», кромка «BOARD») или аналогичными плитами.

На поверхность подиума (фальшь-пола) и подступенок укладывается полукоммерческий линолеум (торговая марка «TARKETT», коллекция «FORCE», цветовая модель «GRES 2»). Поверхность подиума выравнивается. К применяемому напольному покрытию прикладывается сертификат пожарной безопасности. В нижней части закассового коридора и в сейфовой комнате существующее напольное покрытие и плинтус из керамогранитных плит очищается от грязи, ремонтируется, моется. Затирочный состав в швах между плитами также очищается от грязи и ремонтируется.

По периметру блока помещений операционной кассы в местах примыкания напольного покрытия к стенам, на участках, где отсутствуют плинтусы, устанавливается пластиковый плинтус марки «KORNER», модель LP-48.

В подвесных потолках блока помещений операционной кассы устанавливаются встроенные светильники закрытого типа с люминесцентными лампами марки OPL/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», размеры – 595х595 мм): по одной штуке в кабины кассира, три штуки – в закассовом коридоре, две штуки – в сейфовой комнате. Светильники разбиваются на четыре группы управления: первая и вторая группа – в кабинах кассира, третья группа – в закассовом коридоре, четвертая – в сейфовой комнате. Выключатели для управления освещением монтируются скрыто, в непосредственной близости от входа в блок помещений операционной кассы. Приблизительная высота установки – h=1,0 м.

Из общего количества установленных в блоке помещений светильников выделяется по одному светильнику аварийного освещения: в закассовом коридоре и сейфовой комнате.

Для подсветки каждого рабочего места в кабинах кассира и индивидуальных кабинах клиента над передаточными узлами устанавливаются дополнительные настенные светильники (артикул NEL-A2-E112-T4-840/WH, производитель - «NAVIGATOR») с одной люминесцентной лампой мощностью P=12 Вт. Высота установки светильников – H=1,9 м от отметки напольного покрытия в индивидуальных кабинах клиента и H=1,65 м от отметки напольного покрытия подиума в кабинах кассира. Управление дополнительным освещением в кабинах кассира осуществляется выключателями, установленными на корпусе светильников. Выключатели для управления дополнительным освещением в индивидуальных кабинах клиента устанавливаются на рабочих местах кассиров, над столешницами.

Каждое рабочее место кассира оборудуется трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом для подключения ответственных электропотребителей в количестве не менее 4 штук, а для подключения остального кассового оборудования и оргтехники - трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве не менее 8 штук.

На каждом рабочем месте кассира устанавливаются две двухмодульные (с двумя разъемами) компьютерные розетки RJ-45.

Розетки устанавливаются под столешницей, в местах, дополнительно определяемых на этапе производства работ.

Прокладывание электрических линий в блоке помещений операционной кассы производится в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места кассира прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.

Подключение к схеме электроснабжения Дополнительного офиса производится соответственно назначению розеток.

Каждое рабочее место кассира оборудуется:

- «Г-образной» столешницей, устанавливаемой на высоту h=0,75 – 0,8 м от покрытия фальшь-пола, при этом, рабочие поверхности столешницы и передаточного устройства (лотка) располагаются на одной отметке; ширина фронтальной части столешницы, примыкающей к банковской стойке, - B=500 мм, длина фронтальной части соответствует размеру кабин кассира по ширине; длина боковой части столешницы определяется длиной перегородки с остеклением, боковая часть столешницы (ее ширина - B=400 мм) примыкает к этой перегородке;

- запираемой на замок выкатной тумбой;

- креслом с мягким сидением, на колесах, без подлокотников; цвет сиденья черный, декоративное покрытие металлического каркаса кресла – матовый хром;

- подставкой под системный блок;

- настенными полками;

- металлическим сейфом (конкретная защищенность сейфа не требуется).

Столешница изготавливается на основе MDF, верхняя часть и торцы столешницы облицовываются декоративным, мебельным пластиком CPL, (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

В закассовом коридоре устанавливается шкаф для одежды, размеры: ширина – B=600 мм, глубина – S=600 мм.

В сейфовой комнате устанавливаются: сейф, изготовленный по классу защиты от взлома не ниже II (ширина сейфа – B=500 мм, глубина – S=500 мм, высота – H=1600 мм; однодверный сейф оборудуется двумя замковыми устройствами; сейф комплектуется четырьмя полками), пять металлических шкафов (ширина каждого шкафа - B=920 мм, глубина – S=590 мм, высота - H=2000 мм; двухдверный шкаф комплектуется четырьмя съемными полками, максимально допустимая нагрузка на полки – σ=100 кг/м2).

В каждой паре кабин кассира и клиента на столешницах устанавливаются: переговорное устройство типа «кассир-клиент» для усиления голоса марки 205Г (торговая марка «DIGITAL DUPLEX»), поставляемое Заказчиком оборудование POS-терминалов для приема банковских карт и PIN-pad. Для монтажа коммуникационных линий устройства PIN-pad и переговорного устройства ниже устанавливаемых столешниц в банковской стойке устраивается зигзагообразный канал, диаметр которого - D=14 мм. В обеих столешницах выполняются технологические отверстия диаметром не менее - D=14 мм.

Для ввода в блок помещений операционной кассы инженерных коммуникаций (электрических линий, линий охранных систем, пожарной сигнализации и др.) в ее оболочке выполняются технологические отверстия, размеры и место расположения которых определяются в процессе производства работ.

Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в операционной кассе устанавливается кондиционер (торговая марка – «LG» или «SAMSUNG») с внутренним блоком настенного типа и холодопроизводительностью не более 3,0 кВт. Внутренний блок сплит-системы монтируется таким образом, чтобы минимизировать воздействие воздушного потока на кассиров. Наружный блок сплит-системы монтируется на стене дворового фасада здания. Наружный блок дополнительно оборудуется опцией «зимний старт» (в составе: регулятор давления компрессора, нагреватель картера компрессора), защищается металлическим козырьком и закрывается металлическим решетчатым кожухом. Точные технические характеристики кондиционера определяются в соответствии с тепловым расчетом.

Межблочные коммуникации прокладываются в пространстве между этажным перекрытием и подвесным потолком блока помещений операционной кассы или в пластиковых коробах, установленных открыто. Коммуникации соответствующим образом изолируются.

Отвод конденсата из системы осуществляется по дренажным трубопроводам в существующую систему канализации, проходящей в туалетных кабинах. Для этого дренажная сеть сплит-системы дополнительно оборудуется помпой. Дренажный трубопровод прокладывается в пластиковых коробах, смонтированных открыто, трубопровод соответствующим образом изолируется.

Сплит-система управляется дистанционно с помощью пульта.

Для принудительной вентиляции операционной кассы в подвесном потолке устанавливаются два бытовых, осевых, настенных вентилятора (производитель - фирма «DOSPEL», модель STYL II, производительность - 100 м3/час.). Один из вентиляторов, устанавливаемый над входом в блок помещений операционную кассы, подает в нее воздух из операционно-кассового зала, второй вентилятор, устанавливаемый напротив кабин кассира, удаляет воздух из операционной кассы в операционно-кассовый зал. Воздухообмен осуществляется с помощью гибких воздуховодов, присоединенных к вентиляторам с одной стороны, а с другой присоединенных к распределительным устройствам, встроенным в подвесной потолок операционно-кассового зала. В качестве воздушных, распределительных устройств устанавливаются вытяжные и приточные диффузоры круглой формы, с плавным регулированием расхода воздуха. Воздуховоды прокладываются в пространстве между перекрытиями и подвесными потолками. В защитной оболочке операционной кассы выполняются технологические отверстия для прокладывания воздуховодов.

При входе в блок помещений операционной кассы монтируются внутренние элементы комплексного звукового и видеоустройства для контроля доступа в помещения. Для подключения устройства, вблизи него в операционной кассе монтируется трехполюсная электрическая розетка с третьим заземляющим контактом. Розетка присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Наружные элементы комплексного звукового и видеоустройства устанавливаются в операционно-кассовом зале, вблизи входа в блок помещений операционной кассы.

В блоке помещений операционной кассы монтируются: средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации, средства охранного телевидения, структурированная кабельная сеть, средства связи.

Для присоединения пультов и станций охранных систем общей установленной мощностью Pуст.=0,5 кВт к схеме электроснабжения Дополнительного офиса прокладывается отдельная электрическая линия, присоединяемая к однофазному автоматическому выключателю (подключение других потребителей к аппарату исключается). Пульты и станции охранных систем устанавливаются в операционной кассе.

При отделке блока помещений операционной кассы используются долговечные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

К материалам и конструкциям, используемым для оборудования блока помещений операционной кассы, а также к смонтированным средствам пожарной, тревожной и охранной сигнализации, средствам охранного телевидения, структурированной кабельной сети, средствам связи прилагаются сертификаты российских федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА

Помещения Дополнительного офиса оборудуются инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.05-91 «Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Правилами устройства электроустановок»; Сводом правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для организации производства работ по монтажу инженерных систем и сетей разрабатывается необходимая рабочая документация, которая до начала производства работ согласовывается с Заказчиком.

При проведении тепловых расчетов, расчетов по воздухообмену принимаются следующие исходные данные: расчетная температура в помещениях Дополнительного офиса для холодного периода времени – T=+18 - +20 °С, для теплого периода – T=+22 - +24 °С; относительная влажность - ψ=40-60%, скорость движения воздуха – ν=0,1 - 0,2 м/с. При расчетах учитывается тепловая энергия, выделяемая источниками искусственного освещения, электрическим оборудованием.

Существующая система отопления в Дополнительном офисе готовится к вводу в эксплуатацию следующим образом.

Отопительный прибор, находящийся под оконным проемом, блокирующимся оболочкой операционной кассы, демонтируется, трубопроводы отопительной системы глушатся. Участки трубопроводов отопительной системы, оказавшиеся между наружной стеной здания и укрепленной конструкцией, изолируются утеплителем, изготовленным в форме полой трубы. Вместо демонтированного отопительного прибора устанавливается настенный, электрический обогреватель. Мощность электрических конвекторов определяется в соответствии с тепловым расчетом. Место установки обогревателя в операционной кассе уточняется на этапе строительства.

После ремонтных работ проводятся испытания смонтированных в Дополнительном офисе трубопроводов и приборов отопления на герметичность соединений и целостность элементов системы. Неисправные узлы и детали системы заменяются. Результаты испытаний оформляются актами установленной формы.

Вентиляция помещений Дополнительного офиса обеспечивается за счет естественного воздухообмена через дверь входной группы и окна в операционно-кассовом зале. Существующая вытяжная система обеспечивает вентиляцию санузла. Условия воздушного обмена в блоке помещений операционной кассы приведены выше.

Существующие элементы вытяжной системы санузла ремонтируются, очищаются от грязи.

На лестнице, над дверным проемом устанавливается электрическая тепловая завеса горизонтального положения (производитель - ООО «ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА ТРОПИК», серия «ТРОПИК М»). Модель тепловой завесы определяется в соответствии с тепловым расчетом.

Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в коридоре и техническом помещении (кроссовой) монтируется по одной сплит-системе с внутренним блоком настенного типа (торговая марка – «LG» или «SAMSUNG»). Наружные блоки сплит-системы монтируются со стороны дворового фасада здания. Места установки блоков сплит-систем дополнительно определяются на этапе строительства. Наружные блоки сплит-систем защищаются металлическими козырьками и закрываются металлическими решетчатыми кожухами. Проводится техническое обслуживание действующей сплит-системы, установленной в операционно-кассовом зале. Технические характеристики вновь монтируемых кондиционеров определяются по результатам теплового расчета для конкретного помещения, при этом, тепловой расчет для единого пространства коридора и операционно-кассового зала производится с учетом функционирования действующей сплит-системы.

Наружный блок сплит-системы, обслуживающей техническое помещение (кроссовую), дополнительно оборудуется опцией «зимний старт» (в составе: регулятор давления компрессора, нагреватель картера компрессора).

Конденсат из внутренних блоков сплит-систем отводится по дренажным трубопроводам в существующую систему канализации, проложенную в санузле. Дренажные трубопроводы прокладываются в кабель-каналах, смонтированных открыто, или в пространстве между подвесным потолком и этажным перекрытием; трубопроводы соответствующим образом изолируются.

Межблочные коммуникации кондиционеров прокладываются в пространстве между перекрытиями и подвесным потолком. Коммуникации соответствующим образом изолируются.

Управление кондиционерами осуществляется дистанционно с помощью пульта.

После монтажа кондиционеров проводятся пусковые и наладочные работы.

Электроустановки систем кондиционирования отвечают требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий.

В санузле производится техническое обслуживание сантехнических приборов и сетей. При необходимости сантехнические приборы и сети ремонтируются. Сантехнические приборы очищаются от грязи и моются.

В месте присоединения к канализационной системе дренажных трубопроводов систем кондиционирования устанавливаются сифоны, а также предусматривается гидравлический затвор.

В умывальной (пом. № 70/2) устанавливаются: диспенсер для бумажных полотенец, диспенсер для жидкого мыла, напольный контейнер для мусора. В туалете (пом. № 70/3) устанавливаются: настенный держатель для туалетной бумаги, настенный крючок для одежды, ершик с напольной подставкой. Места установки аксессуаров дополнительно уточняются при производстве работ.

Электроснабжение Дополнительного офиса выполняется с системой заземления TN-C-S, напряжение сети - U=220/380 В. Рабочий проект электроснабжения предполагает подготовку однолинейной схемы, расчетной схемы электрических нагрузок, плана распределительной силовой сети электроснабжения и плана внутренних групповых сетей освещения.

Существующее вводно-распределительное устройство с узлом учета и счетчиком потребления электроэнергии демонтируется и устанавливается открыто на стене технического помещения (кроссовой). Место установки дополнительно уточняется на этапе производства работ. В месте демонтажа вводно-распределительного устройства устраивается соединительная коробка. В ней производится присоединение к существующим проводам, кабелям и вводному кабелю наращиваемых проводов и кабелей. Присоединение осуществляется соответствующими сжимами.

Вводно-распределительное устройство ремонтируется в соответствии с рабочим проектом электроснабжения. Предусматривается установка в устройстве вводного автоматического выключателя, распределительных автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей для подключения электрических линий групп электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (серверы; оборудование, обслуживающее компьютерные сети; системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах; системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; системы охранного телевидения; системы контроля управления доступом; автоматические телефонные станции; терминалы выдачи и приема денежных средств), некоторые ответственные электропотребители с целью резервирования питания подключаются к сетям через источник бесперебойного питания;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, телефонные аппараты, кондиционеры, электрическая тепловая завеса, вентиляторы, рольставни, бытовые приборы, другое инженерное оборудование);

- группы освещения (светильники рабочего внутреннего и наружного освещения, светильники аварийного освещения, световой указатель аварийного выхода, наружная реклама).

В вводно-распределительном устройстве монтируется заземляющая шина РЕ для уравнивания потенциалов.

Плотность монтажа в вводно-распределительном устройстве обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (предусматривается резерв в количестве не менее двух штук). На видимой части устройства графически указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

Для защиты электрических линий наружной рекламы и наружного освещения в схеме их электроснабжения предусматривается дифференциальный автоматический выключатель, а для автоматического управления включением-выключением наружной рекламы и наружного освещения - реле времени. Электрическая мощность рекламной установки – P=2,5 кВт.

На фасад здания выводится кабель марки ПВГ 3х2,5 для подключения рекламной вывески. Место подключения кабеля к рекламной вывеске уточняется дополнительно на стадии производства работ.

Тип и технические характеристики устанавливаемых аппаратов защиты определяются расчетом. Производитель изделий – фирма «ABB».

Вблизи места установки банкомата, предназначенного для выдачи и приема денежных средств, на стене, на высоте H=0,2 м монтируются две трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом и одна двухмодульная компьютерная розетка RJ -45 (с двумя разъемами). К разъемам подключается банкомат, предназначенный для выдачи и приема денежных средств. Электрические розетки присоединяются к автономной группе ответственных электропотребителей.

В коридоре, на стене, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируются два стандартных блока розеток: на месте охранника и рядом с установленной стойкой менеджера – консультанта. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 (с двумя восьмиконтактными разъемами, присоединенными к восьмижильному кабелю каждый) и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). Место установки блоков розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

В операционно-кассовом зале, на стене, в зоне операционистов, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия для подключения многофункциональной оргтехники монтируются две трехполюсные электрические розетки с третьим боковым, заземляющим контактом и две компьютерные розетки RJ-45 с одним постом. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. Вблизи рабочего места директора и резервного рабочего места, на стене, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируются два стандартных блока розеток. Места монтажа розеток и разъемов уточняются на стадии проведения работ.

Каждое из четырех рабочих мест операционных стоек оборудуется стандартным блоком розеток. Под рабочей столешницей операционных стоек устанавливаются пластмассовые кабельные каналы с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм, производитель – фирма «LEGRAND»). Монтаж кабелей и проводов между операционными стойками производится по полу в напольных кабельных каналах модель CSP-F 75х17 (с двумя отсеками, цвет черный, производитель – группа компаний ДКС).

На стене технического помещения (кроссовой), вблизи места установки серверного оборудования, в т.ч., оборудования службы безопасности, монтируются пять трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом. Четыре розетки присоединяются к группам ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Место и высота установки розеток уточняются дополнительно на стадии производства работ.

В каждой индивидуальной кабине клиента над столешницей, с левой стороны от клиента устанавливается одна трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения счетчика купюр. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

На внешней стороне перегородки индивидуальных кабин клиента устанавливается трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом. Предназначенная для подключения табло «Курсы валют» розетка присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Высота ее установки – H=2,2 м. Место установки розетки дополнительно уточняется на этапе производства работ.

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток «немецкий стандарт» (цвет белый, при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта, розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного цвета), компьютерных розеток RJ-45. Фирма-производитель электроустановочных изделий серия «MOSAIC 45» - «LEGRAND».

Электрические линии всех групп электропотребителей прокладываются в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и конструкциями перекрытия, в пластмассовых, кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочих мест электрические линии прокладываются в пластмассовых двухканальных коробах «LEGRAND» с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Внутренние групповые линии выполняются кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружное прокладывание кабелей, требующих механической защиты, осуществляется в металлических трубах или металлорукавах. Прокладывание кабелей в стяжке пола или стенах осуществляется в металлических трубах.

Электропитание трехфазных электроприемников выполняется по пятипроводной, однофазных - по трехпроводной схемам.

Электрические соединения (кроме соединений в месте демонтажа вводно-распределительного устройства) проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются опрессовкой или с использованием клемм производства фирмы «WAGO» (или аналогов).

Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются отдельным, защитным РЕ-проводником, присоединяемым к шине-РЕ вводно-распределительного устройства.

Искусственное освещение Дополнительного офиса рассчитывается в соответствии с действующими нормами. Для освещения помещений преимущественно устанавливаются потолочные светильники с люминесцентными лампами. Освещенность на рабочих местах в коридоре, операционно-кассового зала, в кабинах кассира принимается не менее – E=400 лк. В Дополнительном офисе монтируются: светильники рабочего внутреннего освещения, аварийного освещения, световой указатель аварийного выхода, светильники рабочего наружного освещения, световая реклама.

В подвесной потолок входной группы, коридора, операционно-кассового зала, индивидуальных кабин клиента устанавливаются встроенные светильники с люминесцентными лампами, модель ARS/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», размеры – 595х595 мм). При этом используются ранее демонтированные или существующие светильники аналогичной модели. В помещениях устанавливается следующее количество светильников: над входной группой не менее двух штук, в индивидуальных кабинах клиента – по одной штуке. В коридоре и операционно-кассовом зале количество монтируемых светильников определяется расчетом искусственного освещения. В операционно-кассовом зале, коридоре и входной группе один из светильников присоединяется к группе аварийного освещения.

В подвесной потолок технического помещения (кроссовой) устанавливается встроенный светильник закрытого типа с люминесцентными лампами (модель PRS/R 418, производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», размеры – 595х595 мм).

Вновь устанавливаемые светильники комплектуются лампами и пуско-регулирующей аппаратурой.

Для освещения санузла используются существующие светильники с лампами накаливания. Производится техническое обслуживание светильников, при необходимости они ремонтируются, очищаются от грязи и моются.

Светильники внутреннего рабочего освещения разделяются на следующие группы управления:

- группа светильников входной группы и коридора (выключатель устанавливается в коридоре, около лестницы);

- группа светильников операционно-кассового зала и индивидуальных кабин клиента (выключатель устанавливается в коридоре, около лестницы);

- светильник технического помещения (кроссовой) (выключатель устанавливается при выходе из помещения в операционно-кассовый зал);

- светильники умывальной (пом. № 70/2) (выключатель устанавливается перед входом в помещение из операционно-кассового зала);

- светильник туалета (пом. № 70/3) (выключатель устанавливается перед входом в помещение).

Выключатели скрытой установки (серия «MOSAIC 45», одноклавишные или двухклавишные, фирма-производитель «LEGRAND») для управления освещением в указанных выше помещениях монтируются в непосредственной близости от входа в данные помещения, со стороны замкового устройства дверного блока. Высота установки выключателей – приблизительно H=1,0 м. Место установки уточняется дополнительно на этапе производства работ.

Подбор светильников для наружного освещения, расчет их количества выполняется с учетом следующих условий: размещаются светильники на фасаде здания, на отметке между первым и вторым этажами в границах арендуемых помещений, в темное время суток обеспечивается достаточная освещенность крыльца, подбираются светильники с соответствующей степенью защиты.

Существующий световой указатель аварийного выхода, расположенный над уличным выходом из арендованных помещений, проходит техническое обслуживание, очищается от грязи, моется. Указатель присоединяется к отдельной группе освещения. В электрической линии управления этой группы выключатели не устанавливаются.

Защитная оболочка проводов и жил кабелей распределительной сети электроснабжения имеют следующую расцветку: «РE» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой, фазы «А», «В», «С» – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

Все электромонтажные работы выполняются в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

После выполнения электромонтажных работ выполняется комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме, предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП, результаты работ оформляются протоколами.

ЗАДАНИЕ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА МЕБЕЛЬЮ,

ПРЕДМЕТАМИ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕМ

На существующее напольное покрытие нижней площадки лестницы входной группы устанавливается резиновая решетка для чистки грязной обуви.

С правой стороны от лестницы на площадке входной группы устанавливается банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств (модель NCR SELFSERV 32). Заказчик доставляет на объект терминал, после чего Подрядчик устанавливает его. Банкомат крепится к полу через штатное крепежное отверстие, расположенное в днище терминала, анкерными шпильками и гайками. Размеры минимальных зазоров между корпусом банкомата и существующими стенами и перегородками следующие: до задней стенки банкомата – не менее δ=48 мм, до правой боковой стенки банкомата - не менее δ=358 мм, до левой боковой стенки банкомата - не менее δ=568 мм. Длина эксплуатационной зоны банкомата – не менее L=2228 мм. Место установки банкомата дополнительно уточняется на стадии производства работ.

В коридоре монтируется стойка менеджера-консультанта. Место ее установки уточняется дополнительно. Стойка менеджера-консультанта – конструкция, изготовленная из MDF, состоящая из постамента (в виде усеченного полого цилиндра) с пилонами прямоугольного сечения по краям стойки, пилоны соединены между собой ограждающей вертикальной панелью. Габаритная длина стойки – L=1,23 м. С внутренней стороны постамента в конструкцию на высоте приблизительно h=750 мм встроена столешница менеджера, ширина столешницы - b=500 мм, на верх постамента установлена клиентская столешница. Высота ее установки приблизительно h=1100 мм, ширина столешницы - b=300 мм. Декорирована стойка следующим образом. Покрытие постамента, пилонов, столешниц – мебельный, бумажно-слоистый облицовочный пластик CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, цветовой и текстурный индекс – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). Декоративный слой фасадной панели - зеркальный пластик на основе полистирола, модель пластика – «SILVER PF MET TOUCH 1» (торговая марка – «SIBU») или его аналог. Внизу фасадной панели выполнен утопленный на расстояние s=15 мм в сторону менеджера-консультанта цоколь высотой h=100 мм. Покрытие цокольной панели – декоративный бумажно-слоистый пластик HPL, [торговая марка – «LIRI», коллекция – «METAL (VERTICAL GRADE)», модель – «K01 LUCIDA» или его аналог].

Место менеджера-консультанта комплектуется креслом с мягким сидением, на колесах, с подлокотниками. Цвет сиденья черный, декоративное покрытие металлического каркаса кресла – матовый хром.

На границе, расположенной между входной группой и коридором, вблизи лестницы размещается место охранника (стационарный пост видеонаблюдения). Место комплектуется креслом с мягким сидением, на колесах, без подлокотников и малогабаритным столом. Стол оборудуется расположенной под столешницей нишей, предназначенной для системного блока, столешница с трех сторон ограждается экраном. Стол изготовляется из высокопрочного материала – MDF, ламинированного мебельным, декоративным, бумажно-слоистым пластиком CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). Размеры стола, мм: ширина – B=650, глубина - S=500, высота установки столешницы – H=800. Цвет сиденья кресла черный, декоративное покрытие металлического каркаса кресла – матовый хром.

В операционно-кассовом зале устанавливаются две операционные стойки, образующие при этом операционную зону прямоугольной формы. Их местоположение уточняется при установке. Каждая операционная стойка – это комплект из двух секций, фасад одной стойки ориентирован на входную группу, фасад другой стойки – напротив индивидуальных кабин клиента. Между краем первой операционной стойки (ближайшим к стойке менеджера-консультанта) и существующей стеной здания образуется проем, ширина которого – B=935 мм. Через проем осуществляется проход в операционную зону. В проеме устраивается калитка правого исполнения. Высота калитки – H=700 мм. Конструкция калитки предоставляет возможность ее открывания только в сторону операционно-кассового зала. Край второй операционной стойки примыкает к одной из стен здания. Между операционными стойками образуется зазор. В свободное пространство устанавливается стационарная тумба.

Каждая секция представляет собой деревянную конструкцию, приспособленную для обслуживания сидящих клиентов. Банковские сотрудники, при этом, располагаются за рабочими местами на креслах. Секции разделены деревянными перегородками с частичным остеклением; аналогичные перегородки устанавливаются по краям операционных стоек; выполненная вдоль торца перегородок остекленная часть имеет высоту до – H=0,1 м. Со стороны клиентского места остекленная часть перегородки крепится к опоре, выполненной в виде металлической полированной стальной трубы, диаметр которой – D=70 мм. Высота опорной трубы – H=1400 мм. Размер выступающей части перегородки за край клиентской столешницы – l=550 мм.

Покрытие перегородок и кромок ламинированное - мебельный, декоративный, бумажно-слоистый пластик CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

Основание секции выполнено в виде подстолья с размерами: длина – l=1300 мм, глубина – c=700 мм, высота - h=720 мм. Сверху на каркас подстолья устанавливается операционная столешница. Толщина столешницы – S=30 мм. Глубина операционной столешницы c=750 мм. С фасадной части стойки (со стороны клиентского места) операционная столешница выступает за фронтон стойки на расстояние – S=100 мм. Выступающая часть операционной столешницы опирается на пилоны, поперечное сечение которых представляет собой квадрат со стороной – a=100 мм. Пилоны устраиваются по краям операционной стойки и на границе между секциями, пилоны примыкают к перегородкам операционной стойки.

Износостойкое, ламинированное, лицевое покрытие столешниц и кромок - мебельный, декоративный, бумажно-слоистый пластик CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). В столешнице выполняются технологические отверстия диаметром – d=60 мм. Фронтоны каркаса подстолья образуют единую плоскость, перекрываемую вертикальной панелью. В нижней части панели устанавливается цоколь, смещенный относительно панели в сторону операционистов на расстояние - s=15 мм. Декоративный слой панели – зеркальный пластик на основе полистирола (модель – «SILVER PF MET TOUCH 1», торговая марка – «SIBU» или его аналог). Покрытие цокольной панели - декоративный бумажно-слоистый пластик HPL [модель – «K01 LUCIDA», коллекция – «METAL (VERTICAL GRADE)», торговая марка – «LIRI»] или аналог пластика.

На каждом рабочем месте операциониста устанавливается кресло с мягким сидением, на колесах, с подлокотниками. Цвет сиденья черный, декоративное покрытие металлического каркаса кресла – матовый хром. На клиентском месте устанавливается стул с мягким сидением, без подлокотников. Цвет сиденья черный, декоративное покрытие металлического каркаса стула – матовый хром.

Каждое рабочее место операциониста комплектуется подставкой под системный блок и выкатной тумбой с тремя ящиками, закрывающимися на ключ. Размеры тумбы определяются в соответствии с габаритными размерами стойки, высота тумбы позволяет использовать верхнюю панель тумбы как полку. Корпуса подставки и выкатной тумбы изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

В операционной зоне устанавливается стационарная тумба с двумя файловыми ящиками, закрывающимися на ключ и шкаф для документов. Размеры тумбы, мм: длина – L=850, высота - H=750, глубина – B=500. На тумбе размещается оргтехника. Конструкция и рабочие элементы тумбы, изготавливаемой на основе MDF, выдерживают повышенные нагрузки, при условии постоянного пользования и максимального наполнения их документами. Шкаф для документов имеет ширину – B=920 мм, глубину – S= 600 мм. Корпуса стационарной тумбы и шкафа для документов облицовываются мебельным, декоративным бумажно-слоистым пластиком CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

На местах ожидания клиентов устанавливаются стулья с мягким сидением, без подлокотников. В клиентской зоне оборудуется место для оформления посетителями документов. На этом месте монтируется пристенный стол. Высота стола – h=1200 мм. Размеры столешницы, мм: длина – L=1200, B=400. Размеры дополнительно уточняются на этапе производства работ. Столешница стола изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER», или его аналог). Столешница крепится к вертикальным опорам, изготовленным в виде металлической полированной стальной трубы, диаметр которой – D=70 мм. В нижнюю часть опор установлен пластиковый подпятник темно-коричневого цвета.

Цвет сиденья стульев для посетителей черный, декоративное покрытие металлического каркаса стульев – матовый хром.

В операционной зоне, рабочее место директора и резервное рабочее место комплектуются двумя рабочими, офисными столами (ориентировочные размеры столешницы – 1400х700 мм, высота стола – h=760 мм), мягкими креслами на колесиках, с подлокотниками. Каждое место комплектуется также подставкой под системный блок и выкатной тумбой с тремя ящиками, закрывающимися на ключ. Размеры тумбы определяются в соответствии с габаритными размерами стола, при этом, высота тумбы позволяет использовать верхнюю панель тумбы как полку. Корпуса стационарных тумб, столов и подставок под системный блок облицовываются мебельным, декоративным бумажно-слоистым пластиком CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). Цвет сиденья кресел - черный, декоративное покрытие металлического каркаса – матовый хром.

На стене, вблизи мест ожидания клиентов монтируются ламинированные отбойные панели, ширина которых h=200 мм. Панели изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог). Высота установки панелей - h=1,0 м от уровня покрытия пола.

На участке коридора, между местом охранника и стойкой менеджера-консультанта. вдоль существующей стены устанавливаются три шкафа для документов. Шкафы для документов имеют ширину – B=920 мм, глубину – S= 600 мм. Корпуса шкафов для документов облицовываются мебельным, декоративным бумажно-слоистым пластиком CPL (толщина пластика - s=0,8 мм, декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

На площадке входной группы, расположенной с правой стороны от лестницы при спуске с нее, устанавливается шкаф для одежды. Размеры шкафа, мм: ширина – B=600-700, глубина - S=600.

В индивидуальных кабинах клиента симметрично передаточному узлу, с внешней стороны банковской стойки операционной кассы устанавливаются столешницы, имеющие следующие размеры, м: длина – L=1,47 и 1,93, ширина - B=0,3. Приблизительная высота установки – 1,0 м. Столешницы изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (декор - облицовочный пластик с цветовым и текстурным индексом – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный», торговая марка – «EGGER» или его аналог).

В операционно-кассовом  зале в оконные проемы устанавливаются светозащитные жалюзи с вертикальными матерчатыми ламелями. Длина ламелей меньше на 20 – 30 мм расстояния от отметки их крепления к карнизу до подоконника. Ткань из коллекции «ЛАЙН». Цвет ткани выбирается дополнительно на стадии производства работ.

В помещениях Дополнительного офиса устанавливаются урны для мусора в количестве 4 штук.

Установка наружной рекламы производится Заказчиком. В состав наружной рекламы входит горизонтальный световой короб, устанавливаемый на стене главного фасада; световой выносной двухсторонний короб, устанавливаемый там же; таблички с информацией. На горизонтальном световом коробе размещается название и логотип Банка.

ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ, ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Монтаж охранной, тревожной сигнализации, систем охранного телевидения и контроля доступа, а также монтаж пожарной сигнализации во всех помещениях Дополнительного офиса, выполняется Подрядчиком. В санузле пожарная сигнализация не монтируется.

Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации и система контроля доступа построены на базе адресного приемно-контрольного прибора «РУБЕЖ-2ОП».

В помещениях Дополнительного офиса устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели адресные, дымовые, точечные ИП 212-64; адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11; световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л».

В помещениях Дополнительного офиса монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещатели магнитоконтактные ИО102-26 – на дверной блок входной группы; извещатели инфракрасные, пассивные «АСТРА-5», «АСТРА-7», «АСТРА-Ш»; извещатели охранные, звуковые «АСТРА-С» - на окна; извещатели объемные, совмещенные на обнаружение несанкционированного проникновения в охраняемое пространство и разрушения стекол «АСТРА-8»; кнопки тревожной сигнализации «АСТРА-321», «АСТРА-Р» - на рабочих местах операционистов.

На дверной блок, установленный на входе в блок помещений операционной кассы, монтируется - извещатель магнитоконтактный ИО102-26, извещатель инфракрасный, пассивный «АСТРА-5». На стенах операционной кассы монтируются извещатели охранные, оптико-электронные, пассивные «АСТРА-7», на сейфах, установленных в кабинах кассира, - извещатели охранные, вибрационные «ШОРОХ-2». На рабочих местах кассиров монтируются кнопки тревожной сигнализации «АСТРА-321», «АСТРА-Р», извещатели ОС «КУКЛА-Л».

В сейфовой комнате монтируются: на металлическом дверном блоке со сплошным дверным полотном - извещатель магнитоконтактный ИО102-26, извещатели инфракрасные, пассивные «АСТРА-5»; «АСТРА-7»; на стенах, полу, потолке - извещатели охранные, вибрационные «ШОРОХ-2»; кнопка тревожной сигнализации «АСТРА-321». На сейф, установленный в скйфовой комнате, монтируется извещатель охранный, вибрационный «ШОРОХ-2».

Банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуется охранным, вибрационным извещателем «ШОРОХ-2».

Средства охранной и тревожной сигнализации включаются в адресную линию приемно-контрольного прибора «РУБЕЖ-2ОП» посредством адресных меток АМ-4, управление оборудованием передачи сообщений на пульт охраны осуществляется через адресные релейные модули РМ-5К.

При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течении 24 часов, а после этого в течение 3 часов - в режиме тревоги. С этой целью система комплектуется  резервными источниками питания «СКАТ 1200 У2»  и АКБ 26 А\ч в необходимом количестве.

Материалы и конструкции, используемые для оборудования Дополнительного офиса, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеорегистратора VIDEONET на 12 камер, LCD монитора. Видеорегистратор VIDEONET устанавливается в техническом помещении (кроссовой). Две видеокамеры уличного типа устанавливаются на участках стены главного фасада и одна видеокамера уличного типа на участке стены с тыльной стороны Дополнительного офиса. С помощью указанного оборудования осуществляется видеоконтроль за прилегающей к зданию уличной территорией.

Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи (VIDEONET).

Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET:

•	общее требуемое число видеовходов – 12;

•	разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•	режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•	режим записи каждого канала 10 кадров в сек.

•	время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•	программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).

Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер.

Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCC-B5366P, либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры.

Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

В коридоре предусмотрен стационарный пост охраны.

Для осуществления контроля за ситуацией на участке улицы перед входом в Дополнительный офис и идентификации посетителей на фасаде здания, вблизи входной группы устанавливаются две видеокамеры уличного типа. Операционно-кассовый зал оснащается тремя видеокамерами купольного типа, для осуществления общего контроля за ситуацией в зале. С этой же целью одна камера устанавливается в коридоре для наблюдения за входной группой и одна камера в операционно-кассовом зале для наблюдения за входом в техническое помещение (кроссовую). В операционной кассе монтируются две видеокамеры купольного типа, контролирующие передаточные лотки, одна видеокамера устанавливается для осуществления общего контроля за операционной кассой.

ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ

Существующая система должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к подвесному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении. Шкаф настенный 19", 6U, со стеклянной дверью (модель MAXYS MX-6406-BL) имеет размеры, мм: длина – L=600, высота – H=450, глубина – B=368. В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 2U, KRONE IDC. Патч-панель рассчитана на 48 портов RJ45. Рядом устанавливаются электрические розетки в количестве пяти штук.

Горизонтальная разводка ИКС от установленной в техническом помещении (кроссовой) монтажной стойки с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммуникационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой, и нумеруются согласно маркировке кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.

По окончании монтажных работ на ИКС выдается паспорт, в котором указывается перечень пассивного сетевого оборудования (кросс-панели и другие компоненты), поэтажный план с указанием рабочих мест и заложенных кабелей, тестовые характеристики на каждый проложенный кабель на соответствие категории 5Е.

На смонтированную СКС выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- схема расположения коммутационного оборудования в шкафу;

- гарантийный договор;

- пакет документов в электронном виде.

Подрядчик согласует с Заказчиком работы, производящиеся по настоящему разделу.

Обеспечение Дополнительного офиса внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Все помещения Дополнительного офиса, кроме санузла, оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пост круглосуточного пребывания охранного подразделения. При входе в Дополнительный офис, на стене нижней площадки лестницы устанавливается ручной пожарный извещатель.

Блок помещений операционной кассы выделяется в самостоятельный противопожарный отсек перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 60.

Автономная пожарная сигнализация относится к группе электроприемников первой категории электроснабжения. Электроснабжение производится по соответствующей схеме.

Дополнительный офис комплектуется индивидуальными средствами пожаротушения - двумя углекислотными огнетушителями марки ОУ-5. В коридоре, операционно-кассовом зале на видном месте вывешиваются пожарные запрещающие знаки.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ДРУГОЙ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию. В рамках подготовки проекта организации работ выполняется расчет нагрузок на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям.

Проектная рабочая и исполнительная документация по разделам (строительные конструкции, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, структурированная кабельная сеть, техническая укрепленность, системы охранных сигнализаций, охранное телевидение, системы пожарных сигнализаций) выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в следующих форматах:

- на бумажном носителе – 2 экземпляра;

- в электронном виде (CD,DVD; чертежи, планы, схемы в форматах программы AutoCad, текстовая часть в любых текстовых форматах, фотографии в формате PDF).

При строительстве Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок проведение работ, использование материалов и оборудования,  не регламентированных данным Техническим заданием.

После проведения работ, связанных с технической укрепленностью границ Дополнительного офиса, блока помещений операционной кассы выполняется адресная сертификация операционной кассы, сейфовой комнаты и адресная сертификация наклеиваемой на стекло дверного и оконных блоков ударостойкой прозрачной пленки. Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы, а также сертификаты соответствия на построенные сооружения и изделия. Кроме того, Подрядчик передает Заказчику нотариально заверенные копии на все устанавливаемые защитные конструкции и элементы операционной кассы, сейфовой комнаты и блока помещений Дополнительного офиса в укрепленных границах. Оригиналы сертификатов соответствия должны быть выданы органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов соответствия заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж защитных банковских средств (с указанием даты их монтажа и полного адреса их установки), а также подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства. Передача указанных документов от Подрядчика Заказчику производится за две недели до срока сдачи выполненных работ. Точная дата передачи документов определяется договором.

Оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Подрядчик передает Заказчику при сдаче выполненных работ.

В состав исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику, входят: перечень организаций, принимавших участие в строительстве; комплект исполнительных чертежей на монтаж укрепленных конструкций; сертификаты и технические паспорта на смонтированное оборудование и примененные материалы; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты об индивидуальных испытаниях; акты и протоколы об электрических измерениях; журналы производства работ; материалы обследований, имевших место в процессе производства работ.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

При составлении договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по переустройству помещений и оборудованию их в соответствии с указаниями, содержащимися в настоящем Техническом задании, принимаются следующие условия.

Стоимость договора подряда формируется из стоимости строительно-монтажных работ по переустройству помещений, стоимости разработки проектно-сметной документации, стоимости работ, связанных с охранными мероприятиями, стоимость монтажа инженерных сетей и оборудования и т.д.

Платежи осуществляются Заказчиком в последовательности:

- аванс - 30% от суммы договора подряда, оплачивается в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания договора подряда, на основании представленного Подрядчиком счета;

- по факту выполнения работ – 70% от суммы договора подряда, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

Оплата производится в рублях.

Ожидаемый срок исполнения строительно-монтажных работ по переустройству помещений – 40 календарных дней.

Гарантийные обязательства Подрядчика на результаты выполненных строительно-монтажных работ по переустройству помещений принимаются следующими: собственно, на работы – на срок не менее одного года, а на смонтированное оборудование – определяется установленными производителем гарантийными условиями.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ

Подрядчик должен иметь:

1. Опыт строительных работ. Срок присутствия на рынке строительных услуг - не менее 3 (Три) лет;

2. Опыт выполнения работ по переустройству и переоборудованию, отделке банковских помещений и защитных сооружений;

3. Регистрацию в качестве члена саморегулируемой организации, осуществляющей капитальное строительство и проектирование (либо указать наименование субподрядной организации выполняющей проектные работы);

4. Допуск к следующим работам:

- 4520111 монтаж оконных блоков, витражей, перегородок;

- 4520127 обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления;

- 4540201 установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;

- 4530195 испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;

- 4580201 установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;

- 4530241 установка калориферов и воздухонагревателей;

- 4530243 монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;

- 4530275 затягивание и прокладка проводов;

- 4530276 монтаж вводно-распределительных устройств;

- 4530278 установка осветительных щитков;

- 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

- 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

- 4530637 монтаж рубильников выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных;

- 4530638 монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей;

- 4530645 установка электрических приборов;

- 4530658 прокладка внутренней электропроводки;

5. Сертификаты на используемые материалы и оборудование;

6. Соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора подряда (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

7. Положительную репутацию (наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Подрядчика, или рекламациях по аналогичным договорам может служить основанием для признания Подрядчика неблагонадежным).

Подрядчик не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, его имущество не должно находиться под арестом. Подрядчик должен быть платежеспособным и выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. Не допустимы убытки по бухгалтерской отчетности Подрядчика.

Подрядчик должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством.

Приложения:

- План БТИ – Приложение 1 к Техническому заданию.

- План размещения Операционного офиса  - Приложение 2 к Техническому заданию.

- Проект Договора – Приложение 3 к Закупочной документации.