Приложение №1

к Запросу цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по эксплуатационным испытаниям и измерениям параметров состояния электрических сетей и электроустановок.

## Предмет  закупки:

Производство работ по эксплуатационным испытаниям и измерениям параметров       состояния электрических сетей и электроустановок Дополнительных офисов ОАО «МТС-Банк» по г. Москва.

- Место проведения работ: г. Москва: ул., Перерва, д.56/2; ул. Таганка, д.17/23; ул. Новый Арбат, д.2; Ленинский проспект, д.45; Сущевский вал, д.9, стр.1; ул.Маршала Бирюзова, д.20, корп.1; проспект Мира, д.79, стр. 1; Осенний бульвар, д.5, корп.1.

- Количество  работ: согласно Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Техническому заданию необходимо выполнить  работы по эксплуатационным испытаниям и измерениям параметров состояния существующих действующих электрических сетей и электроустановок объекта.

- Требования к участникам

Работы должны быть выполнены силами Участника (Подрядчика) в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

Участник (Подрядчик) должен отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь  «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданное саморегулируемой организацией (СРО);

- иметь в наличии «Свидетельство о регистрации электролаборатории», выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сотрудники Участника (Подрядчика), планируемые к участию в выполнении работ должны обладать 3 группой допуска по электробезопасности.

До начала производства работ Участник (Подрядчик) обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Ожидаемые результаты выполнения работ

Результаты  выполненных  работ Подрядчик представляет   в виде технического отчета по каждому Дополнительному офису отдельно с приложением Протоколов испытаний и измерений по формам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  Ростехнадзора и составленных электрических однолинейных схем электрощитов.

- Условия выполнения работ

В связи со сложностью выполнения вышеуказанных работ, все замеры по эксплуатационным  испытаниям  должны быть проведены в рабочие дни, время проведения работ должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

- Платежные условия договора:

Оплата работ производится 100% по факту выполнения работ, в рублях по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней   на основании следующих представленных  документов:

а) счет-фактура;

б) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон;

в) технический отчет с приложением Протоколов испытаний и измерений по каждому Дополнительному офису отдельно;

г) однолинейные схемы электрощитов.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

- Срок исполнения обязательств Подрядчика:

Выполнение работ должно быть осуществлено в течение 45 календарных  дней после подписания Договора.

- Порядок формирования цены Договора.

Цены должны быть  выражены в расчете стоимости  комплекса работ согласно  сборнику «Коэффициент пересчета стоимости строительства в текущий уровень цен» (ГУ МЦЦС «Мосстрой цены»).

В цену Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

9. Гарантийные обязательства:

Участник (Подрядчик) должен обеспечить надежность и безопасность эксплуатации электрических сетей, а также исправность используемых приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии Потребителю на момент проведения электроизмерительных работ.

Приложение 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДО «Братиславское» ул. Перервы д.56/2

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 48 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 14 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 210 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 64 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 146 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 5 |

ДО «Таганское», ул. Таганская, д.17/23

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 39 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 3 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 83 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 48 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 131 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 1 |

ДО «Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д.2

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 76 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 18 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 312 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 113 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 326 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 4 |

ДО «Ленинский проспект» , Ленинский проспект, д.45

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 35 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 4 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 105 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 41 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 122 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 2 |

ДО «Сущевский вал» , Сущевский вал, д.9, стр.1

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 31 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 5 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 103 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 38 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 108 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 1 |

ДО «Октябрьское», ул. Маршала Бирюзова, д. 20, корп.1

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 51 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 6 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 183 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 63 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 195 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 1 |

ДО «Рижское», проспект Мира, д.79, стр.1

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 61 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 10 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 253 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 95 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 344 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 4 |

ДО «Крылатское», Осенний бульвар, д.5, корп.1

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 21 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 2 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 63 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 27 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 49 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 1 |