Приложение №1

к Запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ Маслов О.Е.

«____»________   2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА  ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Адрес объекта: г. Москва, ул. Воронцовская д. 1/3 . стр. 2

ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС Банк»

ПОДРЯДЧИК: __________________

г.  Москва

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Техническое Задание (ТЗ) разработано в соответствии действующими государственными стандартами, нормами и правилами действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, утвержденных Заказчиком.

1.2. В помещениях по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2 предполагается размещение дополнительного офиса ОАО «МТС-Банк».

1.3. Общие требования:

    - Комплекс работ изложенных в Техническом Задании предусматривает выполнение проектных работ в соответствии со следующими документами:

- настоящим Техническим Заданием;

- исходно-разрешительной документацией;

- архитектурно-планировочным решением (АПР).

    - Техническое задание используется в качестве исходных данных для формирования требований при проектировании Объекта в целом  и определении состава следующих систем: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, телекоммуникаций, пожарной сигнализаций, громкоговорящего оповещения людей о пожаре, а также  их взаиморасположения.

    - Техническое Задание является неотъемлемой частью Договора подряда на выполнение проектных работ.

    - Выполнение работ по настоящему Техническому Заданию должно отвечать требованиям следующих нормативных документов:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения. |
| СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы |
| ГОСТ Р 51558-2000 | Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний. |
| ГОСТ Р 50776-95 | Системы тревожной сигнализации. Общие требования. |
| ГОСТ 21.101-97 | Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| ГОСТ 21.501-93 | Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. |
| ГОСТ 21.603-80 | Связь и сигнализация. Рабочие чертежи. |
| СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация. |
| СП 55-101-2000 | Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов. |
| ГОСТ 6629-88 | Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. |
| СНиП 11-01 95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в составе ПСД на строительство предприятий, зданий, сооружений |
| СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| СП 35-101-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Общие положения |
| СП 35-102 2001 | Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. |
| СП 35-103-2001 | Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям |
| СП 35-104-2001 | Здания и помещения с местами труда для инвалидов |
| СНиП 31-05-2003 | Общественные здания административного назначения |
| ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.08 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе проектной документации и требований к их содержанию»

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- РД МВД РФ 78.36.003.2002. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД МВД РФ 78.148-94. «Защитное остекление. Классификация, методы испытаний, применение»;

- РД 34.21.122887 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

- НПБ-110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

- НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- ГОСТ Р50571 «Электроустановки зданий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- ГОСТ 21.613-88 СПДС «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;

- Строительные нормы и правила, требования государственных стандартов, законодательные акты Российской Федерации.

- Оформление проектной документации выполнить в соответствии требованиям ГОСТ 21.101-97.

2. Исходные данные

| 2.1. | Основание для проектирования: | Договор Аренды №….. от «_____»_______________201_ г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Договор Подряда №….. от «_____»_______________2010_ г. |
| 2.1. | Месторасположения объекта: | г. Москва, ул. Воронцовская, д.1/3, стр. 2 |
| 2.2. | Вид строительства: | Перепланировка помещения под размещение Дополнительного офиса с организацией отдельного входа |
| 2.3. | Назначение проектируемого объекта: | Отделение Банка |
| 2.4. | Основные технико-экономические показатели: |  |
|  | Площадь объекта, кв.м. | 77,5 |
|  | Планируемое количество рабочих мест | 7 |
|  | Наружные стены | Кирпичные, 500 мм |
|  | Количество этажей | 1-й этаж |
|  | Перегородки | ГКЛ по металлическому каркасу со звукоизоляцией |
|  | Окна | 5 шт. |
|  | Электроснабжение | 20 кВт |
|  | Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование | Центральные сети |

3. Требования к составу проектно-сметной документации

  - Проектная документация должна быть согласована  Подрядчиком с Заказчиком и Арендодателем, а также в установленном порядке с соответствующими службами и организациями, в том числе, местными органами  Госпожнадзора,  Госсанзпиднадзора,  Энергосбыта и Энергонадзора. Проект  выполняется с учетом привязки к существующим инженерным сетям.

  - Состав проектной документации и её оформление определяется в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе проектной документации и требований к их содержанию»:

Стадия «Рабочий проект»

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| АР | Архитектурные решения |  |
| АИ | Архитектура интерьеров |  |
| Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
| ЭОМ | Система электроснабжения |  |
| ОВКиТс | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| СКС | Структурированная кабельная система |  |
| ТХ | Технологические решения |  |
| ПС | Система пожарной сигнализации |  |
| МПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| МГН | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. |  |
| ПОС | Проект организации строительства |  |

  - Объёмная смета на выполнение комплекса строительно-монтажных работ. Объёмная смета составляется с учётом использования коммерческих расценок. Формат сметы прилагается (Приложение №4).

- Входная группа.

  - Планировочные требования: 
4.1.1. Вход в здание должен быть оборудован площадкой определенного размера, ширина которой зависит от ширины и типа открывания дверей, но составляет не менее 1,0 м. 
4.1.2. Габариты и планировочные решения тамбура, крыльца и дверей должны обеспечить беспрепятственный вынос человека на носилках.

4.1.3. Предусмотреть устройство грязеуловителя на площадке и в тамбуре.
4.1.4. Крыльца входа при высоте более 45,0 см от уровня земли должны быть оборудованы защитными ограждениями. 
4.1.5. Для маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников) должен быть запроектирован пандус уклоном 10% и шириной не менее 0,8 м. Размеры крыльца и тамбура должны обеспечивать разворот коляски и въезд в здание. 
4.1.6. Входная группа должна быть оборудована козырьком, защищающим площадку входа от осадков.

4.1.7. Отделочные материалы, используемые при устройстве входной группы должны быть долговечные. Керамогранит должен быть противоскользящим.

  - Противопожарные требования.

4.2.1. Наружные двери входов должны иметь ширину не менее расчетной. Ширина дверей рассчитывается от количества человек, находящихся в здании или помещении, которые должны беспрепятственно эвакуироваться за определенное время. 
4.2.2. Двери входной группы должны открываться наружу.

4.3.    Требования по тепловой защите.
4.3.1. Вход в здания должен иметь тамбур. 
4.3.2. Если количество тамбуров по теплотехническому расчету недостаточное, то вход оборудуют воздушной тепловой завесой.

- Отделка помещений.

  - Отделку помещений выполнить на основании АПР (Приложение №1), Альбома офисов (Приложение №2) и Типовым требованиям к помещениям (Приложение №3).

- Система отопления.

  - Использовать существующие системы тепло учета и ревизии конечных приборов с сертификацией (на основании передаваемых документов и заключения надзорных органов), в случае необходимости, и требований территориального энергосбыта и энергонадзора. В случае необходимости, предусмотреть перекладку стояков и подводящих труб и  переустановку конечных приборов отопления.

  - При проектировании обязательным является вариант, при котором отсутствует прохождение труб отопления в серверных и электрощитовых комнатах, а так же над ними.

- Система вентиляции и кондиционирования.

  - Систему вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты помещений Объекта проектировать в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование” и ВНП-001-01/ с учётом подключения к существующим центральным системам (за исключением системы дымоудаления).

  - В серверной температура воздуха должна быть в пределах 20С + 2. Влажность в указанных помещениях должна соответствовать техническим требованиям фирмы изготовителя оборудования в пределах от 20% до 60%.

  - Обеспечить резерв поддержания климатических параметров в серверной установкой дополнительного кондиционера.

  - Вентиляция должна обеспечивать ассимиляцию тепло-влажностных избытков в помещениях.

  - В технических помещениях (серверная) обеспечить избыточное давление с целью предотвращения попадания пыли извне.

  - Максимальная скорость движения воздуха в рабочей зоне помещений:

- в зимний период 0,2 м/с.

- в летний период 0,5 м/с.

  - Шум в офисных помещениях от систем вентиляции и кондиционирования не должен превышать 45дБ.

  - Оборудование вентиляции и кондиционирования должно иметь запас по мощности и производительности не менее 10%.

- Электроснабжение и освещение

  - Электроснабжение объекта выполнить по III категории надежности по 1-м вводу напряжением 220/380 В. Предусмотреть и выполнить резервное питание устройств охранно-пожарной (тревожной) сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход» от автономных источников (индивидуальных аккумуляторных батарей), предусмотреть и выполнить резервное питание серверного оборудования от источника бесперебойного питания (ИБП), расчет нагрузок и тип ИБП определить проектом, номинальное время работы ИБП с полной нагрузкой принять не менее 10 минут. При проектировании электрической схемы подключения оборудования рабочих мест кассиров и операционистов выполнить разделение сетей общего и гарантированного электропитания).

  - Распределительные сети объекта выполнить с системой заземления TN-C-S. Электропитание трехфазных электроприемников объекта выполняется по 5-ти проводной, однофазных по 3-х проводной схемам. Для приема и распределения выделенной мощности на вводе (в помещении серверной) устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ).

  - Для учета потребляемой электроприемниками объекта электроэнергии предусмотреть проектом и выполнить установку в помещении ВРУ электросчетчика. Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений (электросчетчики), типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений. Перечень типов счетчиков, разрешенных к установке и использованию для расчетов за электроэнергию устанавливается энергоснабжающей организацией. Проект по организации учета энергопотребления и тип устанавливаемых приборов учета должен быть в обязательном порядке согласован с электроснабжающей организацией.

  - При проектировании принять состав рабочего места - один компьютер, один монитор, мощность 400 Вт, розетки: чистое питание 2 шт, бытовое питание 1 шт. Розетки RJ45 - 1 шт. Состав рабочего места кассира - один компьютер, один монитор, один принтер, кассовое оборудование, мощность 2 кВт, розетки: чистое питание 6 шт., бытовое питание – 4 шт.

  - Аварийное освещение в помещениях должно быть выполнено согласно ВНП–001-01

  - Общее освещение во всех помещениях должно соответствовать нормам освещенности по ВСН 59-88 и ВНП–001-01.

  - Защитное заземление и зануление.

8.7.1. В здании должна быть запроектирована система заземления TN-C-S. Заземляющие шины должны быть выполнены для каждого ГРЩ. ЗШ установлены отдельно в электрощитовых помещениях и соединены между собой проводниками системы уравнивания потенциалов.

8.7.2. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции  должны быть применены следующие меры электробезопасности:

- заземление/зануление с использованием защитного проводника РЕ;

- система выравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов, воздуховодов, корпусов щитов, труб электропроводки, кабельных конструкций и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электропроводки;

- защитное отключение (УЗО) (должно быть устанавлено в щитах питания розеточных сетей, внезапное отключение которых не приводит по технологическим причинам к возникновению ситуаций, опасных для пользователя и обслуживающего персонала; в щитах наружного освещения);

# Распределительную сеть Объекта выполнить проводом с медными жилами скрытой проводки в гофрированной трубе. Прокладку проводов к розеткам компьютеризированного рабочего места проектировать с учетом наличия на Объекте сети «слабого» тока (структурированной кабельной системы - СКС), с маркировкой по цвету или надписью.

# Рабочие чертежи сетей силового электрооборудования разработать согласно планировки размещения оборудования, проекта вентиляции и кондиционирования.

# Применить электротехническое оборудование фирм «Legrand», «АВВ».

- Противопожарные требования

# Противопожарные мероприятия следует проектировать в соответствии требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», ВНП-001-01/ Банк России;

# Здание Объекта должно быть не ниже 2-й степени огнестойкости;

# Пути эвакуации на Объекте должны соответствовать требованиям СНиП21-01-97*, СНиП 2.08.02-89*;

# Двери серверной, хозяйственных кладовых - должны быть противопожарными 2-го типа;

# Предусмотреть установку датчиков пожарной сигнализации в запотолочном пространстве;

# Система оповещения и управления эвакуацией из здания должна соответствовать требованиями НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

# Противодымную защиту помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

# На Объекте должно быть эвакуационное, охранное и дежурное освещение, выполненное в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

# В комплекс средств пожарной безопасности могут входить следующие системы:

# а) автоматическая система пожарной сигнализации;

# б) система оповещения людей о пожаре;

# в) комплекс средств пожарной безопасности дополнительно согласовать с «Арендодателем» и «Заказчиком»;

# г) Система противодымной вентиляции.

# 1Радиус обслуживания пожарными частями не должен превышать расстояний, определенных ВСН 2-85.

# Вытяжную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует предусматривать из технических помещений, коридоров помещений. Аварийная противодымная вентиляция должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП 204.05.91, ВСН 01-89, МГСН 4.19-2005, ВНП 001-01.

# Все помещения, за исключением помещений санузлов, оборудовать пожарной сигнализацией.

# Проектирование систем оповещения людей о пожаре следует производить по НПБ 104-95. Оборудование дополнительных офисов пожарной сигнализацией следует производить согласно требованиям следующих основных нормативных документов: СНиП 2.04.04-84, РД 78.142-92, РД 78.147-93/МВД России, РД 25.925-90/МВД России, РД 78.145-93/МВД России, ПУЭ, НПБ 110-03.

# Противопожарные мероприятия предусмотреть в соответствии с требованиями раздела проекта "Противопожарные мероприятия"

- Требования к телефонной сети и сети СКС

# Общие требования к СКС

# Создаваемая СКС предназначена для передачи служебной несекретной информации и не требует принятия дополнительных мер по снижению общего уровня электромагнитного излучения (далее ЭМИ) и уменьшения воздействия внешних электромагнитных помех (далее ЭМП) на передаваемую информацию.

# Создаваемая СКС должна быть отказоустойчивой на уровне магистральных кабелей.

# Отдельные пункты ТЗ могут уточняться и согласовываться сторонами на этапе рабочего проектирования.

# Решение по размещению оборудования СКС и ЛВС в монтажных шкафах должно обеспечивать минимальные длины коммутационных шнуров и удобную эксплуатацию и согласовывается с Заказчиком на этапе проведения работ по проектированию.

# Длительность и сроки завершения монтажных работ - определяется календарным планом, являющимся одним из приложений к Договору. Календарный план составляется без стыковки со смежниками.

# Требования к составу и содержанию работ

# Результатами выполнения работ по настоящему ТЗ в части проектирования является комплект РД на машинном носителе в электронном виде в формате Adobe PDF™ — Adobe Portable Document Format (PDF), формате данных разработанном Adobe Systems Incorporated, San Jose Corporate Headquarters, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 USA для программы Adobe® Acrobat Reader®, обеспечивающий построение СКС в следующем составе:

# Пояснительная записка

# Структурная схема СКС.

# Планы этажа с указанием расположения розеток и кабельных трасс, принадлежащих к СКС.

# Схемы размещения оборудования в серверной комнате.

# Схема размещения оборудования в монтажном шкафу.

# Таблица соединений (выполняется на этапе выпуска Подрядчиком Исполнительной документации (ИД)).

# Спецификация оборудования.

# Результатом выполнения работ по настоящему ТЗ в части монтажа является функционирующая система СКС. Обеспечение объекта внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.

# Требования к СКС

# Система СКС должна соответствовать требованиям международного стандарта ISO\IEC 11801 редакции 2002 г. и ISO\IEC 14763-1 к кабельным линиям класса D в части топологии и характеристик производительности.

# Структурированная кабельная система должна быть построена на основе изделий серии 110Connect производства компании TE Connectivity (торговая марка AMP NETCONNECT) и изделий серии Mosaic компании Legrand, по согласованию с заказчиком производитель и марка комплектующих могут быть изменены на аналогичные.

Таблица расчета требуемого оборудования и материалов:

| № | Наименование материала | измерение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф коммутационный 600*800(Ш.Г.) не менее 24U, стеклянная дверь, ножки в комплекте, с возможностью вертикальной кроссировки | шт. |
| 2 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ45, 5e | шт. |
| 3 | Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ45, 5e | шт. |
| 4 | Организатор кабельный горизонтальный, 19", 1U | шт. |
| 5 | Организатор кабельный вертикальный | шт. |
| 6 | Коннектор RJ45 | шт. |
| 7 | Розетка Mosaic 1M RJ45 Legrand | шт. |
| 8 | Розетка Mosaic 2M RJ45 Legrand | шт. |
| 9 | Рамка белая М45 1 мод. Legrand | шт. |
| 10 | Рамка белая М45 2 мод. Legrand | шт. |
| 11 | Суппорт М45 1 мод., Legrand | шт. |
| 12 | Суппорт М45 2 мод., Legrand | шт. |
| 13 | Кабель UTP cat 5e, 4-парный, малодымящий, бухта 309м. | шт. |
| 14 | Труба гофрированная пластиковая с протяжкой, d=32 мм | м. |
| 15 | Блок розеток для подключения через ИБП (9 розеток) 19" | шт. |
| 16 | Кабель-канал 105x50, Legrand | м. |
| 17 | Накладка на стык короба DPL 105х50 на защелках, Legrand | шт. |
| 18 | Угол плоский, 105x50, Legrand | шт. |
| 19 | стяжки нейлоновые уп. 150 шт | шт. |
| 20 | Коммутационный шнур UTP 5e 0,5 м | шт. |
| 21 | Коммутационный шнур UTP 5e 1 м | шт. |
| 22 | Коммутационный шнур UTP 5e 1,5 м | шт. |
| 23 | Коммутационный шнур UTP 5e 2 м | шт. |
| 24 | Коммутационный шнур UTP 5e 3 м | шт. |
| 25 | Коммутационный шнур UTP 5e 5 м | шт. |
| 26 | Коммутационный шнур UTP 5e 10 м | шт. |
| 27 | Самоклеющийся маркер (0-9) | шт. |
| 28 | Проволочный лоток | м. |
| 29 | Источник бесперебойного питания (APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V | шт. |
| 30 | Полка силовая 19" | шт. |

Существующая система должна состоять из трех частей:

- информационная слаботочная кабельная система (ИКС)

- кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ)

- система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ.

ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к напольному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении.

Служебное помещение должно быть оборудовано системой кондиционирования воздуха.

  - В зависимости от наличия системы кондиционирования воздуха выбирается тип шкафа:

В случае наличия системы кондиционирования:

- Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), не менее 24U, 600х800мм (ШхГ), стеклянная дверь;

- Модуль вентиляторный, потолочный, 380 x 380 mm, 2 вент.

В случае отсутствия системы кондиционирования:

- Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), не менее 24U, 600х800мм (ШхГ), стеклянная дверь

- Модуль вентиляторный, потолочный, 380 x 380 mm, 4 вент.,

В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 1U, (Например KRONE IDC). Патч-панель рассчитана на 24 порта RJ45.

# Кабель прокладывается в кабельном органайзере  с металлическими кольцами и крышкой, 19", 1U

# Устанавливается блок розеток 19", 9 розеток, 1U

# Оборудование запитывается от монтируемого в шкаф  источника бесперебойного питания на 2200VA на 2U.

# Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки в служебном помещении с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммутационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

# Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах пользователей и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

# Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрытно прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильное натяжение кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

# Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.

Расчет количества ТП и планируемых работ на объекте:

# Расчет количества ТП:

Расчет количества розеток в кабинете до 10 рабочих мест, при подключении IP телефонии:

| Наименование помещений (согласно утвержденным планировочным решениям) | Количество розеток СКС (ИКС) стандарта RJ45, шт. | Количество розеток электропитания общего назначения, шт. |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место сотрудника | 1*N+1 | 3*N+1 |

*где N- количество рабочих мест по планировке

Расчет количества розеток в кабинете до 20 рабочих мест, при подключении IP телефонии:

| Наименование помещений (согласно утвержденным планировочным решениям) | Количество розеток СКС (ИКС) стандарта RJ45, шт. | Количество розеток электропитания общего назначения, шт. |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место сотрудника | 1*N+2 | 3*N+2 |

*где N- количество рабочих мест по планировке

Расчет количества розеток в кабинете до 30 рабочих мест, при подключении IP телефонии:

| Наименование помещений (согласно утвержденным планировочным решениям) | Количество розеток СКС (ИКС) стандарта RJ45, шт. | Количество розеток электропитания общего назначения, шт. |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место сотрудника | 1*N+3 | 3*N+3 |

*где N- количество рабочих мест по планировке

# Расчет планируемых работ:

Таблица расчета планируемых работ:

| № | Наименование работ | измерение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка бетонных и кирпичных стен диаметром 22 мм (за 10 см) | шт |
| 2 | Монтаж проволочных лотков | м |
| 3 | Установка кабельных каналов с аксессуарами и расходными материалами | м |
| 4 | Прокладка гофротрубы | м |
| 5 | Установка и подключение розетки RG45 (1 порт) | шт |
| 6 | Установка и подключение порта RG45 на коммутационной панели | шт |
| 7 | Прокладка кабеля типа "витая пара" | м |
| 8 | Прокладка кабеля типа "витая пара" на высоте выше 3-х метров | м |
| 9 | Монтаж коммутационных панелей и организаторов | шт |
| 10 | Монтаж коммуникационного шкафа, с учетом подключения к эл.сети | шт |
| 11 | Тестирование кабеля "витая пара" от роз. до патч-панели | шт |
| 12 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт |
| 13 | Паспортизация порта СКС 5-6 cat. | шт |
| 14 | Изготовление исполнительной документации (за 1 порт) | шт |

# План с размещением точек подключения

- Особые условия

11.1. Рабочий проект, разработан:

а)	АР подлежат обязательному согласованию с разработчиком раздела „ВиК” („Вентиляция и кондиционирование”) и с разработчиком раздела „ЭОМ” („Электроосвещение и электрооборудование”) с соответствующей записью в боковом штампе на рабочих листах (ГОСТ 21.101-97) и указанием даты согласования;

б)	эскизные решения интерьеров подлежат обязательному согласованию с «Заказчиком» и указанием даты согласования;

в)	Проектная документация должна быть передана в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде на компакт диске (CD) (чертежи в формате AutoCAD, текстовая и описательная часть в форматах MS Word).

11.2. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение №1 – Архитектурно-планировочное решение на 1 (одном) листе;

- Приложение №2 – Альбом офисов на 8 (восьми) листах;

- Приложение №3 – Типовые требования к помещениям ОАО «МТС-Банк» на 8 (восьми) листах;

- Приложение №4 – Объёмная смета на 1 (одном) листе.

11.3. Приложения являются неотъемлемой частью Технического Задания на разработку индивидуального проекта внутренней планировки Нежилых Помещений и проектов горизонтальной разводки электрического, санитарно-технического и иного инженерного оборудования Нежилых Помещений.

Настоящее Техническое задание может быть уточнено и частично изменено после согласования предварительных проектных проработок с заинтересованными организациями.

Дополнительная информация и требования к участникам

Компания Участник должна иметь не менее 5-ти лет положительного опыта проведения работ по проектированию банковских объектов и нежилых помещений. Наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных аналогичных проектах.

Обязательным является наличие следующих документов у Участника:

- Свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика

либо:

- Свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по подготовке проектной документации:

- Работы по подготовке архитектурных решений

- Работы по подготовке конструктивных решений

- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

- Работы по подготовке технологических решений:

  - Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

Ожидаемые результаты выполнения работ:

Выполнение комплекса проектных работ надлежащего качества, в соответствии с техническим заданием в условленные договором сроки.

Платежные условия Договора подряда:

Платежи за Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда, будут производиться Заказчиком в следующем порядке:

1. Авансовый платеж в размере 70 % (Семьдесят процентов) от Общей стоимости Работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.  Договора, что составляет ________________ (_________________________________), включая НДС 18 % осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2. 30 % (тридцать процентов) от стоимости Работ, что составляет сумму в размере __________________ (_____________________) рублей ___ копеек, включая НДС 18 %, осуществляется Заказчиком на основании получения от Подрядчика:

- всей проектной, сопроводительной технической документации, разрешительной и иной документации, созданной или полученной Подрядчиком в процессе выполнения Работ и согласованной во всех заинтересованных инстанциях;

- Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- Счета;

- Акта сдачи – приемки выполненных Работ.

Оплат производится в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки выполненных Работ.

Валюта Договора подряда:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

Срок исполнения обязательств Подрядчика:

Выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок не более 60 календарных дней с момента подписания Договора.

Порядок формирования цены Договора подряда:

В цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.