Приложение 1

к Запросу цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по демонтажу существующего кондиционера (сплит-системы) настенного типа General – ASG-24ABAJ, поставке  и монтажу нового кондиционера (мульти сплит-ситемы) настенного типа Mitsubishi MXZ-5A100VA  с 4-мя внутренними блоками в помещениях Банка

Цель проведения закупочной процедуры:

Целью закупочной процедуры является обеспечение комфортных условий труда в офисных помещениях АКБ «МБРР» (ОАО).

Описание объекта:

- Объект АКБ «МБРР» (ОАО) расположен по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8, подвал.

- Объект АКБ «МБРР» (ОАО) представляет собой 3-х этажное здание с подвалом. Объект является памятником архитектуры, что обуславливает специфику проведения работ.

Предметом  закупки является осуществление работ по демонтажу кондиционера (сплит-системы) General – ASG-24ABAJ, поставке  и монтажу нового кондиционера (мульти сплит-ситемы) настенного типа Mitsubishi MXZ-5A100VA с 4-мя внутренними блоками (MSZ-GE22VA – 2шт., MSZ-GE25VA и MSZ-GE50VA) в помещениях подвала № 1, 2, 3, 4 (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), а также гарантийное обслуживание.

- Технические требования

1.1. Перечень оборудования и объем работ (тип, марка, количество) указаны в Приложении №2 Техническому заданию.

  - Требования к оборудованию и материалам:

Все применяемые строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование  должны иметь действующие сертификаты соответствия качеству; технические паспорта; и быть  разрешены для использования на территории РФ.

## Требования к условиям эксплуатации:

- Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У1);

- Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69. У3.1.

## Требования к режиму функционирования.

Кондиционер (мульти сплит-ситемы) настенного типа Mitsubishi MXZ-5A100VA  с 4-мя внутренними блоками в штатном режиме должен работать круглосуточно.

  - Состав и порядок выполнения работ (согласно Приложению №1 и №2 к настоящему Техническому заданию):

- поставка кондиционера (мульти сплит-ситемы) настенного типа Mitsubishi MXZ-5A100VA  с 4-мя внутренними блоками;

- демонтаж кондиционера настенного типа  General – ASG-24ABAJ  совместно с фреоновой трассой;

- монтаж кондиционера мульти сплит-системы Mitsubishi MXZ-5A100VA (установка наружного блока во дворе около входа в здание со стороны Чистопрудного бульвара,  на место демонтированного);

- выполнение пуско-наладочных работ.

  - Специальные требования к работам:

- фреоновые трассы должны проходить в подвальное помещение № 1 через существующее, от демонтированного кондиционера, отверстие в цоколе здания (отверстие требуется аккуратно увеличить в диаметре);

- далее трассы за подвесным потолком проходят в помещение № 2, затем через кирпичную перегородку проходят в технический коридор. Из технического коридора трассы проходят в помещения № 3 и № 4 по стене в пластиковых коробах;

- отвод конденсата от внутренних блоков осуществляется в трассу канализации, расположенную в техническом коридоре по существующей схеме;

- подключение производится в распределительном щите, расположенном в коридоре (Приложение №1 и Приложение  №2 к техническому заданию);

- в помещении № 1 устанавливается внутренний блок марки Mitsubishi MSZ-GE50VA;

- в помещении № 2 устанавливается внутренний блок марки Mitsubishi MSZ-GE25VA;

- в помещении № 3 и № 4 устанавливается внутренний блок марки  Mitsubishi MSZ-GE50VA .

  - Условия производства работ:

- Поставка оборудования и производство работ осуществляется силами Подрядчика на территории АКБ «МБРР» (ОАО) по  адресу:  г. Москва, Архангельский пер., д. 12/8,  в установленный в п.6 технического задания срок.

- По факту производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документов: Акт выполненных работ, КС 2, КС 3, счет-фактуру.

- Подрядчик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

2.  Коммерческие требования

2.1.  Платежные условия договора:

Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету на основании выставленного счета. Предоплата 50% от стоимости Договора согласно смете (приложение к настоящему запросу), в течение 3(трех) банковских дней, после подписания Договора.

Оставшиеся 50% от стоимости Договора Заказчик оплачивает Исполнителю  в течение 3 (трех) банковских дней с момента истечения пятидневного срока для рассмотрения Заказчиком предоставленных актов и срока даты наступления последнего из событий:

- подписание Заказчиком актов приемки-сдачи работ (без замечаний);

- предоставление Исполнителем счетов-фактур, оформленных в соответствие с требованиями НК РФ.

  - Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях с учетом НДС.

  - Срок производства работ: поставка оборудования и производство работ должны быть осуществлены в течение 20 рабочих дней после подписания договора.

Время выполнения работ: выходные дни, с 8.00 до 21.00 часа.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика:

- гарантийный срок на произведенные работы и используемые материалы - 12 месяцев, со дня подписания Акта приема-передачи на произведенные работы;

- на поставляемое оборудование – 24 месяца, со дня подписания Акта приема-передачи на произведенные работы.

  - Порядок формирования цены Договора.

В стоимость Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Состав и стоимость работ по Договору окончательны и остаются неизменными в течение всего срока действия договора.

- Специальные требования к Подрядчику

Участвовать в данной конкурентной процедуре может любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение  и отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь свидетельство СРО на следующие виды работ:

- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

- обладать опытом выполнения аналогичных и сопоставимых по объему и сложности работам - не менее 3 (трех) лет;

- наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- отсутствие убытков по бухгалтерской отчетности;

- работы должны быть выполнены собственными силами в строгом соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем Техническом задании,  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мульти система Mitsubishi MXZ-5A100VA нар.блок | шт. | 1 |
|  | Мульти система Mitsubishi MSZ-GE22VA вн.блок | шт. | 2 |
|  | Мульти система Mitsubishi MSZ-GE25VA вн.блок | шт. | 1 |
|  | Мульти система Mitsubishi MSZ-GE50VA вн.блок | шт. | 1 |
|  | Помпа | шт. | 4 |
|  | Комплект зимний (вариатор, нагреватель картера) | компл. | 1 |
|  | Трасса межблочная 1/4 3/8 | м. | 27 |
|  | Кабель 3*2.5, в гофре электрической с прокладкой | м. | 30 |
|  | Автомат АВВ 20А | шт. | 1 |
|  | Короб декоративный с прокладкой 100*60 | м. | 8 |
|  | Угол 90° 100*60 | шт. | 4 |
|  | Тройник 100*60*100 | шт. | 1 |

Начальник Службы эксплуатации и ремонта        ______________________ /С.Г. Юшин/

(должность)				(подпись)			(Ф.И.О.)

# СОГЛАСОВАНО:

# Заместитель директора Административного департамента _________________ /И.А. Азарова/

(должность)					(подпись)			(Ф.И.О).