Приложение №3

к Закупочной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«____»_____________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по замене участка вводного трубопровода, замене электрозадвижки пожарного байпаса с подключением к системе пожарных насосов на  объекте, расположенном по адресу:  г. Москва, ул. Садовническая, д. 75

# 1. Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг.

1.1. Объект расположен по адресу: город Москва, ул. Садовническая, дом 75.

1.2. Объект представляет собой 6-ти этажное здание с подземной гараж - стоянкой. Общая площадь подземной гараж - стоянки составляет - 2131,4 м2. общая площадь первого этажа составляет – 1303,1 м2

1.3. Помещения, в которых планируется проведение работ находятся в подземной гараж – стоянке: помещение водомерного узла и помещении станции пожарных насосов.

1.4. Все применяемые строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование  должны иметь действующие сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности,  гигиенические сертификаты, технические паспорта,  протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции и материалы должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ по пожарной безопасности.

Цель настоящего Технического задания состоит в проведении внутренних специальных работ (далее "производство работ") по устранению протечек воды в вводном трубопроводе, восстановлению автоматики пожарного трубопровода.

Предметом закупки является наилучшее предложение на проведение работ по замене участка вводного трубопровода, замене электрозадвижки пожарного байпаса с подключением к системе пожарных насосов на  объекте, расположенном по адресу:  г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 для АКБ «МБРР» (ОАО) согласно требованиям настоящего Технического задания:

- Количество и качество работы/услуги: согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию.

- Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам: согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию.

- Срок выполнения работ/оказания услуг: Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.

5. Платежные условия договора: Оплата выполняемых работ/услуг осуществляется 100% по факту выполненных работ согласно смете (приложение к настоящему запросу), в течении 5-ти банковских дней с момента истечения пятидневного срока для рассмотрения Заказчиком предоставленных актов и срока даты наступления последнего из событий:

- подписание Заказчиком актов приемки-сдачи работ (без замечаний)

- предоставление Исполнителем счетов-фактур, оформленных в соответствие с требованиями НК РФ.

Стоимость работ и услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС (если НДС не облагается приложить соответствующие документы).

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Исполнителя на территории АКБ «МБРР» (ОАО) по следующему адресу:  г. Москва, ул. Садовническая, д. 75  в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.

  - По факту выполнения работ/оказания услуг Исполнитель передает комплект документов: Акт выполненных работ, КС 2, КС 3, счет-фактуру.

  - Исполнитель обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

  - В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ, а также в случае выявления  фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафы.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания акта сдачи-приемки работ, так и после подписания акта сдачи-приемки работ

- Гарантийные обязательства Исполнителя: Гарантийный срок на выполненную работу/услугу должен составлять не менее 12-ти месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненные работы/оказанные услуг.

- Порядок формирования цены Договора. Полный перечень работ, подлежащих выполнению (с учетом стоимости всех необходимых материалов, стоимости использования необходимой техники и/или оборудования, стоимости доставки и т.п.) указан в Спецификации.

Стоимость предложения  окончательна и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Ответственный сотрудник Инициатора закупки    	______________________	/С.Г.Юшин /

Начальник службы эксплуатации и ремонта	 		подпись				ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки 	______________________	/И.А.Азарова/

Заместитель директора Административного департамента	подпись				ФИО