Приложение № 1

к Закупочной документации

«УТВЕРЖДАЮ»:

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«___»________   201 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на производство ремонтных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО),

## расположенных на первом этаже здания по адресу:

## г. Оренбург, ул. Жукова, д. 48

## 1. Предмет закупки:

услуги на производство ремонтных работ и выполнения сертификации технически укрепленных конструкций в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО), расположенных на первом этаже нежилого здания по адресу: г. Оренбург, ул. Жукова, д. 48.

2. Место проведения работ:

г. Оренбург, ул. Жукова, д. 48.

3. Описание ремонтных работ и указания к производству работ:

согласно Заданию (Приложение № 1) к настоящему Техническому заданию производятся ремонтные работы в указанном помещении.

4. Требования к участникам:

Компания Участник должна иметь опыт проведения аналогичных работ по ремонту и реконструкции банковских объектов и помещений. Желательно наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных работах. Также обязательным является наличие опыта  сертификации технически укрепленных конструкций.

Обязательным является наличие следующих документов у Участника:

Свидетельства о вступлении в СРО,

Аттестата Аккредитации Органа по Сертификации,

Аттестата Аккредитации Испытательной Лаборатории.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ожидаемые результаты выполнения работ:

при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что отчеты о результатах выполненных работ Подрядчик оформляет в виде Актов сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах) по форме КС-2.

6. Платежные условия Договора подряда:

оплата работ производится в рублях по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 7 (Пять) рабочих дней после заключения Договора подряда по следующей схеме:

- предоплата в размере 50% от стоимости Договора подряда;

- по факту выполнения работ – 50%  от стоимости Договора подряда, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) счет-фактура;

б) акты сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах), подписанные уполномоченными лицами Сторон.

в) актов по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3(в двух экземплярах) подписанные уполномоченными лицами Сторон.

г) оригиналов Адресных Сертификатов Соответствия на конструкции: кабины защитные операционной кассы на 3 рабочих места,  хранилища ценностей клиентов, хранилища ценностей Банка, сертификатов на элементы конструкции.

7. Валюта Договора подряда:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

8. Срок исполнения обязательств Подрядчика:

выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок до 20 рабочих дней с момента подписания Договора

9. Порядок формирования цены Договора подряда:

в цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

10. Гарантийные обязательства:

при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ

## на производство ремонтных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО),

## расположенных на первом этаже в здании по адресу:

г. Оренбург, ул. Жукова д.48

Настоящее Задание содержит исходные данные и технические условия, достаточные для подготовки коммерческих предложений по оказанию услуг на ремонтные работы в помещениях первого этажа нежилого здания, расположенных по адресу: г.Оренбург, ул.Маршала Жукова д.48

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

1.1. Помещения, в которых планируется произвести ремонтные работы, на первом этаже двухэтажного нежилого здания расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Маршала Жукова д.48 и принадлежат АКБ «МБРР» (ОАО) на правах аренды. Арендуемые помещения занимают всю площадь первого этажа. Помещение имеет три отдельных входа. Два входа, въезд в гараж. Со стороны входа с ул. Жукова  в стене здания установлен  встроенный банкомат.

1.2. До настоящего времени помещения использовались под банковскую деятельность.

Существующая отделка внутренних стен помещений – окрашенные обои. Основное существующее напольное покрытие – керамическая плитка. В некоторых кабинетах напольное покрытие выполнено из ламината или линолеума. Потолочная конструкция выполнена в виде подвесной системы «ARMSTRONG». Высота в помещениях (от уровня напольного покрытия до подвесного потолка) – h=3,00.

В наружных стенах здания установлены оконные блоки. В дверных проемах установлены, различные по исполнению дверные блоки.

1.3. Существующее состояние отделки помещений отражено на следующих фотографиях.

1.4. Требования к порядку производства работ определяются следующими документами:

- Заданием;

- чертежами и эскизами, выполненными Заказчиком;

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации;

- документами по пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- «Ведомственными нормами проектирования здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банка России», утвержденными Приказом Банка России от ---10.01.2002 г. за № ОД-7;

- СНиП 2.03.13-88 – «Полы»

- СНиП 3.04.01-87 – «Отделочные покрытия»

- СНиП IV-14-84 – «Сборник I-II «Полы».

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы;

1.5. Результаты работ приводятся в соответствие с требованиями к условиям труда, изложенным в СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.2.546-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, СанПиН 2.2.4.548-96.

1.6. При определении методов проведения строительных работ и выборе материалов учитываются климатические условия, характерные для г. Оренбурга.

2. СОСТАВ РАБОТ

2.1. В занимаемых АКБ «МБРР» (ОАО) помещениях необходимо выполнить следующие основные виды работ: перекрашивание поверхностей стен, замена напольных покрытий из линолеума и ламината, установка дополнительных кондиционеров, установка банкомата. Точное определение состава работ по помещениям определяется далее, а также Приложениями 2, 3 к Техническому заданию.

2.2. Под окраску попадают стены помещений № 1-14 (см.планировку - Приложение № 1 к Техническому заданию) Стены окрашиваются латексной, водоэмульсионной, матовой краской. Краска колеруется по цветовому индексу Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»). При подготовке к окрашиванию необходимо заклеить сопряжения несъемного оборудования установленного в зоне работ, сопряжения с потолком и плинтусами, наличникам, кабель-каналами и др. деталями интерьера молярным скотчем. В случае попадания какой-либо мебели или оборудования в зону проведения покрасочных работ выполнить укрытие его пленкой.

2.3. Выполняется замена напольного покрытия в помещениях № 5,7,8,9 В помещении № 8 производится замена существующего ламинатного покрытия на новое ламинатное покрыта. Ламинатное покрытие принять 32 класса износостойкости, влагостойкое, цвет – вишня.  В остальных помещениях №5,7,9 замена существующего покрытия производится на линолеум гомогенный Tarkett Force (Gress 3). Укладка линолеума производится на быстросхватывающийся дисперсионный клей, который необходимо равномерно нанести в один слой шпателем или валиком. После укладки новых покрытий по периметру комнат установить новые пластиковые плинтуса и закрывающие стыки профили.

2.3.1 При укладке ламината устраивается подложка из пенополистирола толщиной S=2 мм. Края стыка пленки проклеиваются монтажной лентой. Ламинат укладывается в разбежку ( мин.40 см перехлест). От стен по периметру должен остаться зазор около 10 мм. После укладки ламината по периметру комнаты установить новые пластиковые плинтуса. Установить стыковочный профиль.

2.3.2. В помещении №5 напольное покрытие меняется только в зоне подиума

2.3.3. Состояние комнат в которых производится замена напольных покрытий отражено на фотографиях

2.4. В помещениях №7,14 установить сплит-системы на основе настенных кондиционеров. В помещениях № 1,3 выполнить единое кондиционирование через мульти-сплит систему. Оборудование рассмотреть Kentatsu, General Climate или альтернативное оборудование. Установку наружных блоков выполнить на фасаде здания. При выборе и установке оборудования для кондиционирования руководствоваться нормативными документами, устанавливающими требования  к параметрам микроклимата в помещениях СНиП 41-01-2003,ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.003-83.ГОСТ 30494-96.  Кроме этого, подбор оборудования (определение необходимой мощности на охлаждение) осуществить исходя из объема помещений, с учетом тепла выделяемого электроприборами и людьми). Трасса (межблочное расстояние) не должно превышать 10 м.

2.4.1 Количество людей одновременно пребывающих при расчете принять:

- для помещения № 7 – 3 человека;

- для помещения №14 –  5 человек;

- для помещений № 1+3 –  до 10 человек;

2.4.2 Зимний комплект для кондиционеров не предусматривать.

2.5. Необходимо выполнить установку банкомата в стене в месте, где сейчас установлен банкомат Банка (см.рисунок ниже) ранее использовавшего данное помещение. Для этого необходимо произвести демонтаж установленного в настоящий момент банкомата. Привести проем в соответствие габаритам нового банкомата, установить его, заделать и герметизировать зазоры. Выполнить шпатлевку и покраску (восстановление отделочного слоя) на фасаде и внутри помещения. «Старый» банкомат необходимо демонтировать без повреждения и передать на хранение ответственному сотруднику Банка до передачи его «хозяину»

2.6. Необходимо выполнить адресную сертификацию существующих установленных технически укрепленных конструкций, а именно помещений №5 (касса на три рабочих места), 4(хранилище ценностей банка) ,11(хранилище ценностей клиентов). При оформлении предварительные образцы сертификатов согласовываются с Заказчиком. Только после согласования Заказчика, Подрядчик выполняет оригиналы Сертификатов, а также сертификаты на все элементы и составляющие конструкций.

2.7. По окончанию всех ремонтных работ необходимо выполнить уборку помещений от строительного мусора и строительной пыли. Строительный мусор должен быть вывезен с объекта. Данные работы выполняет Подрядчик.

2.8. Комплектация мебелью комнат и рабочих мест, сейфы, рекламная продукция - функция Заказчика.

2.9. Работы по установке дополнительного оборудования, прокладке кабеля, кроссированию и наладке сетей СКС - функция Заказчика.

2.10. Работы по переоборудованию  помещений системами безопасности - функция Заказчика.

2.11. Все работы и материалы обозначенные в данном Техническом задании выполняет и покупает Подрядчик, кроме специально оговоренных пунктов 2.8.- 2.10.

2.12  На основании данного технического задания, по форме укрупненной сметы (Приложение № 2 к Техническому заданию) Участником составляется коммерческое предложение. В случае заключения Договора с участником на выполнение работ в рамках данного технического задания, Участник должен составить подробную смету по каждому помещению с указанием всех материалов обозначенных в Техническом задании и видов работ.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение №2 – План помещений;

Приложение №3 – План БТИ 1-го этажа;

Приложение №4 – Укрупненная смета.