«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам филиала

______________ Д.В. Григорович

«14»  марта   2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку штемпельной продукции

для Северо-Западного филиала ОАО «МТС-Банк»

1. Предмет закупки:

Изготовление и поставка штемпельной продукции (клише, печатей, штампов и т.д.), установленной на оснастку и самонаборных датеров и штампов.

Лот №1 – изготовление печатей и штампов г. Санкт-Петербург

Лот №2 -  самонаборные штампы и датеры г. Санкт-Петербург

Лот №3 – изготовление печатей и штампов г. Калининград

Лот №4 -  самонаборные штампы и датеры г. Калининград

2. Перечень продукции: приведен в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию).

3. Требования к продукции:

Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ и ТУ принятым для данного вида продукции.

Продукция поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность ее при транспортировке и хранении, отвечать требованиям ГОСТов и ТУ, которые должны исключать механические повреждения и деформацию во время транспортировки.

Поставщик при поставке продукции обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество поставляемой продукции:

- соответствующие сертификаты (в том числе сертификат соответствия), технические паспорта и технические свидетельства;

- иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п., и удостоверяющие качество продукции, происхождение, срок годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения о сертификации, правилах и условиях использования.

В случае несоответствия поставленной продукции сведениям, указанным в Накладной и других документах, согласно которым проводится приемка, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют и подписывают Акт о наличии такого несоответствия и обо всех замечаниях, касающихся всех видимых повреждений упаковки продукции, самой продукции и ее состояния. Вышеуказанный Акт должен содержать перечень всех несоответствий и замечаний. Кроме того, в таком Акте должны быть указаны реквизиты Сторон, номер и дата составления Акта, место приемки продукции, время начала и окончания приемки и другие необходимые данные. К такому Акту прикладываются копии отгрузочных документов и документов, удостоверяющих полномочия представителей Сторон, участвующих в приемке.

Заказчик оставляет за собой право отказа от подписания Накладной, а также право возврата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции и замены за счет Поставщика всего или части поставленной продукции, несоответствующей сведениям, указанным в Накладной и других документах, согласно которым проводится приемка продукции. В указанных случаях вывоз возвращенной продукции (либо ее части) и повторная поставка осуществляются за счет Поставщика.

Поставщик обязан заменить Товар в срок не более 7 (семи) календарных дней.

Автоматическая оснастка для печати.

- изготовлена из ударопрочного и экологически безопасного материала, устойчива к механическим воздействиям;

- обеспечивает автоматическое равномерное нанесение краски со штемпельной подушки на все печатающие элементы клише штампа;

- имеет съемную прозрачную крышку для размещения полноразмерного образца оттиска штампа и удобства позиционирования;

- оборудована стопорным механизмом, позволяющим фиксировать оснастку в нужном положении для обеспечения свободного доступа к механизмам перевода даты и сменной штемпельной подушки;

- имеется сменная штемпельная подушка соответствующая данной оснастке с ресурсом не менее 10000 оттисков. Цвет чернил в подушках – синий.

Клише штампа:

- изготовлено методом лазерной гравировки из высококачественной резины,  сертифицированной изготовителем как «резина для лазерной гравировки», стойкой к низким температурам,  солнечному  свету и химически стойкой к спиртосодержащим штемпельным краскам;

Профессиональная оснастка для печати.

Конструкция оснастки  снабжена усиленными ребрами жесткости в переворотной плате.

Основание корпуса  имеет сквозное окно или прозрачный с двух сторон оснастки пластик, для точного позиционирования оттиска в документах

Сменная подушка синего цвета с ресурсом 10000 оттисков.

Кнопочный механизм - стопорные кнопки позволяющие фиксировать оснастку в нужном положении, позволяющие хранить печать, штамп в сложенном состоянии.

Автоматическая оснастка для штампа.

- изготовлена из ударопрочного и экологически безопасного материала, устойчива к механическим воздействиям;

- обеспечивает автоматическое равномерное нанесение краски со штемпельной подушки на все печатающие элементы клише штампа;

- имеет съемную прозрачную крышку для размещения полноразмерного образца оттиска штампа и удобства позиционирования;

- оборудована стопорным механизмом, позволяющим фиксировать оснастку в нужном положении для обеспечения свободного доступа к механизмам перевода даты и сменной штемпельной подушки;

- имеется сменная штемпельная подушка соответствующая данной оснастке с ресурсом не менее 10000 оттисков. Цвет чернил в подушках – синий.

Клише штампа:

- изготовлено методом лазерной гравировки из высококачественной резины,  сертифицированной изготовителем как «резина для лазерной гравировки», стойкой к низким температурам,  солнечному  свету и химически стойкой к спиртосодержащим штемпельным краскам;

Пломбираторы, служащие для обжатия свинцовых пломб, изготавливаются из высококачественных стальных сплавов с добавками ванадия и хрома – для повышения прочности и защиты от коррозии, выполнен по ГОСТ 1727-76. Твердость верхнего и нижнего штемпелей пломбира должны быть HRC 35…40. Наружные поверхности рукояток и скобы должны быть полированы. Несоосность верхнего и нижнего штемпелей пломбиратора не должна быть больше 0,5 мм, а непараллельность штемпелей при сжатии рукояток – не более 0,3 мм. При нажатии на рукоятки усилие не должно превышать 0,25 кН.

Пломбиратор используется для опломбирования различных объектов путем сжатия пломб.

Диаметр плашек универсального пломбиратора - 10 мм.

Гравировка наносится на 2 плашки: верхнюю и нижнюю.

Максимальное количество символов на одной плашке - 10.

На плашки пломбиратора можно нанести текст или изображение.

Металлическая печать «Пломбир»  для опечатывания помещений и сейфов.   Металлическая печать «Пломбир» - печать, изготовленная из металла, обеспечивающего качественное нанесение на сургуче, пластилине или ином пластичном материале оттиска элементов печати. Диаметр 20мм., высота 8 мм. Материал изготовления – латунь. Комплектуется никелированным кольцом для ключей. Нумерация и содержание печати по предоставленным эскизам Заказчика.

Клише для вакуумных упаковщиков банкнот служит для того, чтобы можно было нанести реквизиты банка на заварочный шов пакета,  в который будут упакованы банкноты.

Клише для вакуумных упаковщиков банкнот  изготавливается из качественного силикона или фторопласта. Каждой модели упаковщика соответствует свое клише, которое отличается размерами и расположением текста гравировки

Нанесение текста на клише осуществляется методом лазерной гравировки.

4. Сроки, место и условия поставок

Поставщик  своими силами и за свой счет обеспечивает поставку продукции на склад Заказчика по адресу: пр. Добролюбова д. 16 кор.2 лит А. в количестве и ассортименте согласованном Заказчиком.

Срок поставки продукции с момента получения Заявки, подписанной ответственным лицом Заказчика – не более 10 календарных дней.

Вместе с заказанной продукцией Поставщик передает Заказчику комплект документов: счета, товарная накладная, счет-фактура.

5. Условия оплаты

Заказчик оплачивает поставленный поставщиком Товар на основании выставленного счета путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика.

Расчеты за изготовленную продукцию производятся по факту поставки, по безналичному расчету на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 календарных дней все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ.

- Порядок формирования цены договора

В стоимость Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Стоимость единицы продукции по Договору окончательна и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

- Требования к поставщику

Участвовать в данной конкурентной процедуре может любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение  и отвечать следующим требованиям:

- обладать опытом выполнения аналогичных и сопоставимых по объему и сложности работам - не менее 3 (трех) лет;

- наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- отсутствие убытков по бухгалтерской отчетности;

- клише, печати, штампы и т.д. должны быть изготовлены собственными силами в строгом соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем Техническом задании,  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

- Гарантийные обязательства

- Поставщик гарантирует, что качество продукции полностью соответствует технической документации, гарантийным сертификатам качества продукции, а также условиям Договора.

- Поставщик гарантирует замену некачественной продукции в течение 7 (семи) рабочих дней.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки

Начальник Административно-хозяйственного отдела ____________________Т.Н. Вавринюк

должность				подпись				Ф.И.О.

# Footnotes

в филиалах Банка Заявку на закупку подписывает руководитель соответствующего филиала.